Введение

Разработка «Схемы территориального планирования Дмитровского муниципального района Орловской области» выполнена ООО «Альянс» по заказу Администрации Дмитровского муниципального района муниципальный контракт №2 от 25.02.2011 г.  в качестве документа, направленного на создание оптимальных условий устойчивого территориального и социально-экономического развития Дмитровского района.

Разработка схемы территориального планирования крайне актуальна для социально-экономического развития муниципалитетов. Согласно Градостроительному кодексу резервирование и изъятие земель для государственных и муниципальных нужд с 01.01.2010 г. возможно только при наличии схем территориального планирования.

Территориальное планирование является важным элементом системы стратегического планирования и прогнозирования развития муниципалитетов, позволяющим осуществлять выбор приоритетных направлений развития общественной инфраструктуры, специализации территорий и планирования бюджетных инвестиций. Благодаря разработке схемы территориального планирования  у муниципалитета появляются долгосрочные ориентиры для строительства местной инфраструктуры – транспорта, инженерной сети, социальных объектов, которые призваны способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, «…территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9 ГК РФ).

Схема территориального планирования Дмитровского района выполнена в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса РФ;

- Градостроительного кодекса Орловской области № 674 – ОЗ от 16.05.2007 г.;

- Закона Орловской области от 19.11.2004 г. №444–ОЗ «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований  Дмитровского района Орловской области»;

- Схемы территориального планирования Орловской области 2009-2010гг;

- «Комплексной программы социально-экономического развития Дмитровского муниципального района на 2011-2013 годы», документов городского и сельских поселений Дмитровского муниципального района.

Цель проекта - рациональная пространственная организация территории Дмитровского муниципального района, обеспечивающая его устойчивое социально-экономическое развитие на 20 лет. Проект направлен на создание градостроительными средствами благоприятной среды жизнедеятельности населения, повышение качества жизни и  обеспечение сбалансированного развития социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктур, создание оптимальных условий для развития лесных ресурсов, производства и сельского хозяйства,  рационального использования всех видов ресурсов и улучшения экологического состояния территории.

Схема территориального планирования Дмитровского района предполагает определение круга сбалансированных задач комплексного преобразования района, улучшение качественных  показателей и характеристик всех сторон жизни населения сельских населенных пунктов.

Данные  «Положения о территориальном планировании Дмитровского муниципального района» разработаны на основе:

- Анализа материалов, предоставленных структурными подразделениями Администрации Орловской области и администрации Дмитровского района, Главным управлением по архитектуре и градостроительству администрации Орловской области, ГУ по делам ГОЧС МЧС по Орловской области, территориальными органами статистики по Орловской области, эксплуатирующими организациями и др.

Проект выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) в программе Mapinfo и с технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для территориального мониторинга района, а также практической работы подразделений администрации.

Для разработки Схемы использовались топографические основы масштаба 1:100000 (на бумажных  носителях).

Схема территориального планирования Дмитровского района разработана на следующие проектные периоды:

I этап  – 2020 г.

II этап  – 2030 г.

Схема территориального планирования состоит из Положений о территориальном планировании и соответствующих карт (схем), а также содержит материалы по обоснованию проекта.

СХЕМА

расположения Дмитровского района

в границах Орловской области

Часть I. Обоснование проекта  Схемы территориального планирования

ДМИТРОВСКОГО муниципального района

Раздел 1.  Анализ состояния и перспектив развития территории  Дмитровского

муниципального района.

1.1. Краткая характеристика района.

Дмитровский район образован в 1928 году, в состав которого вошли 1 городское поселение Дмитровск и 12 сельских поселений и 127 населенных пунктов.

Границы городского поселения Дмитровск и  сельских поселений утверждены Законом Орловской области № 447-ОЗ от 19.11.2004 года.

Дмитровский район расположен на юго-западе Орловской области и граничит:

- на севере с Шаблыкинским  и Сосковским районами Орловской области;

- на востоке с Кромским и Троснянским районами Орловской области;

- на юге с Курской областью;

- на западе с Брянской областью.

Территория района – 1249,79 км².

Протяженность района с севера на юг - 44 км, с запада на восток – 49 км.

В масштабах Орловской области экономико-географическое положение района недостаточно выгодное: по территории района не проходит железная дорога, которая бы сыграла  огромную роль в экономическом развитии района.

Административным центром района является  г.Дмитровск.

Внешние связи осуществляются автомобильным транспортом, расстояние от г.Дмитровск до г. Орел – 92 км, ближайшая железнодорожная станция расположена в Брянской области ст.Комаричи 25 км  (западнее Дмитровского района) и в Курской области ст.Железногорск 25 км (южнее Дмитровского района).

Район преимущественно аграрный.

По тепло- и влагообеспеченности территория Дмитровского района входит во   II  агроклиматический район области, в подрайон II а с гидротермическим коэфициентом, равным 1,2-1,3. Климат района умеренно-континентальный. Средняя температура июля +19°С, января –9,7°С. Среднегодовое количество осадков составляет 565 мм, причем максимальное суточное количество достигает 68 мм, наибольшая высота снежного покрова 66-93см. Среднегодовая скорость ветра  достигает 3-5 м/сек.

Территория района входит в состав центральной части Средне-Русской возвышенности и представляет собой волнистую равнину.  Рельеф равнинный, сглаженно - увалистый, в значительной степени изрезанный долинами рек и их притоками с пологими склонами и широким дном.

Главными водными артериями в районе являются  река Нерусса, река Несса, река Локна, река Общерица.

Большинство рек района несут мало воды. Вода  их чистая слабо минерализованная.

Район состоит из 13 	муниципальных образований: 1 - городское поселение и 12 – сельских поселений, в состав которых входят 86 населенных пунктов.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ В ДМИТРОВСКОМ РАЙОНЕ

Городское и сельские поселения Дмитровского района

| №№ п/п | Поселения | Центр | Расстояние до административного центра района, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Городское поселение Дмитровск | г.Дмитровск | центр |
| 2. | Алешинское сельское поселение | д.Алешинка | 6 |
| 3. | Бородинское сельское поселение | с.Бородино | 18 |
| 4. | Березовское сельское поселение | с.Девятино | 20 |
| 5. | Горбуновское сельское поселение | д.Горбуновка | 0,5 |
| 6. | Друженское сельское поселение | д.Дружно | 11 |
| 7. | Домаховское сельское поселение | с.Домаха | 15 |
| 8. | Долбенкинское сельское поселение | с.Долбенкино | 20 |
| 9. | Лубянское сельское поселение | с.Лубянки | 20 |
| 10. | Малобобровское сельское поселение | с.Малое Боброво | 13 |
| 11. | Плосковское сельское поселение | с.Плоское | 25 |
| 12. | Соломинское сельское поселение | д.Бычки | 10 |
| 13. | Столбищенское сельское поселение | п.Красное Знамя | 20 |

Население района на 01.01.2011 года составило 12,243 тыс. человек. Трудоспособное население представлено следующими категориями: моложе трудоспособного возраста 2306 человек, трудоспособного возраста 4668 человек, старше трудоспособного возраста 5269 человек.

Национальный состав населения района, в основном,  русские.

Система расселения характеризуется равномерностью размещения населенных пунктов по территории района. Лишь северная часть района (Бородинское сельское поселение) имеет менее освоенные территории. Для Дмитровского района характерно большое количество сельских населенных пунктов небольшой людности. Наиболее стабильными сельскими населенными пунктами являются  только те, которые имеют статус административных центров.

В районе не отличается  повышенной сельскохозяйственной освоенностью территорий – 69%. Однако сельскохозяйственные  ресурсы являются одним из основных источников для экономического развития района.

Дмитровский район имеет небольшой промышленный потенциал, который сконцентрирован в г.Дмитровск.

Размеры района, его геополитическое положение, а также особенности климатической зоны, предопределили своеобразный характер и специфику развития и использования территории.

Размещение производительных сил района, развитие транспортной инфраструктуры, системы расселения, природно-ресурсного и экономического потенциалов, структуры и специализации хозяйства – характеризуются неравномерностью по территории района. Территория района относительно равномерно освоена и заселена  при наибольшем сосредоточении населения и производства в районном центре – г.Дмитровск. Для района характерно слабое развитие промышленного потенциала. Сложившаяся неравномерность развития планировочной структуры отражается на плотности населения и плотности транспортных потоков.

1.2. Краткая историческая справка

# Дмитровский район

Дмитровский район находится на юго-западе Орловской области. Он занимает участок Средне-Русской возвышенности между реками Окой, Десной, Сеймом.

Центр района г. Дмитровск расположен при слиянии рек Неруссы и Общерицы.

Образование г. Дмитровска относится к началу XVI11 столетия, когда молдавский господарь Дмитрий Кантемир принял русское подданство и Петр 1 подарил ему поместье в тогдашнем Севском уезде. По Указу Екатерины-11 от 25 июня 1782 г. село Дмитровка было преобразовано в город , и был образован Дмитровский уезд.

В именном Указе Екатерины говорилось: "По выгодному положению состоящего в Орловском наместничестве села Дмитровка, повелеваем учредить оное городом, переведя туда все присутственные места из города Лугани и переименовании всего тамошнего округа вместо Луганского в Дмитровский.

Вновь образованный уезд состоял из 152 населенных пунктов, был разделен на 2 стана: Лысовский и Трояновский.

Площадь уезда -213800 десятин, из них усадебной земли 6114 десятин, полевой - 155727 д., выгонной - 445 д., сенокосов - 8846, леса - 4493 десятин.

Губернский землемер, надворный советник Покосин, работавший над размежеванием уездов дает характеристику Дмитровского уезда: "... Церквей каменных 6, деревянных 48, домов господских каменных 1, деревянных 31, крестьянских дворов 6550, заводов винокуренных 2, мельниц водяных 84, мужска пола 32026, женского 31323 душ. Грунт земли большей частью сероглинистый и песчаный, а местами и чернозем, требующий для хлеба удобрений. Хлеб сеют: рожь, овес, гречу, ячмень, льняное и конопляное семя, а частью пшеницу и просо. Все сие родит хорошо, а местами средственно. Главным промыслом дмитровских купцов и мещан состоит в торговле красным мелочным товаром, хлебом, пенькою, конопляным маслом, воском, медом и разными деревянными поделками. Уездные крестьяне по больше части упражняются хлебопашеством, а некоторые бьют масло, закупают пеньку, мед, воск, щетину и разные хлеба, а продают в городе Дмитровске, а иные бывает, выезжают и в другие города".

В 1784 г. по Указу Екатерины был разработан план регулярной застройки г.Дмитровска. Он предусматривал строительство пяти улиц, пролегавших с запада на восток и шести улиц, пересекающихся с ними под прямым углом, с севера на юг. В центре города предусматривались две большие площади: одна с Корпусом присутственных мест и собором, вторая со зданием Гостинного двора.

Большое значение для строительства и роста Дмитровска имел Указ Екатерины от 1791 года о записи жителей г. Дмитровска в купеческое и мещанское сословия. До 1809 г. купцы 1 гильдии должны были иметь капитал в 8000 рублей и платить пошлину 100 рублей, 3 ей гильдии имели капитал в 2000 рублей при пошлине 25 рублей.

В 1846 году 80% жителей города составляли купцы и мещане, в городе были 4 каменных церкви Дмитрия Солунского 1723-25 гг. построена каменная Казанская , Иоана Предтечи , Троицкая соборная 1810-1812 гг.

В г.Дмитровске в 1848 году были два училища, тюрьма, 20 кузниц, больница, аптека.

Еще при Кантемире на реке Общерица была построена водяная мельница, которая принадлежала графу Орлову-Давыдову. Граф сдавал мельницу в аренду. Долгие годы арендаторами мельницы были Безугловы.

Кроме пенькотрепальных производств братьев Шалыгиных в городе имелись крупные пенькотрепальни Сыромятникова, Львова и Чемисова. Производство было ручным. Большое количество мелких пенькотрепален располагались по окраинам города. Их продукцию хозяева сдавали купцам. Пеньковое волокно и веревки вывозили за границу - в Англию, Францию.

Все производственные предприятия, развивающиеся в XIX веке в Дмитровском уезде, были ориентированы на переработку сельскохозяйственной продукции. Большие площади отводятся под посадку картофеля, быстро развиваются винокуренные заводы.

Лобановский винокуренный завод, основанный в 1885 году, принадлежал Удельному Ведомству. Стал собственностью Великого князя Сергея Александровича. Был разгромлен крестьянами в 1917 году.

В начале века начали строиться сахарные заводы, первым и самым крупным сахарным заводом был завод графа Комарова в Хотеевской волости. На заводе работали 200 рабочих.

В городе Дмитровске в начале века было только одно частновладельческое предприятие, где применялась сила машин. Это была первая мельница купчихи Марии Михайловны Труновой. Ей же принадлежали крупорушка для обработки гречихи, просорушка и маслобойка.

М.М.Труновой принадлежала и крупнейшая в городе пекарня. Хлеб и булки "Трунихи" старожилы вспоминают и сейчас.

Большой популярностью в городе пользовались кружевницы-коклюшечницы Михайловы. На фотографиях конца XIX века мы встречаем личные печати фотографов Бабянского, Антокольского. В 1920 году фотография Исаака Антокольского была куплена А.А.Тетеркиным.

В 1913 году получает разрешение Орловского генерал-губернатора на открытие фотографии глухонемой мещанин Анатолий Дмитриевич Нестеров.

Его брат, Сергей Дмитриевич, в 1907 г. устраивает в Дмитровске зал для показа немого кино. Он арендует в доме купца Срабова комнату и показывает немые фильмы. Первым фильмом был "Адам и Ева". До этого в г.Дмитровске в проходной будке винзавода показывал желающим картинки через волшебный фонарь Федор Васильевич Какурин. Отец братьев Нестеровых был владельцем большого колбасного производства, собственного магазина. После революции колбасное производство было конфисковано. Сергей Дмитриевич Нестеров арендовал производство у государства и делал колбасу для общепита.

Магазин ювелирных изделий принадлежал Амбрамзон, аптекарский магазин - Илье Павловичу Ивочкину.

Крупными торговцами были купцы Павловы. Они имели мануфактурные магазины на центральной улице Больше-Московской. В 1929 году здания магазинов были переданы в муниципальную собственность. Шляпный магазин принадлежал Чаркиной и Антокольской.

В городе было много постоялых дворов, для некоторых жителей это было единственным средством пропитания. Крупным постоялым двором был двор Алексей Алексеевича Власова, находившийся на Базарной площади, напротив дома купца Срабова, торговавшего дорогой мануфактурой. На Дворянской улице находился постоялый двор Толченковых, на Июльской -Неделькина.

Дмитровский район в годы ВОВ

Война ... Это страшное слово вот уже 66 лет не уходит из памяти и сознания не только старшего поколения, но и людей, родившихся после ее завершения.

Та война за независимость и свободу нашей Отчизны потребовала невероятного напряжения всех сил народа. За этим стоят дорогие нашему сердцу имена воинов, партизан, подпольщиков и других патриотов земли русской.

Почти два года Дмитровский район был прифронтован, в зоне почти непрерывных боев.

В то время, когда тысячи Дмитровцев на фронтах Отечественной сражались с отборными гитлеровскими армиями, в Дмитровских лесах ширилось партизанское движение. Уже к весне 1942 года местный отряд вырос до 100 человек, командовал им первый секретарь райкома партии А.Д. Федосюткин. На боевом счету Дмитровских партизан более семи тысяч уничтоженных немецких солдат, офицеров и предателей Родины, 49 пущенных под откос вражеских эшелонов, пять с половиной километров взорванных железнодорожных путей, много захваченных трофеев противника.

В годы ВОВ 7300 Дмитровцев защищали Родину на фронтах войны. 3800 человек награждены орденами и медалями за боевые заслуги. Девятерым Дмитровцам присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Вот их имена: Я.С.Шумаков, С.А. Разинкин, А.И.Алешкин, А.Д.Сапунов, С.Н.Воронин, А.М. Жариков, А.Д.Кречетов, П.Г. Ионичев, Е.И. Трактаев.

На территории района 45 воинских захоронений. В братской могиле у д. Березовка захоронено 1862 чел., в с. Плоское - 1109 чел., в с. Долбенкино - 748 чел., в с. Чувардино - 1104 чел., в д. Кузьминка - 452 чел.

В центре г. Дмитровска расположено братское кладбище, где похоронены братья Овинниковы, чьим именем названа одна из улиц города, к 60-летию произведена реконструкция братского захоронения

На местах ожесточенных сражений в год 55-летия освобождения района от немецко-фашистких захватчиков установлены памятные знаки с указанием номеров воевавших дивизий.

Ежегодно, в день освобождения, 12 августа к воинским захоронениям благодарные дмитровцы приносят цветы, здесь проходят траурные митинги в память воинов-освободителей.

1.3. Анализ природных условий и ресурсов территории

1.3.1. Климат

Дмитровский район расположен в центральной части Среднерусской возвышенности в пределах степной и лесостепной зон.

Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января – минус 9,7ºС. Ноябрь, декабрь и январь являются пасмурными месяцами. Первые заморозки отмечаются в середине сентября, а устойчивые морозы наступают в конце ноября и прекращаются в первой половине марта.

Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря, разрушается в начале апреля. Среднее число дней со снежным покровом – 126. Средняя температура самого теплого месяца – июля +19ºС. Среднегодовая температура воздуха по данным многолетних наблюдений +4,9ºС.

Преобладающим в течение всего года, особенно в летний период, является континентальный воздух умеренных широт или полярный воздух. На территории района преобладает ветер западного, юго-западного и южного направлений.

В течение года преобладают слабые ветры (до 5м/сек). Повторяемость сильных ветров невелика: от 2-5 дней в защищенных местах, до 15-20 дней на открытых и возвышенных участках.

За год выпадает умеренное количество осадков- в среднем от 490 - до 590 мм.

Однако, ввиду частых колебаний годовых осадков и большого испарения в весенние и летние месяцы, сильной изрезанности территории оврагами и балками и наличия макропористых грунтов, наблюдается дефицит влаги. Тем не менее, количество осадков достаточно для нормального роста и развития сельскохозяйственных культур.

Агроклиматические условия

По тепло- и влагообеспеченности территория Дмитровского района входит во   II  агроклиматический район области, в подрайон II а с гидротермическим коэфициентом, равным 1,2-1,3. Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений изменяются в пределах 2300-2400º. Сумма осадков за этот период составляет 255-275 мм.

Выводы.

- Местоположение Дмитровского района обусловливает умеренно-континентальный климат с умеренно тёплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом.

- Территория района относится к зоне достаточного увлажнения.

- Климатические условия не имеют резких территориальных контрастов и не вызывают планировочных ограничений.

1.3.2. Рельеф

Территория Дмитровского района расположена в центре Средне-Русской возвышенности между реками Окой, Десной, Сеймом.

По рельефу территория Дмитровского района представляет собой приподнятую, сильно волнистую равнину, изрезанную густой сетью оврагов и долинами рек.

Степень расчлененности территории района долинами рек, балками и оврагами – сильная. Овраги – распространенные формы рельефа разных размеров. Развиты склоновые и верховые овраги, реже донные (в днищах балок). Глубина оврагов достигает 11 м. Местами овраги и балки залесены.

Эрозионные процессы на территории района имеют значительное развитие. Линейная эрозия выражена промоинами, береговыми  и донными оврагами с обнаженными и полузадернованными и полузадерненными откосами.

Особенно линейной эрозией подвержена восточная часть района ( поселения) , где густота овражной сети составляет 350-500 м /кв.км., глубина оврага достигает 11 м.

Выводы

Несмотря на то, что территория района в значительной степени расчленена овражно-балочной сетью, в целом, по условиям рельефа почвы пригодны для механизированной обработки и при правильном их использовании могут давать высокие и устойчивые урожаи всех районированных сельскохозяйственных культур.

Территорию района можно считать благоприятной для сельскохозяйственного, промышленного и гражданского строительства.

1.3.3.Природно-сырьевые ресурсы

Территория Дмитровского муниципального района относительно небогата полезными ископаемыми.

Друженское сельское поселение

1. месторождение торфа;

2. месторождение строительных песков.

Бородинское сельское поселение

1. месторождение торфа.

Березовское сельское поселение

1. месторождение торфа;

2. месторождение карбонатных пород для известкования кислых почв.

Плосковское сельское поселение

1. месторождение железной руды.

Месторождения песков для строительных работ и производства силикатных изделий, приуроченык аллювиальным отложениям пойм, надпойменных террас и прибрежно-морским отложениям меловой системы.

Пески для строительных работ невысокого качества и пригодны в качестве мелкого заполнителя для обычного бетона марок «150» и ниже.

Запасы железной руды в районе являются  продолжением Курской магнитной аномалии, в настоящее время промышленного значения они не имеют.

1.3.4. Почвенные ресурсы

Почвенный покров разноообразен, что определяется различными условиями почвообразования, так как территория находится в переходной зоне от степи к лесостепи.

Различные условия образования почв на территории области обусловил образование трех различных почвенных зон.

Территория Дмитровского района входит в западную зону, которая имеет  наибольшую пестроту почвенного покрова, в которой встречаются все почвенные разности, имеющие в области, за исключением типичного чернозема. Преобладающими почвами в этой зоне являются лесные (серые, светло-серые и темно-серые), занимающие 52,3%. Дерново-подзолистые почвы занимают около 9%. На долю выщелоченного чернозема приходится всего всего 4,3%, а оподзоленный чернозем занимает 14,4%. Большое распространение имеют и лугово-черноземные почвы-почвы временного избыточного увлажнения.

Механический состав почв в этой зоне так же разнообразен – от песчаного и супесчаного до тяжелосуглинистого.

На пахотных землях в районе насчитывается более 240 почвенных разновидностей. Расчлененность рельефа, характер почвенного покрова и хозяйственная деятельность определили повсеместное активное развитие процессов водной эрозии. Более половины пашни относится к разряду смытых и эрозионно-опасных земель, нуждаются в известковании.

Выводы:

Снижение плодородия почв обусловлено рядом причин и, прежде всего, сокращением объёмов работ по улучшению качества земель. Проблемы деградации почвенного покрова являются особенно острыми для землепользователей.

Рекомендации:

Для предотвращения негативных явлений, связанных с изменением плодородия почв (развитие водной и ветровой эрозии, потеря гумуса, ухудшение структуры почв, заболачивание и засоление), загрязнение земель пестицидами, тяжелыми металлами, радионуклидами и др. токсичными веществами необходимо проведение первоочередных мероприятий по охране земель, к которым следует отнести:

- агротехнические, гидротехнические мероприятия, снижающие проявления водной эрозии;

- повышение плодородия почв;

- выполнение своевременной и качественной рекультивации земель;

- использование земель по целевому назначению;

- предотвращение засоления, загрязнения и захламлённости почв.

1.3.5.Гидрография

Территория района находится на водоразделе рек Волги и Днепра. Реки района относятся к разным водным бассейнам и текут они в разных направлениях. Вся территория района принадлежит водосбору реки Нерусса, а также ее притоков - Несса, Локны, Общерица, Неживка, Локна, Расторог. Все эти речки несудоходны. Глубина их колеблется от 0,4 до 2 метров, а ширина от 1 метра до 7 метров. Имеется 58 прудов площадью 584 га. Общая площадь их – 256 га.

Остальные небольшие реки и ручьи  в пределах района действуют, в основном, только во время стока паводковых и ливневых вод и часто пересыхают в остальное время года. Питание рек и ручьев происходит за счет грунтовых вод и атмосферных осадков. Средняя скорость течения рек колеблется в пределах от 0,3 до 0,8 метр/сек.

Вода умеренно жесткая, используется для хозяйственных целей.

Река Нерусса берет свое начало в северо - восточной части Дмитровского района, протекает на запад, ее протяженность на территории района составляет 38 км.

Река Общерица (левый приток р.Нерусса) берет свое начало в восточной части д.Бычки Соломинского поселения и в восточной части Дмитровского района, протекает на  запад, огибая при этом г.Дмитровск в южной и западной частях, далее протекает на север; ее протяженность на территории района составляет 18 км.

Река Несса (левый приток р.Нерусса)  берет свое начало в юго-восточной части Соломинского поселения и в юго-восточной части Дмитровского района, протекает на север, ее протяженность на территории района составляет 32 км.

Река Ленча (правый приток р.Нерусса)  берет свое начало в юго-восточной части Бородинского поселения, протекает на юг, ее протяженность на территории района составляет 16 км.

Река Неживка берет свое начало в восточной  части Соломинского поселения и  течет северо-восточном направлении за пределы района; ее протяженность на территории района составляет 20 км.

Река Швикла (левый приток р.Неживка)  берет свое начало в северо-восточной  части Дмитровского района, ее протяженность составляет 8 км.

Река Локна (правый приток р.Нерусса) берет свое начало в восточной части Бородинского поселения Дмитровского района, ее протяженность составляет 17 км.

Река Колдыбань (левый приток р.Нерусса) берет свое начало в юго-западной части Алешинского поселения Дмитровского района,  течет  на север; ее протяженность на территории района составляет 8 км.

Река Расторог (левый приток р.Нерусса) берет свое начало в восточной части с.Власовка Березовского поселения Дмитровского района,  течет  на север; ее протяженность на территории района составляет 26 км.

Река Речица берет свое начало в центральной части  Долбенкинского поселения Дмитровского района,  течет  на юг за пределы района; ее протяженность на территории района составляет 2 км.

Река Чернь  берет свое начало в Троснянском районе пересекает  территорию Дмитровского района в юго-восточной части,  течет  на юг за пределы района; ее протяженность на территории района составляет 10,1 км.

Река Ольшанка (левый приток р.Рясник) берет свое начало в западной части Плосковского поселения (южная часть с.Хальзево), течет  на юг протяженность 5,3 км.

Река Рясник берет свое начало южнее п.Васильевский (Долбенкинское поселение), течет  на юго-восток по границе Дмитровского района за пределы района; ее протяженность на территории района составляет 5,6 км.

Река Осмонь берет свое начало в восточной части с.Осмонь  (Березовское поселение), течет  на юг за пределы района; ее протяженность на территории района составляет 4 км.

Река Малая Локна (левый приток р.Локна) берет свое начало в северной части Друженского поселения, течет  на юг; ее протяженность на территории района составляет 12 км.

Река Водоча берет свое начало в западной  части Бородинского поселения, течет  на север, затем по границе Дмитровского района; ее протяженность на территории района составляет  6,2 км.

Река Вилюга  (правый приток р.Нерусса) протекает с севера га юг по территории Бородинского поселения,  ее протяженность на территории района составляет 2,8 км.

1.3.6. Подземные воды

Дмитровский район располагает значительными ресурсами подземных вод, на которых базируется хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Территория Дмитровского района находится на сочленении Московского и Днепрово-Донецкого артезианских бассейнов.

Значительное количество атмосферных осадков (500-800 мм в год), расчлененный рельеф, преобладание в литологическом составе трещиноватых пород, относительно небольшая мощность перекрывающих отложений, отсутствие толщ выдержанных региональных водоупоров определяют благоприятные условия формирования подземных вод.

Ресурсы подземных вод, используемые населением района для хозяйственно-питьевого водоснабжения, оценивались в 1960-1970 гг и в конце 1990гг.

Централизованное водоснабжение составляет около 50% от общего объема водопотребления подземных вод в районе.

Выводы

Территория района обеспечена водными ресурсами как поверхностных, так и подземных вод. Она обладает достаточными ресурсами питьевых подземных вод, в основном, отвечающих по качественным показателям установленным нормативам.

Речная сеть, разветвленная, и покрывает всю территорию района. Высокая обеспеченность водными ресурсами.

Пробы воды соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Рекомендовано

1.Проводить мероприятия по предупреждению нарушений по охране водных ресурсов.

2.Провести тампонаж неиспользуемых артскважин.

1.3.7. Лесные ресурсы

Дмитровский район расположен в центральной части Средне-Русской возвышенности на стыке восточноевропейской хвойно-широколиственной подзоны лесной зоны, восточноевропейской широколиственной и восточноевропейской   лесостепной  ( подзона северных луговых степей).

Леса на территории Дмитровского района занимают большие площади. Наиболее большие лесные массивы расположены в западной части района ( Домаховское и Друженское поселения), северо-восточнее г.Дмитровск (Горбуновское поселение) и в южной части района (Березовское, Малобобровское и Долбенкинское поселения).

На территории Дмитровского района распространены широколиственные леса, с преобладанием дуба черешчатого, произрастающего вместе с кленом остролистным, ясенем обыкновенным, вязом, липой мелколистной.

Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере лесных отношений по Орловской области является областное Управление лесами. В его ведении находятся леса, расположенные на землях лесного фонда – 31024 га, в том числе леса, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций на площади 6,1 тыс.га.

Территориальной единицей управления в области использования охраны, защиты, воспроизводства лесов является лесничество. Лесничества осуществляют реализацию лесохозяйственных регламентов в участковых лесничествах. Леса Дмитровского района  относятся к Неруссовскому, Долбенкинскому, Дубровскому и Черневскому участковым лесничествам.

По своему целевому назначению леса района отнесены к защитным, категория защитности лесов – противоэрозионные, выполняющим разнообразные функции: почвозащитные и средообразующие.

Назначение защитных лесов - сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Рубки ухода в условиях лесничества, являются одним из основных лесохозяйственных мероприятий по улучшению породного состава насаждений, повышению технических качеств выращиваемой древесины, получения дополнительной древесины, которая в естественных условиях произрастания поступает в отпад.

Конечной целью рубок спелых, перестойных лесных насаждений должно быть обеспечение непрерывного, неистощительного и рационального использования лесных ресурсов. В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции.

Леса Дмитровского района расположены среди земель сельхозформирований. В связи с этим возрастает роль лесов для защиты сельскохозяйственных культур от неблагоприятных природных воздействий и их почвозащитная роль от водной и ветровой эрозии.

Лес является одним из мощных и эффективных факторов защиты и очистки атмосферы, воды и почв от различного рода загрязнения. Составной частью леса являются и его живые обитатели, которые находятся в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности со всеми другими компонентами биогеоценоза. Лесотерапия оказывает неоценимое благотворное влияние по восстановлению и поддержанию здоровья человека

Древесно-кустарниковая растительность занимает 3,7% территории поселения Это полезащитные и приовражные лесонасаждения, кустарники по берегам рек и прудов.

Выводы:

На территории района лесной комплекс представлен четырьмя лесничествами.

Район в достаточной мере обеспечен лесными ресурсами. Показатель лесистости составляет порядка 25 %.

1.3.8. Растительный и животный мир

Дмитровский район расположен в центральной части Среднерусской возвышенности в пределах степной и лесостепной зон.

Необыкновенно богат и разнообразен животный и растительный мир Дмитровского района. Многообразие растительности определяется географическим положением района.

Большая часть территории расположена на равнине и распахана, которая ежегодно засевается культурными растениями: рожь, пшеница, ячмень, картофель, сахарная свекла, кукуруза и прочие кормовые культуры.

По берегам рек, оврагам и балкам небольшими урочищами располагаются смешанные леса, природный состав которых разнообразен: дуб, береза, сосна, осина; из кустарников - бересклет, рябина, орешник, черемуха. В лесах много плодовых и лекарственных растений: яблони, земляника, валериан, Иван – да- Марья.

Травянистая растительность лугов представлена злаками и разнотравьем. Наиболее часто встречается: овсяница, мятлик, костер, пырей, различные виды клевера, тысячелистник, подорожник, цикорий.

По лощинам  и балкам на местах выхода грунтовых вод встречаются тростник, осока, гравлат, калужница болотная. Из сорной растительности встречаются осот, пырей, дикая редька, вьюнок полевой, полынь, крапива, чертополох.

Животный мир лесов, водотоков района разнообразен и богат.

На территории поселения обитают разновидности млекопитающих животных, в том числе грызунов 22 вида, хищных -13, летучих мышей - 8, насекомоядных - 8, копытных 3 вида. В водоемах встречаются виды рыб: судак, лещ, окунь, щука, карп и другие.

Водно-болотный комплекс отличается своеобразным видовым составом растений и животных. Характерны утка-кряква, чирки, свистунок, тряскунок, широконоска, красноголовый нырок, шилохвост, свиязь, чернеть, серый гусь, краснозобая казарка, лебедь-шипун, турухтан, золотистая ржанка, зулки, большой улит, щеголь, гаршнеп, дупель, бекас, травник, поручейник.

В лесах обитают змеи - гадюка и медянка, ящерица прыткая, веретеницы. 
 Из млекопитающих открытых просторов встречаются суслик крапчатый, хомяк обыкновенный, тушканчик.

Из мелких грызунов живут полевая мышь, мышь-малютка, полевка обыкновенная и другие. Эти грызуны также приносят большой вред сельскому хозяйству, особенно посевам озимых.

Повсеместно обитает лисица. Она уничтожает большое количество грызунов и многих вредных насекомых.

Типичным животным открытых мест является заяц-русак.

На территории поселения в открытых местах обитает степной хорь. Он уничтожает сусликов и в этом отношении является полезным животным.

1.3.9. Особо охраняемые природные территории

Система особо охраняемых природных территорий представляет собой территориальное сочетание функционально и территориально взаимодополняющих друг друга охраняемых территорий, организованных с учетом ландшафтной структуры района и взаимодействий с различными формами хозяйственной деятельности. Их конечной целью является обеспечение условий устойчивого социально - экономического развития, сохранение и улучшение средо- и ресурсовоспроизводящих функций ландшафтов, биологического разнообразия.

Особо охраняемые природные территории Дмитровского района

| № на карте | Название ООПТ Место нахождения | Площадь (га) | Профиль |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | «Высокопродуктивные насаждения дуба» Черневское участковое лесничество | 2,8 | региональный ландшафтный |
| 2. | «Высокопродуктивные насаждения дуба» Черневское участковое лесничество | 4,0 | региональный ландшафтный |
|  | Итого | 6,8 |  |

Постановлением Коллегии Орловской области № 155 от 15 мая 2008 г. «Об инвентаризации  памятников природы на территории Орловской области» решено снять статус и исключить из кадастра особо охраняемых природных территорий Орловской области.

Рекомендовано

Выше перечисленные природные территории рекомендованы для создания лесных территорий с режимом особой охраны и ООПТ федерального значения.

1.3.10. Ландшафтно-рекреационные ресурсы

Ландшафтные особенности Дмитровского района определяются расположением территории на Среднерусской возвышенности, в пределах двух природных зон: широколиственных лесов и лесостепи. Другим важным моментом является наличие покровных и лессовидных суглинков, не подвергавшиеся воздействию покровных оледенений.

Свойства лессовидных суглинков, покрывающих 70% района, определяют значительное эрозионоое расчленение территории. Рельеф Дмитровского района типично эрозионный ( долинно-овражно-балочный). Поверхность изрезана неглубокими долинами рек, оврагами, балками, которые занимают около 0,8% территории.

В климатическом отношении район относится к поясу экологического оптимума. Естественных озер и болот крайне мало. Наиболее крупными реками района являются р. Нерусса, р.Несса, р.Локна. Помимо этих рек значительно развита сеть мелких рек. Густота речной сети достигает 0,15 км на 1 км² площади. В районе много искусственных прудов и водоемов.

В пределах зоны широколиственных лесов и лесостепи, в силу значительной распаханности территории, ландшафтные зональные различия наиболее выражены в почвенном покрове. В широколиственно-лесной провинции с остатками лесов преобладают темно-серые лесные, серые лесные, оподзоленные черноземы.

Современные состояния ландшафтов Дмитровского района определяются степенью антропогенной нарушенности природных комплексов. Сельскохозяйственные угодья (пашня, сенокосы, пастбища, сады), а также сельская жилая застройка занимают более 75% территории. Распаханность привела к сближению широколиственных   лесостепных ландшафтов со степными по характеру многих природных процессов, в частности эрозионных, получивших наиболее широкое распространение на возвышенностях, перекрытых лессовидными суглинками.

Ландшафты имеют значительную сельскохозяйственную ценность, но требуют проведения противоэрозионных мероприятий. Реки, искусственные водоемы требуют создания водоохранных зон, природные территории рекомендовано для создания лесных территорий с режимом особой охраны и ООПТ федерального значения.

Территория Дмитровского района имеет в целом значительный ландшафтно-рекреационный потенциал и располагает природными рекреационными ресурсами, что является предпосылкой для организации рекреационной деятельности, для организации отдыха и лечения.

Разнообразный природно-ресурсный, богатый ландшафтно-рекреационный и историко-культурный потенциал способствуют развитию на территории Дмитровского района комплексов культурно-познавательного туризма, оздоровительно-спортивного,  экологического и других видов туризма.

#### Замечательная природа  на территории района дает разнообразные рекреационные возможности.

Выводы

Анализ основных элементов климатических ресурсов Дмитровского района показывает, что территория района весьма перспективна для развития рекреационных услуг. В целом, климатические условия благоприятствуют круглогодичному функционированию туризма, обеспечивая достаточную комфортность летних и зимних видов рекреации и туризма.

Основой для развития познавательного туризма являются многочисленные историко-культурные памятники.

Широкое развитие в районе может получить экологический туризм, основанный на  ООПТ района.

Рекомендовано

Развитие основных рекреационных направлений для Дмитровского района:

- Благоустройство зоны отдыха на берегу пруда, расположенного юго-восточнее г.Дмитровск (Горбуновское  сельское поселение) на площади 2.5 га;

- Организация и благоустройство зоны отдыха на берегу пруда, расположенного западнее  с.Бородино (Бородинское  сельское поселение) на площади 0,6 га.

1.3.11. Земельные ресурсы

Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, она является важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные элементы, используемые растениями и обеспечивающие развитие флоры и фауны.

Наличие и распределение земельного фонда района по категориям земель

| Наименование показателей | Общая площадь земель |
| --- | --- |
|  | га | % | с/х угодья | пашня |
| Земли с/х назначения | 85319 | 68,3 | 78463 | 54318 |
| Земли населённых пунктов | 8032 | 6,4 | 5140 | 1813 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и земли иного специального назначения | 604 | 0,5 | 1 | - |
| Земли промышленности | 8 | - | - | - |
| Земли энергетики | 1 | - | - | - |
| Земли транспорта, в том числе | 362 | 0,3 | - | - |
| железнодорожного | - | - | - | - |
| автомобильного | 362 | 0,3 | - | - |
| трубопроводного | - | - | - | - |
| Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики | - | - | - | - |
| Земли иного специального назначения | 233 | 0,2 | 1 | - |
| Земли лесного фонда | 31024 | 24,8 | 256 | 10 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - | - |
| Земли водного фонда | - | - | - | - |
| Земли запаса | - | - | - | - |
| Итого земель в границах района | 124979 | 100 | 83860 | 56141 |

Общая площадь в административных границах района составляет 124979 га.

Освоенность территории района в сельскохозяйственном отношении относительно высокая. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 83860 га, или 67,1% территории, в том числе  56141 га пашни (распаханность сельхозугодий – около 67,0%). Обеспеченность пашней  в районе составляет 4,1 га на 1 человека, сельхозугодиями – 6,1 га.

Из общей площади территории района 68,3% занимают земли сельскохозяйственного назначения.

Согласно Земельному Кодексу РФ и Закону РФ и «О земельной реформе» земли в пределах границ сельских населенных пунктов и часть земель  за пределами были переданы в ведение сельских администраций.

Земли населенных пунктов, находящихся в ведении сельских поселений, составляют 6641 га (5,3%).

Категория земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения подразделяется на земли, занятые промышленными предприятиями, землями  автомобильного транспорта, специального назначения и прочими несельскохозяйственными предприятиями. Таких земель в районе 604 га (0,5%). Они используются организациями для осуществления соответствующей деятельности.

Земли  лесного фонда  на территории района составляют  31024 га (24,8%).

Выводы

В рыночной экономике земля - объект гражданского оборота; земельное право должно быть тесно связано с гражданским правом. Земля рассматривается, как объект недвижимого имущества, как объект права, как жизненное пространство, базис развития всех видов строительства, средство производства в сельском хозяйстве, поэтому формирование земельного рынка - актуальная проблема экономического развития территорий.

1.4. Экономический потенциал района

1.4.1.Сельское хозяйство

По агроклиматическому районированию Дмитровский район относится  к IIа агроклиматическому району, ГТК которого составляет 1,2-1,3.

Дмитровский район расположен в зоне относительно рискованного земледелия, природно-климатические условия в районе благоприятны для развития сельского хозяйства, для возделывания основных районированных сельскохозяйственных культур, однако результаты сельскохозяйственной деятельности в растениеводстве в значительной мере зависят от складывающихся агрометеорологических условий.

По специализации сельскохозяйственного производства Дмитровский район относится к юго-восточной зоне. В этой зоне климат наиболее засушливый. По сравнению с другими зонами период вегетации здесь более продолжительный. На ее территории мало площадей естественных луговых угодий, поэтому для интенсивного развития животноводства требуется возделывание кормовых культур на пашне.

В целом, природно-климатические и экономические условия позволяют возделывать здесь зерновые и зернобобовые культуры, картофель, овощи, сахарную свеклу, кормовые культуры, заниматься молочно-мясным животноводством, свиноводством, птицеводством.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 85319 га, в том числе сельскохозяйственных угодий 83860 га, пашни 56141 га. На долю 1 жителя приходится 6,6 га сельскохозяйственных угодий.

Район специализируется на производстве зерновых культур, мяса и молока.

На 01.01.2010 г. на территории Дмитровского муниципального района функционируют 13 сельскохозяйственных предприятий, организаций  всех форм собственности, действующих на основе договорных отношений с пайщиками земельных долей, крестьянско – фермерские хозяйства и  ЛПХ.

Сведения

о сельскохозяйственных предприятиях Дмитровского муниципального района по состоянию на 01.01.2011 года

| Полное наименование предприятий, наименование сельских поселений | Площадь, сельскохозяйствен ных угодий, га | в т.ч. пашни | Посевная площадь, га | Валовое производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | зерно | сахарная свекла, ц/га | рапс | конопля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. СПК «Нерусса» | 4283 | 2910 | 1286 | 1871 | - | - | - |
| 2. СПК «Память Ленина» | 420 | 200 | 200 | 216 | - | - | - |
| 3. ООО «Восход» | 4976 | 4976 | 3750 | 7611 | - | - | - |
| 4. ООО «Дмитровское | 13274 | 13274 | 6750 | 21854 | 21 | 2304 | - |
| 5. ООО «Орелагропром» | 5945 | 5945 | 3267 | 1041 | 18 | 10004 | - |
| 6. ООО «Рублинское» | 351 | 351 | 380 | 685 | - | - | - |
| 7. ООО «В-Банк» | 559 | 559 | 380 | 750 | - | - | - |
| 8. ОАО «Дм.-пенька» | 260 | 260 | 130 | 190 | - | - | 800 т тресты |
| 9. ООО «Агропродукт» | 604 | 604 | 1007 | 2078 | - | - | - |
| 10. ПОУ 00 НПО «Училище №21» | 292 | 225 | 20 | 2 | - | - | - |
| 11. ООО «Алешинка» | 363 | 363 | 247 | 238 | - | - | - |
| 12. ООО «Спектр» | 500 | 500 | 200 | 256 | - | - | - |
| 13.ООО «Кировское» | 1300 | 500 | 200 | 12000 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КФХ «Искра» | 1430 | 1430 | 685 | 2460 |  |  |
| КФХ «Голованов Н.Ш.» | 568 | 568 | 390 | 1009 | - | - |
| КФХ «Гункин Н.А» | 176 | 167 | 115 | 203 | - | - |
| КФХ « Доронин В.А.» | 350 | 350 | 140 | 166 | - | - |
| КФХ «Асеев М.Е.» | 860 | 703 | 660 | 797 |  |  |
| КФХ «Индарбиев З.Х.» | 70 | 70 | 100 | 10 |  |  |
| ЛПХ |  |  | 253 | 479 |  |  |
| Всего по району |  |  | 20160 | 53916 | 12308 | 800т. тресты |

продолжение таблицы

Сельское хозяйство составляет основу Агропромышленного комплекса (АПК), который играет важную роль в формировании доходной части бюджета района и местных бюджетов. От его состояния зависит продовольственная самодостаточность (безопасность) и социальное развитие села.

Основные сельхозпроизводители: ООО «Орелагропром», ООО «Дмитровское, СПК «Нерусса», ООО «Восход», ООО «Агропродукт».

Посевная площадь в  2011 году составила 20,2 тыс.га., валовой сбор зерна в 2010 году составил 53,2 тыс. тонн.

Увеличение валового производства сельхозпродукции- зерна, рапса планируется, в основном, за счет более эффективного использования пашни, неуклонного роста урожайности.

На перспективу произойдет расширение посевных площадей в результате сокращения паров в сельхозпредприятиях района до оптимального уровня, определенного научно обоснованной системой земледелия (5-10%).

В агропромышленном комплексе продолжается процесс развития интегрированных структур с участием банков, промышленных компаний и частных предпринимателей.

Развитие сельского хозяйства является ведущей отраслью экономики  Дмитровского района. Производство продукции сельского хозяйства, начиная с 2007 года выросло:

2008 год к 2007году – на 128%

2009 год к 2008 году  - на 105%

2010 год к 2009году – на 75%

Рост производства продукции в предыдущие годы, в растениеводстве связан с внедрением  рядом хозяйств  района ресурсосберегающих технологий, т.е. применением минимальной обработки почвы, посевом перспективных сортов зерновых культур, внесением минеральных удобрений на запланированный урожай, применение химических средств защиты  растений,  использование широкозахватной энергосберегающей техники.

В растениеводстве снижение продукции  по сравнению  с прошлым годом произошло на 146707 млн. руб. Это связано с аномально жаркой погодой, недостатком влаги в почвенном слое, что привело к гибели посевов на площади 3631га.

Урожайность зерна в 2010 году составила 18,0ц/га, а в 2009году 27,5ц/га, что меньше на 9,5 ц/га, что так же значительно повлияло на сокращение  производства продукции растениеводства.

Размещение

поголовья скота и наличие животноводческих помещений в Дмитровском районе по состоянию на 01.01.2011г.

| Наименование с/х предприятий | КРС- всего | в т.ч.коров | в т.ч. нетелей | Свиней – всего | в т.ч.основн. свиноматок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 г. | 2010 г. | +, - | 2009 г. | 2010 г. | +, - | 2009 г. | 2010 г. | +, - | 2009 г. | 2010 г. | +, - | 2009 г. | 2010 г. | +, - |
| ООО «Алешинка» | - | 52 | +52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Кировское» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СПК «Нерусса» | 1142 | 1036 | -106 | 316 | 301 | -15 | 76 | 40 | -36 | 380 | 489 | +189 | 40 | 40 | - |
| СПК «Восход» | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТНВ «Шумаков и К» | 218 | - | -218 | 90 | - | -90 | 16 | - | -16 | 61 | - | -61 | 13 | - | 13 |
| ООО «Агрофест-Домаха» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Восход» | 375 | 359 | -16 | 129 | 129 | - | 21 | 18 | -3 | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Бородино» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Спектр» | - | 71 | -71 | - | 15 | +15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: с/х | 1735 | 1518 | -359 | 535 | 445 | -90 | 113 | 58 | -55 | 441 | 489 | +48 | 53 | 40 | -13 |
| КФХ | 63 | - | -63 | 49 | - | -49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЛПХ | 1569 | 1497 | -178 | 528 | 483 | -45 | - | - | - | 2513 | 2760 | +207 | - | - | - |
| Всего по району | 3367 | 3015 | -600 | 1112 | 928 | -184 | - | - | - | 2954 | 3249 | +255 | 53 | 40 | -13 |

Продуктивность животноводства

| Наименование сельхозпредприятий, агрофирм, КФХ | Производство и продуктивность |
| --- | --- |
|  | Производство молока, тонн | Средний удой молока от коровы, кг |
|  | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| СПК «Нерусса» | 1069 | 1044 | 3330 | 3434 |
| СПК «Восход» | - |  | - | - |
| ТНВ «Шумаков и К» | - | 15 | - | 227 |
| ООО «Агрофест –Домаха» | - |  | - |  |
| ООО «Восход» | - | 260 | - | 2012 |
| ООО «Бородино» | - |  | - |  |
| ООО «Спектр» | - | 5 | - | 366 |

| Наименование сельхозпредприятий, агрофирм, КФХ | Произведено скота и птицы на убой (в ж.в.), тонн | в том числе | Выращено мяса всего, тонн | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 г. | 2010 г. | +, - | КРС, тн | свиней, тн | 2009 г. | 2010 г. | +, - | КРС, тн | свиней,тн |
|  |  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2009 г. | 2010 г. |  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| СПК «Нерусса» | 145 | 149 | +4 | 135 | 137 | 10 | 12 | 163 | 118 | -45 | 144 | 99 | 19 | 19 |
| СПК «Восход» | 3 | - | -3 | 3 | - | - | - | 17 | - | -11 | 17 | - | - | - |
| ТНВ «Шумаков и К» | 150 | 70 | -80 | 140 | 68 | 4 | 2 | 48 | 13 | -35 | 43 | 13 | 5 | - |
| ООО «Агрофест –Домаха» | 315 | - | -315 | 315 | - | - | - | 1 | - | -1 | 1 | - | - | - |
| ООО «Восход» | 16 | 44 | +28 | 16 | 44 | - | - | 13 | 40 | +27 | 13 | 40 | - | - |
| ООО «Бородино» | 59 |  | -59 | 59 | - | - | - | 11 | - | -11 | 11 | - | - | - |
| ООО «Спектр» | - | 5 | +5 | - | 5 | - | - | - | 7 | +7 | - | 7 | - | - |
| Итого: с/х предприятия | 799 | 268 | -420 | 782 | 254 | 14 | 14 | 264 | 178 | -86 | 239 | 159 | 24 | 19 |
| КФХ | 30 | 49 | +19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛПХ | 1030 | 1030 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по району | 1859 | 1347 | -401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продуктивность животноводства

В животноводстве снижение объемов  производства молока, мяса произошло за счет сокращения поголовья скота. Поголовье КРС по сравнению с 2008 годом уменьшилось на 1384 головы, в том числе коров  на 591 голову. Причина сокращения поголовья скота:

- долг сельхозпредприятий по кредитам, налогам, низкие закупочные цены на молоко, зерно, недопустимость задолженности по заработной плате.

| Показатели | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн. руб. | 435 | 555,9 | 584,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| продукция сельхозорганизаций | 180,5 | 228,7 | 271 |
| продукция хозяйств населения | 229,1 | 292 | 283,4 |
| продукция крестьянских (фермерских) хозяйств | 25,4 | 35,2 | 30,3 |
| В том числе: |  |  |  |
| продукция растениеводства | 258,2 | 346,7 | 403,7 |
| продукция животноводства | 176,8 | 209,2 | 181 |
| Продукция сельского хозяйства на душу населения, руб. | 30211 | 39424 | 42065 |

Выводы

Агропромышленный комплекс Дмитровского района относится к приоритетной отрасли экономики. Территория района отличается относительно высокой сельскохозяйственной освоенностью, на земли сельскохозяйственного назначения приходится 68,3 % от площади всех земель. Сельскохозяйственные предприятия в районе являются  основными производителями зерна. Однако, в животноводстве ежегодно снижается поголовье крупного рогатого скота. Сельскохозяйственные предприятия в районе требуют оказания финансовой поддержки.

- Район имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, но эта отрасль в силу экономических причин является убыточной (особенно животноводство).

- В результате отсутствия четкой государственной аграрной политики, направленной на создание высокоэффективного, рыночно-ориентированного аграрного сектора экономики для сельского хозяйства характерно наличие следующих недостатков (негативных деградационных процессов), которые необходимо устранить:

- уменьшение и качественное ухудшение основных фондов сельского хозяйства;

- слабо обновляется техника и оборудование;

- потеря (падение) плодородия почвы (гумуса); содержание гумуса в почвах района сократилось, а вносится минеральных и органических удобрений  мало;

- недостаточно соблюдается система земледелия, и внедряются новые технологии производства;

- недостаточно проводятся работы по борьбе с эрозией почв, окультуриванию угодий;

- недостаточно применение элитного семеноводства и племенного животноводства;

- недостаточно проводится работа по сохранению и подготовке кадров для села ;

- высокие ставки кредитных ресурсов.

3. Уровень инвестиций в экономику района недостаточен. Такая ситуация приводит к увеличению физического и морального износа основных фондов существующих предприятий и, как следствие, к снижению производительности и конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Рекомендовано:

Проводить постоянные мероприятия для вывода сельскохозяйственной отрасли на современный уровень производства;

Инвестировать не только предприятия промышленности, но и сельскохозяйственный сектор.

1.4.2. Промышленность

Дмитровский район отличается невысоким промышленным потенциалом и инвестиционной активностью.

На территории района  расположено 6 промышленных предприятий,  на которых занято 232 человека.

- филиал ОАО «Орелоблхлеб» Дмитровский хлебозавод;

- ООО «Дмитровск - пенька»;

- ООО «Дмитровский молочный завод»;

- ОАО «Фабрика нетканых материалов»,

- ОАО «Дмитровский райпищекомбинат»

- ОГУП «Дмитровсклес».

Предприятиями выпущено продукции на сумму 40,8 млн. руб., что составляет 61% к уровню прошлого года.

Значительную долю в общем объёме продукции (46%) составляет филиал ОАО «Орелоблхлеб» Дмитровский хлебозавод.

Испытывает трудности в кредитовании и ОАО «Дмитровский молочный комбинат».

Производство ООО «Дмитровск – пенька приостановлено.

ОАО «Дмитровский Райпищекомбинат» занималось переработкой фруктов и овощей, выпуском безалкогольных напитков и производством кондитерских изделий. За период с 2007 года было выпущено продукции на 6831,3 тысяч рублей. С 2009 года данное предприятие не функционирует, что является одной из причин спада промышленного производства в районе.

ООО «Дмитровск – пенька» - одно из  первых предприятий города Дмитровска.

Основано в 1932 году, за период своего существования неоднократно реорганизовывалось. Основной вид деятельности является переработка пенькотресты.  Производственная мощность завода составляет 50 тонн волокна в месяц.

Продукция предприятия реализуется в Курскую область, г. Старый Оскол, г. Нижний Новгород, Брянскую область.

Спросом пользуется продукция и в странах ближнего зарубежья : Украина, Татарстан.

Численность работающих на предприятии составляет 30 человек. Предприятие имеет в собственности 13,7 га. земли.

Наряду с основным видом деятельности ведётся и выращивание технических культур на семена.

ООО «Дмитровский молочный завод» за период с 2007 года по 2010 год   выпуск продукции составил 25269,2 тысяч рублей, что говорит о резком спаде производства молочных продуктов, так в 2006 году выпуск продукции составил 52369,3. Данный факт обусловлен отсутствием сырья.

С января 2010 года ООО «Дмитровский молочный завод» не функционирует, предприятие полностью оснащено необходимым оборудованием, что позволит возобновить производство молочных продуктов в любое время.

ООО «Дмитровский хлебозавод».

Предприятие основано в 1971 году, имеет три основных цеха:

- булочный цех;

- кондитерский цех;

- хлебный цех.

Производительная мощность завода в сутки составляет:

- 24 тонны хлебобулочных изделий;

200 кг. кондитерских изделий.

На предприятии установлено современное оборудование для упаковки готовой продукции. Предприятие быстро реагирует на рыночные изменения, внедряет новую рецептуру, расширяет ассортиментный перечень, который  включает в себя более 100 видов.

Объём выпускаемой продукции составляет около 80 тонн в месяц. Готовая продукция реализуется в Дмитровском, Сосковском, Шаблыкинском районах, на территории Брянской области.

Коллектив состоит из 70 человек, уровень заработной платы динамично растёт и на сегодняшний день составляет  6 400 рублей.

Это одно из предприятий района, которое в течение последних трёх лет по выпуску готовой продукции не снижает своих темпов. В структуре промышленности района выпуск хлебобулочных изделий в 2009 году составляет 48 %. Так за период с 2007 года по 2010 год выпущено продукции на 54 315 тысяч рублей.

ОАО «Фабрика нетканых материалов» основано на базе экспериментальной фабрики нетканых материалов. Производство нетканых материалов осуществляется с 1976 года.

Основными видами выпускаемой продукции являются :

- полотна иглопробивные;

- полотна геотекстильные;

- полотна холстопрошивные;

- полотна термоскреплённые;

- полотна звукоизоляционные;

- полотна фильтровальные;

- напольные покрытия.

Выпуск продукции с 2007 года по 2010 год составляет  в ценовом выражении 87119,1 тысяч рублей. На сегодняшний день наблюдается спад производства по причине отсутствия спроса на данный вид продукции. Численность работающих сократилась к уровню 2007 года в 3 раза, что составляет 31 человек.

ОГУП «Дмитровсклес» - лесоперерабатывающее предприятие, основные функции  которого заключаются  в разработке и переработке  древесины, насаждение и уход за лесными культурами. Предприятие образовано в 2008 году. Численность работающих в ОГУП «Дмитровсклес»  составляет  65 , средняя заработная плата на сегодняшний день составляет 6000 тысяч рублей, что ниже к уровню 2009 года на 30%, основным фактором снижения заработной платы является финансово – экономический кризис.

На сегодняшний день производственные мощности предприятия задействованы на 10 % .

После смены собственника приостановил свою деятельность ОАО «Дмитровский райпищекомбинат.

Производство пиломатериалов Дмитровским лесхозом составляет всего 18% от уровня прошлого года.

По фабрике нетканых материалов произведено 380,3  тыс. погонных метров нетканого полотна, что составляет 40%.

Развитие в районе отрасли промышленного производства  характеризуется следующими показателями:

Промышленное производство

| Показатели | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным, средним и малым организациям (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды), млн. руб. | 85189,4 | 66621,4 | 66621,4 |
| Индекс промышленного производства, % | 80,8 | 74,9 | 115,6 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным, средним и малым организациям (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) на душу населения, руб. | 5981,1 | 4766,8 | 4730,5 |

Промышленность Дмитровского района, как и российская промышленность, в целом, в настоящее время находится под воздействием глубочайшего экономического кризиса 2008 года.

Для ликвидации отставания в  отрасли необходимо обеспечить приток инвестиций в объемах, позволяющих переломить сложившуюся ситуацию  и  обеспечить рост производства за  счет совершенствования  технической базы  предприятий, внедрения низкозатратных и конкурентоспособных технологий, применения современных видов фасовки и упаковки продукции, расширения видов услуг, способствующих продвижению товаров на рынок.

Стабильная и эффективная работа промышленного комплекса на основе роста объемов производства и повышения уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции позволит обеспечить рост налогооблагаемой базы и расширит рынки сбыта продукции.

Выводы

Анализ показателей промышленности в Дмитровском  районе дает основание предположить, что промышленное производство в районе развивается поступательными темпами. Организации района наращивают объемы производства, увеличивают рынки сбыта продукции, вкладывают инвестиции в развитие собственных производств. Но, вместе с тем  потенциал развития промышленного производства в районе еще не раскрыт. Потенциал развития промышленного производства может быть направлен в сферу производства строительных материалов, добычу полезных ископаемых.

Рекомендовано:

В перспективе развития экономического потенциала района необходимо формирование конкурентоспособного высокоэффективного  промышленного комплекса, интегрированного в межрегиональное производство, и создание условий для обеспечения его устойчивого развития.

Для размещения малых предприятий производственной специализации, требующих незначительных производственных площадей, могут использоваться территории сельскохозяйственных предприятий, которые в настоящее время используются недостаточно эффективно или тех предприятий (животноводческих ферм и комплексов), которые размещены вблизи жилой застройки сел и деревень и их развитие ограничено требованиями санитарно-эпидемиологических норм по соблюдению СЗЗ.

1.4.3. Анализ транспортной инфраструктуры и перспективы ее развития

Железнодорожные линии

Железная дорога на территории Дмитровского района отсутствует. Ближайшие железнодорожные станции пассажирского сообщения с.Комаричи и ст.Железногорск расположены в Брянской и Курской областях в 25 км.

Автомобильные дороги

Транспортное обслуживание Дмитровского муниципального района осуществляется автомобильным транспортом.

В транспортную инфраструктуру Дмитровского района входят автомобильные дороги, соединяющие Дмитровский район  с соседними регионами, с областным центром, соседними районами и сельскими поселениями.

Автомобильный транспорт играет важную роль в экономике района.

Существующая сеть автомобильных дорог сформировалась исторически под влиянием геополитического положения района, особенностей освоения территории и размещения населенных пунктов, организации и равития производственных сил.

На территории Дмитровского района проходят 17 автодорог регионального значения общей протяженностью 191,237 км и автодороги местного значения общей протяженностью 114,592 км.

Автодороги протяженностью 304,639 км имеют асфальтовое и бетонное покрытие.

Автодороги местного значения на территории Дмитровского района – бесхозные.

Многие участки существующей сети автодорог нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции, так как их эксплуатационные характеристики не отвечают присвоенной технической категории.

Автодорога регионального значения 3-ей технической категории «Москва-Киев» -Комаричи-Дмитровск-Орловский-Кромы» пересекает город Дмитровск по его центральной части и автодорога «Дмитровск-Долбенкино-граница Курской области» проходит по п.Артель Труд,  тем самым  оказывая неблагоприятное влияние на качество атмосферного воздуха  селитебных территорий и влияет на безопасность дорожного движения. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды.

Перечень автомобильных автодорог регионального значения и мостов,

закрепленных за Дмитровским ДО Филиала ОГУ «Орелзаказчик»

| № п/п | Наименование автодороги | Протяженность, км | Техническая категория | Мосты шт/п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Москва-Киев» -Комаричи-Дмитровск-Орловский-Кромы ( с 25+276- по 45+521; с 49+424 – по 78+189) | 49,01 | III | 6/168,7 |
| 2. | «Кромы-Дмитровск» - Красное Знамя (с 0+000 - по 11+ 000) | 11 | IV | 1/18,24 |
| 3. | Дмитровск-Работьково (с 0+000 - по 21+ 000) | 21 | III | 3/72,75 |
| 4. | «Дмитровск-Работьково»-Рублино (с 0+000 по 3+000) | 3 | IV | 1/18,2 |
| 5. | Алешинка-Девятино (с 0+000 по 10+000) | 10 | IV | - |
| 6. | Дмитровск-Малое Боброво (с 0+000 - по 11+ 000) | 11 | IV | 1/18,2 |
| 7. | «Дмитровск-Работьково»-Дружно (с 0+000 по 2+600) | 2,6 | IV | - |
| 8. | «Дмитровск-Работьково»-Бородино (с 0+000 по 0+500) | 0,5 | IV | - |
| 9. | «Кромы-Дмитровск»-Бычки (с 0+000 по 3+000) | 3 | IV | - |
| 10. | Дмитровск-Долбенкино-граница Курской области (с 0+000 по 25+000) | 25 | III | 1/18,2 |
| 11. | Соломино-Плоское (с 0+000 по 20+000) | 20 | IV | 1/40,2 |
| 12. | Алешинка-Девятино-Упорой (с 0+000 по 7+500) | 7,5 | IV | 1/21 |
| 13. | «Дмитровск-Долбенкино»-Хальзево (с 0+000 по 6+700) | 6,7 | IV | - |
| 14. | Красное Знамя-Обратеево (с 0+000 по 3+800) | 3,8 | IV | - |
| 15. | Дмитровск-Вертякино (с 0+000 по 1+000) | 1,0 | IV | 1/21 |
| 16. | Красное Знамя-Волчьи Ямы (с 0+000 по 2+100) | 2,1 | IV | - |
| 17. | «Москва-Киев» -Комаричи-Дмитровск-Орловский-Кромы»-Брусовец (с 0+000 по 1+500) | 1,5 | IV | 1/21 |
| 18. | «Дмитровск-Долбенкино»-Брянцево-Малое Боброво (с 0+000 по 9+200) | 9,2 | IV | 1/18 |
| 19. | «Девятино-Березовка» (с 0+000 по 3+327 км) | 3,327 | IV | 1/27 |
|  | Итого | 191,237 |  | 19/462,69 |

Перечень автомобильных дорог местного значения, мостов

| п/п | Наименование автодорог | Протяженность, км | В том числе по покрытию | Мосты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальто бетон,м | цементо бетон, км | щебенчатое, км | грунтовые |  |
| 1. | а/д «Авилово-Средний Лог» (ЛФ) | 6 | - | 6 | - | - | - |
| 2. | а/д «Средний Лог-Светлый Луч» | 0,6 | - | 0,6 | - | - | - |
| 3. | Отмыкание от а/д «Плоское-Ждановка» до д.Кучеряевка | 1,2 | - | 1,2 | - | - | - |
| 4. | а/д «Отмыкание от а/д «Плоское-Ждановка» | 3,023 | - | 3,023 | - | - | - |
| 5. | а/д «Плоское-Курбакино-Хитровка» | 2 | - | 2 | - | - | 1 |
| 6. | а/д «Плоское с мостом и мостовым переходом №4 р.Чернь | 5,01 | - | 5,01 | - | - | - |
| 7. | а/д «Соломино-Бычки» | 4,4 | - | 4,4 | - | - | - |
| 8. | а/д «Соломино-Плоское до Кузьминской МТФ | 1,1 | - | 1,1 | - | - | - |
| 9. | а/ «Майский-Александровский» | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 10. | а/д «Дмитровск-Долбенкино» - Мошки | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 11. | а/д «Дмитровск- Морево | 0,7 | 0,7 |  | - | - | - |
| 12. | а/д Горбуновка-Моревская МТФ | 2,7 | - | 2,7 | - | - | - |
| 13. | а/д к производственному центру КСХП «Дмитровский» | 3 | - | 3 | - | - | - |
| 14. | Отмыкание от а/д «Дмитровск-Комаричи» до Алешинской СТФ | 2,3 | - | 2,3 | - | - | - |
| 15. | Алешинская СТФ – выход на пойму | 1,5 | - | 1,5 | - | - | - |
| 16. | Кочетовка-МТФ - Виженка | 2,3 | - | 2,3 | - | - | 3 |
| 17. | Отмыкание от а/д «Дмитровск-Комаричи» 59 км до н.п.Талдыкино | 3,2 | 3,2 |  | - | - | - |
| 18. | а/д «Круглое-Привич» | 8,0 | - | 8,0 | - | - | - |
| 19. | а/д до границы КСХП им.21 съезда КПСС – Брянцевские мастерские | 3,4 | - | 3,4 | - | - | - |
| 20. | а/д «Дмитровск-М.Боброво» - Круглое-хозцентр | 2,7 | - | 2,7 | - | - | 2 |
| 21. | а/д «Трофимово—подъезд к овцеферме | 2,223 | - | 2,223 | - | - | - |
| 22. | а/д «Соломино-Плоское» - Успенский | 2,56 | - | 2,56 | - | - | - |
| 23. | а/д «Дмитровск-Долбенкино» до КСХП им.Мичурина | 4,146 | - | 4,146 | - | - | - |
| 24. | Долбенкино участки №1, 2, 3 | 1,6 |  | 1,6 | - | - | 1 |
| 25. | Балдыж-зерноток | 1,68 | - | 1,68 | - | - | - |
| 26. | а/д к овцеферме и зернотоку | 2,3 | - | 2,3 | - | - | - |
| 27. | Подъезд к свиноферме | 1,0 |  | 1,0 | - | - | - |
| 28. | а/д «Занеруссовский-Николаевский-Гуровский» | 2,52 | - | 2,52 | - | - | - |
| 29. | а/д «Дмитровск-Работьково»-Пальцево | 2,33 | - | 2,33 | - | - | - |
| 30. | а/д «Дмитровск-Работьково»-Волконск | 5,7 | - | 5,7 | - | - | - |
| 31. | а/д «Белочь-Александровский» | 2,97 | - | 2,97 | - | - | - |
| 32. | а/д «Дружно-Белочь» | 7,1 | - | 7,1 | - | - | 1 |
| 33. | а/д «Белочь-Дудинка» | 3,9 | - | 3,9 |  |  | 1 |
| 34. | а/д»Крупышино-Волобуево-Чувардино | 6,9 | - | 6,9 |  |  | 1 |
| 35. | а/д «Дмитровск-Кромы» - Чувардино | 4,5 | - | 4,5 | - | - | 1 |
| 36. | а/д «Дмитровск-Кромы»- Крупышинская СТФ | 0,63 | - | 0,63 | - | - | - |
| 37. | а/д «Лубянки-Кошелево» - СТФ | 4,5 | - | 4,5 | - | - | 1 |
|  | Итого | 110,292 | 3,9 | 106,392 | - | - | 12 |

Искусственные сооружения

На территории Дмитровского района эксплуатируются 31 дорожное искусственное сооружение- мосты:из них на автодорогах регионального значения 19 мостов, на автодорогах местного значения 12 мостов. Дорожные искусственные сооружения требуют проведения ремонтных работ.

Выводы

Район имеет достаточно выгодное территориальное положение. Сложившийся в нем транспортный комплекс играет важную роль в осуществлении межрегиональных грузовых и пассажирских связей. Плотность автомобильных дорог общего пользования  с твердым покрытием  достаточно высокая 245 км /1000 км². В планировочном отношении сеть дорожных транспортных коммуникаций нуждается в более выраженных кольцевых и дублирующих радиальных связях. Многие участки сети и дорожные искусственные сооружения требуют капитального ремонта, строительства  и реконструкции.

Проблемы

отставание темпов развития сети автомобильных дорог района от темпов роста транспортных потоков;

несоответствие параметров дорог техническим нормативам и современным требованиям безопасности движения;

отсутствие необходимого количества пересечений в разных уровнях автомобильных дорог;

малое количество транспортных связей с соседними районами.

Рекомендовано

1. Проектом необходимо предусмотреть строительство  автодорог: «Обход  г.Дмитровск» 3- ей технической категории автодорогой «Москва-Киев» - Комаричи-Дмитровск-Орловский-Кромы»  и «Обход п.Артель Труд» автодорогой  «Дмитровск-Долбенкино-граница Курской области» 3- ей технической категории с необходимыми дорожными сооружениями не ниже Г-10.

2. Провести процедуру включения  автомобильных дорог местного значения в реестр мунициальной собственности района.

3. Провести ремонтные работы автодорог и мостов.

4. Наметить строительство автодорог и мостов.

1.4.4. Анализ инженерно-технической инфраструктуры

и перспективы ее развития

Энергоснабжение

Орловская энергосистема входит в состав ОАО «МРСК Центра», ОАО «Орелэнерго».

Электроснабжение района осуществляется через  подстанции:

- ПС 110/35/10 кВ «Дмитровская»,

- ПС 35/10кВ «Девятино»,

- ПС 35/10 кВ «Лубянская»,

По территории района проходят высоковольтные линии электропередачи:

- транзитная ВЛ 220 кВ с юга на Орел «Железногорск-Узловая»- протяженностью 5,1 км;

- транзитная ВЛ 220 кВ протяженностью 40,9 км;

- транзитная ВЛ 110 кВ с заходом на ПС 110/35/10 кВ «Дмитровская» протяженностью 45,4 км;

- ВЛ 35 кВ  «ПС Дмитровская- Девятино» протяженностью 20,4 км;

- ВЛ 35 кВ «ПС Дмитровская – Лубянская» протяженностью 26,1 км;

- ВЛ 35 кВ «Лубянская – ПС Кутафино( в сторону Кромы)»  протяженностью 9,4 км;

- ряд 10 кВ

Все существующие электроподстанции на территории района имеют  трансформаторы открытого типа.

Для повышения надежности энергоснабжения, покрытия роста нагрузок, потребуется  строительство новых электрических сетей.

В зависимости от мощности и напряжения трансформаторов расстояние от них до жилой застройки составляет:

-110 кВ – от 80 до 250 м (для трансформаторов мощностью 2,5-63МВА);

-35 кВ  -  от 50 до 150 м (для  трансформаторов мощностью 1,6-25МВА)

Выводы

Оборудование электросетевого хозяйства в целом  имеет значительный процент износа и требует расширения и реконструкции.

Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей района на перспективу потребуется провести поэтапную реконструкцию с заменой трансформаторов на более мощные на наиболее загруженных электроподстанциях.

Рекомендовано:

Необходима реконструкция электрических сетей.

Проекты развития сетей 10 кВ в населенных пунктах и между ними разработать в составе генеральных планов соответствующих поселений.

Трубопроводный транспорт

ОАО «Газпром» Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Транс Москва» филиал «Орловское линейное производственное управление магистральных газопроводов» обслуживает газопроводы – отводы давлением 5,5 МПа: к ГРС «Александровка» протяженностью 0,124 км, диаметр труб 159 мм  и к  ГРС «Дмитровск» протяженностью 36,3 км, диаметр труб 219 мм.

Теплоснабжение

Основными источниками тепла для жилищно-коммунального сектора и производственно-промышленных предприятий в районе являются локальные котельные.

Одноэтажная застройка, в основном, при наличии газовых сетей отапливается от индивидуальных  газовых источников тепла, отопление децентрализованное.

Всего на территории района 9 котельных, из них в г.Дмитровск 5 котельных мощностью 8,8 Гкал.

| Местоположение котельной | Объекты обслуживания котельными |
| --- | --- |
| Котельная по ул.Социалистическая | Центральная районная больница, 2-х этажный жилой дом |
| Котельная по ул.Коллективная | Вспомогательная школа |
| Котельная по ул.Коммунистическая | 1 детский сад, музыкальную школу, узел связи, военкомат, Серпантин, Детский Дом творчества |
| Котельная по ул.Советская | школа №2, здание администрации района, РОНО, РАЙФО,общепит, Дом Быта, Пенсионный Фонд |
| Котельная с.Долбенкино | школа |
| Котельная с.Столбище | школа |
| Котельная с.Бородино | школа |
| Котельная с.Малое Боброво | школа |
| Котельная д.Бычки | школа |

Вид топлива – природный газ.

Газоснабжение

Газоснабжение Дмитровского района осуществляется природным и сжиженным газом. Газ по магистральному  газопроводу-отводу протяженностью 36,3 км давлением  5,5 МПа (диаметр труб 219 мм) поступает на ГРС Дмитровск и по магистральному  газопроводу-отводу протяженностью 0,124 км давлением  5,5 МПа к ГРС Александровка (диаметр труб 159 мм). От АГРС газ поступает по распределительным газопроводам  высокого и среднего давления 12 кгс/см² и 6  кгс/см² на газораспределительые пункты, откуда газопроводами низкого давления подаётся непосредственно потребителям.

Обслуживанием распределительных сетей газификации района, занимается ОАО «ОРЕЛОБЛГАЗ». Подача газа потребителям  в Дмитровском  районе осуществляется через 77 ГРП и ШРП.

Протяженность газовых сетей на территории района составляет 331,32 км. Количество газифицированных квартир природным газом составляет 5488.

Негазифицированных населенных пунктов в районе всего 86, из них: 4 (Алешинское поселение), 6 (Бородинское поселение), 12 (Березовское поселение), 2 (Горбуновское поселение), 16 (Друженское поселение), 7 (Домаховское поселение), 9 (Долбенкинское поселение), 9 (Лубянское поселение), 6 (Малобобровское поселение), 7 (Плосковское поселение), 3 (Соломинское поселение),  5 (Столбищенское поселение). Все населенные пункты  с малым количеством населения, либо отсутствует проживающее население, кроме с.Талдыкино (115 чел.). Поэтому не имеет смысла газифицировать их.

Выводы

Реализация мероприятий по газификации района позволила:

- довести уровень газификации района  до 90%;

- системы отопления объектов социальной сферы полностью перейти на газовое топливо.

Рекомендовано:

- Повысить уровень газификации населенных пунктов Дмитровского района;

- Обеспечить строительство газопроводов высокого давления к следующим населенным пунктам: с.Брянцево (Малобобровское сельское поселение) и д.Талдыкино (Алешинское сельское поселение) и обеспечить первоочередную газификацию жилищного фонда населенных пунктов.

- Проекты газоснабжения населенных пунктов разработать в составе генеральных планов соответствующих поселений.

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Источниками централизованного водоснабжения Дмитровского района являются ресурсы поверхностных и подземных вод.

Основные водопотребители – население, организации, предприятия.

В 2009 году были созданы  две водоснабжающие  организации по обслуживанию водопроводных сетей, расположенных в городском поселении и 12 в сельских поселениях ООО «Селосервис-эксплуатация» и  ООО «Селяночка».

Протяженность водопроводной сети на территории Дмитровского района – 177,6 км. Основные источники водоснабжения – это 86 артезианских скважин.  Качество воды – удовлетворительное. Микробиологический состав воды соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 и СанПин 2.14.1074-01.

Необходимо отметить ветхость водопроводных сетей и целесообразность строительства в г. Дмитровске станции по подъему второго уровня воды.

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Год строения | Глубина, м | Дебет м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Упорой | 1964 г. 1983 г. | 125 130 | 0,47 0,33 |
| 2. | с.Большое Кричино | 1975 | 128 | 10 |
| 3. | с.Малое Кричино | 1989 г. | 115 | 6 |
| 4. | с.Домаха | 1971 г. 1980 г. 1980 г. | 100 108 124 | 0,26 0,1 0,1 |
| 5. | с.Промклево | 1990 г. | 125 | 6 |
| 6. | д.Талдыкино | 1990 г. | 120 | 6 |
| 7. | д.Алешинка | конкурсн.управл. |  |  |
| 8. | с.Работьково | 1977 г. 1989 г. | 140 160 | 0,33 0,22 |
| 9. | д.Бычки | 1976 г. 1987 г. 1975 г. | 52 120 112 | 0,3 0,25 0,2 |
| 10. | п.Занеруссовский | 1963 г. | 120 | 0,37 |
| 11. | д.Рублино | 1983г. | 145 | 0,19 |
| 12. | д.Аношинка | 1975 г. | 101 | 0,26 |
| 13. | д.Белочь | 1972 г. | 120 | 0,41 |
| 14. | с.Волконск | 1966 г. | 100 | 0,2 |
| 15. | с.Дружно | 1985 г. | 120 | 0,25 |
| 16. | п.Краснокалиновский | 1970 г. | 120 | 0,4 |
| 17. | с.Кошелево | 1992 г. | 121 | 0,22 |
| 18. | д.Брусовец | 1964 г. | 112 | 0,54 |
| 19. | с.Крупышино | 1990 г. | 120 | 6,0 |
| 20. | с.Чувардино, д.Волобуево | 1988 г. | 102 | 0,13 |
| 21. | с.Лубянки | 1963 г. 1970 г. 1976 г. 1984 г. | 136,5 115 135 109 | нет сведений |
| 22. | д.Березовка | 1966 г. | 130 | 0,22 |
| 23. | с.Девятино | 1987 г. 1976 г. 1977 г. | 45 45 51 | 1,67 1 0,36 |
| 24. | с.Привич | 1988 г. | 60 | 0,093 |
| 25. | д.Круглое | 1979 г. | 72 | 0,17 |
| 26. | с.Малое Боброво | 1974 г. 1985 г. | 127 105 | 0,088 0,22 |
| 27. | с.Соломино | 1977 г. | 130 | 0,1 |
| 28. | с.Плоское | 1978г. 1988 г. | 60 125 | 5 12 |
| 29. | д.Апойково | 1988 г. | 70 | 77,0 |
| 30. | д.Хальзево | 1988 г. 1976 г. | 47 70 | 14,0 11,8 |
| 31. | с.Долбенкино | 1989 г. | 130 | 7,0 |
| 32. | с.Бородино | паспортов нет |  |  |
| 33. | п.Красное Знамя | 1970 г. | 160 | 0,2 |
| 34. | с.Столбище | 1980 г. 1980 г. | 156 110 | 0,28 |
| 35. | с.Обратеево, п.Васелек | 1972г. 1978 г. | 150 194 | 0,3 0,3 |

Сведения об артезианских скважинах

Водопровод отсутствует в 71 населенных пунктах района, из них: 2 (Алешинское поселение),  6 (Бородинское поселение), 11 (Березовское поселение), 2 (Горбуновское поселение), 18 (Друженское поселение), 7 (Домаховское поселение), 10 (Долбенкинское поселение), 4 (Лубянское поселение), 5 (Малобобровское поселение), 6 (Плосковское поселение). Все населенные пункты  с малым количеством населения, либо отсутствует проживающее население, поэтому не имеет смысла в них проектировать водопровод.

Выводы

Район обладает достаточными ресурсами питьевых подземных вод, в основном, отвечающих по качественным показателям установленных нормативов. Основной водозабор из водоносных горизонтов осуществляется в более густонаселенных пунктах. Около 30 % скважин заброшены из-за ликвидации животноводческих ферм.

Износ существующих сетей (более 75%) и оборудования скважин (многие эксплуатируются более 25 лет) довольно велики, что требует дополнительных капиталовложений на их ремонт и техническое обслуживание.

Рекомендовано

Для обеспечения района качественной питьевой водой, требуется реконструкция водонапорных башен, водопроводных сетей, строительство новых; обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений, провести тампонирование нерабочих скважин.

Развитие систем водоснабжения на территории отдельных населенных пунктов должны быть предусмотрены генеральными планами муниципальных образований, на территории которых находятся эти населенные пункты.

Водоотведение

На территории Дмитровского района очистка сточных вод включает канализационную сеть с выводом на очистные сооружения.

На территории г.Дмитровск расположены два очистных сооружения: в северо-западной части города и юго-восточнее города маслозавода ( на территории Горбуновского поселения). Мощность городских очистных сооружений составляет 500 тысяч м³ в год. Протяженность канализационных сетей составляет 18 км.

Очистные сооружения расположены в центральной части п.Бычки (Соломинское поселение), которые обслуживают индивидуальные жилые дома.

В с.Девятино (Березовское поселение) размещены два 3-х этажных дома, поэтому возникает необходимость строительства локальных очистных сооружений.

Выводы

Техническое состояние сооружений канализации характеризуется как неудовлетворительное.

Канализационные сети  и очистные сооружения, в основном, находятся в ветхом состоянии, поэтому  необходима полная замена канализационных сетей, а также важной проблемой остается недостаток мощности систем водоотведения и очистных сооружений.

Рекомендовано

С целью сокращения сброса в водоемы района  неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть:

строительство сооружений канализации и канализационных сетей в населённых пунктах с большим населением:

реконструкцию или расширение существующих очистных сооружений;

для объектов животноводческих комплексов необходимо строительство новых или расширение и реконструкция существующих систем канализации;

разработать программу развития сетей водоотведения.

Развитие систем канализации на территории отдельных населенных пунктов должны быть предусмотрены генеральными планами муниципальных образований, на территории которых находятся эти населенные пункты.

Связь

Связь - часть производственной и социальной инфраструктуры района, предназначенная для удовлетворения нужд граждан, органов управления,  юридических лиц в услугах электрической и почтовой связи.

В настоящее время население, органы управления и предприятия на территории Дмитровского муниципального района обеспечиваются услугами связи и информатизации. Оператором телефонной связи является Орловский филиал ОАО «Центртелеком», структурное подразделение ЛТУ г.Дмитровск.

На территории Дмитровского района введены 14 АТС. В каждом населенном пункте  установлены таксофоны. На территории района установлены вышки сотовой связи: с.Крупышино (Лубянское поселение, п.Работьково (Бородинское поселение), п.Алексеевский 2 вышки (Малобобровское поселение), с.Столбище (Столбищенское поселение).

Развитие сотовой связи, беспроводного Интернета и расширение зоны покрытия вызвало сокращение количества квартирных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования с 2192 ед. в 2009 г. до 2083 ед. в 2010 г.

В Дмитровском районе только одна организация – Управление Федеральной почтовой связи – оказывает услуги почтовой связи населению и предприятиям.

Все населенные пункты охвачены почтовой связью, в районе функционирует 17 почтовых отделений.

Выводы

В районе достаточно развит широкий спектр предоставления услуг связи, телекоммуникаций, телевещания.

Основными задачами развития средств связи,  телекоммуникаций должны стать:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой связи;

- обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах района.

Рекомендовано

развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, особенно в сельской местности, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов интернет для населения на основе автоматизированной сети связи района;

повышение доступности и надежности связи путем повышения емкости сети и конкурентоспособности разных операторов;

создание комплексной информационной мультисервисной сети района;

увеличение количества программ теле и радиовещания, подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах района.

Обеспеченность населенных пунктов инженерной инфраструктурой

| № пп/п | наименование населенных пунктов | сетевой газ | водо провод | централи зованное теплоснабжение | электо снабжение | центра лизован ная кана лизация | теле фони за ция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение Дмитровск |
| 1. | г.Дмитровск (центр) | + | + | + | + | +,- | + |
| Алешинское сельское поселение |
| 1. | с.Промклево | - | + | - | + | - | + |
| 2. | д.Алешинка | + | + | - | + | - | + |
| 3. | д.Виженка | - | - | - | + | - | + |
| 4. | д.Кочетовка | - | - | - | + | - | + |
| 5. | д.Талдыкино | - | + | - | + | - | + |
| Бородинское сельское поселение |
| 1. | с.Бородино | + | + | - | + | - | + |
| 2. | с.Лысое | - | - | - | + | - | + |
| 3. | с.Островск | - | - | - | + | - | - |
| 4. | с.Работьково | + | + | - | - | - | + |
| 5. | д.Березовка | - | - | - | + | - | - |
| 6. | д.Лукино | - | - | - | + | - | + |
| 7. | д.Тереховка | - | - | - | + | - | - |
| 8. | п.Гусев | - | - | - | + | - | - |
| Березовское сельское поселение |
| 1. | с.Девятино | + | + | - | + | - | + |
| 2. | с.Осмонь | - | - | - | + | - | + |
| 3. | д.Березовка | - | + | - | + | - | + |
| 4. | д.Власовка | - | - | - | + | - | + |
| 5. | д.Холчевка | - | - | - | + | - | + |
| 6. | п.Алексеевский | - | - | - | + | - | - |
| 7. | п.Высокий | - | - | - | + | - | - |
| 8. | п.Новогеоргиевский | - | - | - | + | - | + |
| 9. | д.Новоселки | - | - | - | + | - | + |
| 10. | п.Октябрьский | - | - | - | + | - | + |
| 11. | п.Петровский | - | - | - | + | - | + |
| 12. | п.Ровенский | - | - | - | + | - | + |
| 13. | п.Спасский | - | - | - | + | - | + |
| Горбуновское сельское поселение |
| 1. | д.Горбуновка | + | + | - | + | - | + |
| 2. | с.Балдыж | + | + | - | + | - | + |
| 3. | с.Морево | + | + | - | + | - | + |
| 4. | д.Вертякино | + | + | - | + | - | + |
| 5. | д.Мошки | + | + | - | + | - | + |
| 6. | д.Трубичино | + | + | - | + | - | + |
| 7. | п.Седлечко | - | - | - | + | - | + |
| 8. | п.Сторожище | + | + | - | + | - | + |
| 9. | п.Топоричный | - | - | - | + | - | + |
| Друженское сельское поселение |
| 1. | с.Волконск | + | + | - | + | - | + |
| 2. | д.Дружно | + | + | - | + | - | + |
| 3. | д.Аношинка | + | - | - | + | - | + |
| 4. | д.Белочь | + | + | - | + | - | + |
| 5. | д.Дудинка | - | - | - | + | - | + |
| 6. | д.Поповка | - | - | - | + | - | + |
| 7. | д.Пальцево | - | - | - | + | - | + |
| 8. | д.Рублино | + | - | - | + | - | + |
| 9. | п.Александровский | - | - | - | + | - | + |
| 10. | п.Андрияновский | - | - | - | + | - | + |
| 11. | п.Вечерняя Заря | - | - | - | + | - | + |
| 12. | п.Владимирский | - | - | - | + | - | + |
| 13. | п..Занеруссовский | + | + | - | + | - | + |
| 14. | п.Краснокалиновский | - | - | - | + | - | + |
| 15. | п.Крыловский | - | - | - | + | - | + |
| 16. | п.Ленченский | - | - | - | + | - | + |
| 17. | п.Михайловский | - | - | - | + | - | + |
| 18. | п.Мирная Долина | - | - | - | + | - | + |
| 19. | п.Николаевский | - | - | - | + | - | + |
| 20. | п.Первомайский | - | - | - | + | - | + |
| 21. | п.Успенский | - | - | - | + | - | + |
| 22. | п.Ясная Поляна | - | - | - | + | - | + |
| Домаховское сельское поселение |
| 1. | с.Домаха | + | + | - | + | - | + |
| 2. | с.БольшоеКричино | + | + | - | + | - | + |
| 3. | с.Малое Кричино | + | + | - | + | - | + |
| 4. | с.Упорой | + | + | - | + | - | + |
| 5. | д.Воронино | - | - | - | + | - | + |
| 6. | д.Кавелино | - | - | - | + | - | + |
| 7. | д.Любощь | - | - | - | + | - | + |
| 8. | п.Воскресенский | - | - | - | + | - | + |
| 9. | п.Журавка | - | - | - | + | - | + |
| 10. | п.Кенский | - | - | - | + | - | + |
| 11. | п.Никольский | - | - | - | + | - | + |
| Долбенкинское сельское поселение |
| 1. | с.Долбенкино | + | - | - | + | - | + |
| 2. | с.Харланово | - | - | - | + | - | + |
| 3. | д.Трофимово | - | - | - | + | - | + |
| 4. | д.Ферезево | - | - | - | + | - | + |
| 5. | п.Высокий | - | - | - | + | - | + |
| 6. | п.Васильевский | - | - | - | + | - | + |
| 7. | п.Кирпичный | - | - | - | + | - | + |
| 8. | п.Новоалексеевский | - | - | - | + | - | + |
| 9. | п.Новый Колодец | - | - | - | + | - | + |
| 10. | п.Новомихайловский | - | - | - | + | - | + |
| 11. | п.Озерки | + | + | - | + | - | + |
| 12. | п.Опека | + | + | - | + | - | + |
| 13. | п.Паньшиино | + | + | - | + | - | + |
| 14. | п.Речица | + | + | - | + | - | + |
| 15. | п.Артель-Труд | + | + | - | + | - | + |
| Лубянское сельское поселение |
| 1. | с.Лубянки | + | + | - | + | - | + |
| 2. | с.Кошелево | - | + | - | + | - | + |
| 3. | с.Крупышино | + | + | - | + | - | + |
| 4. | с.Чувардино | - | + | - | + | - | + |
| 5. | д. Брусовец | + | + | - | + | - | + |
| 6. | д.Волобуево | - | + | - | + | - | + |
| 7. | д.Гранкина | - | + | - | + | - | + |
| 8. | д.Голенищева | - | + | - | + | - | + |
| 9. | д.Клесово | - | - | - | + | - | + |
| 10. | д.Яблоновец | - | - | - | + | - | + |
| 11. | п.Каменный Лес | - | - | - | + | - | + |
| 12. | п.Фойкино | - | - | - | + | - | + |
| Малобобровское сельское поселение |
| 1. | с.Малое Боброво | + | + | - | + | - | + |
| 2. | с.Брянцево | - | - | - | + | - | + |
| 3. | с.Привич | - | + | - | + | - | - |
| 4. | д.Круглое | + | + | - | + | - | + |
| 5. | п.Алексеевский | - | - | - | + | - | - |
| 6. | п.Бук | - | - | - | + | - | - |
| 7. | п.Ивановский | - | - | - | + | - | - |
| 8. | п.Моголь | - | - | - | + | - | - |
| Плосковское сельское поселение |
| 1. | с.Плоское | + | + | - | + | - | + |
| 2. | д.Авилово | - | - | - | + | - | + |
| 3. | д.Апойково | - | + | - | + | - | + |
| 4. | д.Ждановка | - | - | - | + | - | + |
| 5. | д.Кучеряевка | + | + | - | + | - | + |
| 6. | д.Хальзево | + | + | - | + | - | + |
| 7. | п.Золотое Дно | - | - | - | + | - | + |
| 8. | п.Комарник | - | - | - | + | - | + |
| 9. | п.Красная Стрелица | - | - | - | + | - | + |
| 10. | п.Малиновский | - | - | - | + | - | + |
| Соломинское сельское поселение |
| 1. | с.Соломино | + | + | - | + | - | + |
| 2. | д.Бычки | + | + | - | + | +,- | + |
| 3. | д.Кузьминка | - | - | - | + | - | + |
| 4. | п. Александровский | + | + | - | + | - | + |
| 5. | п.Васильевка | - | - | - | + | - | + |
| 6. | п.Костобобровка | - | - | - | + | - | + |
| 7. | п.Успенский | + | + | - | + | - | + |
| Столбищенское сельское поселение |
| 1. | с.Обратеево | - | + | - | + | - | + |
| 2. | с.Столбище | + | + | - | + | - | + |
| 3. | п.Красное Знамя | + | + | - | + | - | + |
| 4. | п.Василек | - | + | - | + | - | - |
| 5. | п.Новый Рай | - | + | - | + | - | - |
| 6. | п.Петропавловский | - | + | - | + | - | - |
| 7. | п.Семеновский | - | + | - | + | - | - |

1.5. Планировочная структура

Дмитровский район относится  к юго-западному функционально-планировочному району Орловской области и имеет границы с Шаблыкинским, Сосковским, Кромским, Троснянским районами Орловской области, Курской  и Брянской областями.

Система расселения и планировочная структура сложились в основном еще в XIX в. и принципиально не изменились на протяжении XX-XXI в.в. Район имеет ярко выраженную сельскохозяйственную специализацию, что, прежде всего, определило структуру расселения.

Главными природно-ландшафтными осями района – являются река Нерусса, пруды.

Главной планировочной осью является:

- автодорога регионального значения «Москва-Киев»-Комаричи-Дмитровск-Кромы».

Автодороги обеспечивают связь всех поселений района с районным, областным и соседними районами.

Общая площадь района составляет 124,979 тыс.га. Территория района заселена не равномерно. Наиболее освоенные территории расположены в центральной  и южной частях района.

В состав Дмитровского района входят 13 муниципальных образований – одно городское поселение и 12 сельских поселений. С наиболее высокой плотностью населения являются населенные пункты Горбуновского,  Столбищенского и Друженского  сельских поселений.

Площадь лесов составляет 31024 га, из них 6100 га бывших лесов с/х предприятий.  Лесные массивы расположены по всей территории района.

Также в формировании планировочного каркаса района играют памятники истории.

Сельскохозяйственным производством на территории района занимается 13 сельскохозяйственных предприятий,  крестьянско-фермерские хозяйства и ЛПХ.

Сельскохозяйственное производство базируются на функционировании отраслей растениеводства и животноводства.

Сельскохозяйственные ресурсы являются одним из основных источников для экономического развития района.

Основными промышленными предприятиями района являются: филиал ОАО «Орелоблхлеб» Дмитровский хлебозавод; ООО «Дмитровск - пенька»; ОАО «Фабрика нетканых материалов»,ОАО «Дмитровский райпищекомбинат», ОГУП «Дмитровсклес».

1.6. Расселение

В структуре современного расселения доминирует районный центр г.Дмитровск с населением 6010 чел., расположенный на автодороге регионального значения «Москва-Киев»-Комаричи-Дмитровск-Кромы, связывающей районный центр с областным центром, с другими регионами. В нем сосредоточены основные места промышленного производства и большинство объектов торговли, здравоохранения и образования районного значения. Его можно рассматривать как центр 1-го ранга.

Следующими по значению является с.Лубянки с населением 513 чел. и с.Крупышино с населением 220 чел (Лубянское поселение), с.Домаха с населением 483 чел, (Домаховское поселение) расположенные на автодороге регионального значения «Москва-Киев»-Комаричи-Дмитровск-Кромы»; с.Упорой с населением 178 чел., с.Большое Кричино с населением 169 чел., д.Горбуновка (Горбуновское поселение) с населением 418 чел., расположенная в пешеходной доступности от г.Дмитровск; д.Трубичино (Горбуновское поселение) с населением 420 чел., с.Морево с населением 167 чел., с.Балдыж с населением 127 чел., расположенные на автодорогах регионального значения; с.Бородино (Бородинское поселение) с населением 297 чел., д.Хальзево с населением 297 чел., с.Плоское с населением 171 чел (Плосковское поселение), д.Бычки с населением 365 чел и с.Соломино с населением 195 чел. (Соломинское поселение), с.Столбище с населением 225 чел. и п.Красное Знамя с населением 203 чел., с.Малое Боброво с населением 200 чел. и  д.Круглое с населением 147 чел. (Малобобровское поселение), д.Дружно с населением 329 чел., п.Занеруссовский с населением 175 чел. и д.Рублино с населением 100 чел. (Друженское поселение), п.Артель-Труд с населением 124 чел (Долбенкинское поселение), с.Девятино с населением 291 чел. (Березовское поселение). Все эти населенные пункты оснащены основными объектами социально-бытового назначения, их можно рассматривать как центры 2-го ранга - центры межхозяйственной системы расселения. Другие центральные населенные пункты предназначены для реализации внутрихозяйственных связей между населенными пунктами, подчиненными данному поселению и являются, таким образом, центрами 3-го ранга.

Таким образом, мы имеем в Дмитровском районе трехуровневую структуру системы расселения. Проектные решения СГП Дмитровского района будут направлены в частности на ее четкую реализацию путем адекватного развития транспортной сети и всех других видов инфраструктуры.

В течение как минимум трех десятилетий численность населения мельчайших, мелких, небольших и средних сельских населенных пунктов постоянно снижается, нередко в разы. Процесс депопуляции населенных пунктах с численностью населения ниже 500 чел. в итоге приводит к тому, что многие населенные пункты полностью обезлюдели: в них нет жителей. Проектные решения настоящей схемы градостроительного планирования территории Дмитровского района направлены на то, чтобы снизить темпы оттока населения из сельских населенных мест в крупные города и в дальнейшем стабилизировать ситуацию. Для этого прежде всего необходимо осознание причин оттока населения из сельских населенных мест и принятие соответствующих мер.

Проектные меры сами по себе не могут решить проблему, корни которой уходят в многолетнюю государственную политику по отношению к селу, связанную с масштабами инвестиций в развитие всех видов инфраструктуры сельских районов, а также с постоянной политикой, направленной на укрупнение и объединение сельских населенных мест, объявление мельчайших, мелких и небольших населенных мест «неперспективными» и проведение по отношению к ним политики выморачивания, в частности, путем ликвидации местных небольших школ, объектов торговли и здравоохранения и др.

Выводы

Факторами снижения численности населения мелких и средних сельских населенных пунктов Дмитровского района являются:

- Слабое развитие дорожной сети, в первую очередь дорог с твердым покрытием, и общественного транспорта, существенно затрудняющее транспортную доступность центров культурно-бытового обслуживания всех трех уровней, мест приложения труда, взаимосвязей между поселениями.

- Слабое развитие системы объектов культурно-бытового обслуживания населения - системы торговли, образования, здравоохранения, культуры - и недостаточная ее адаптация к обслуживанию мелких и средних поселений.

Структурные недостатки реально существующей трехуровневой системы расселения.

- Дефицит мест приложения труда в сфере агропромышленного комплекса промышленности и местных промыслов, связанный с общей недостаточной развитостью этих сфер экономики.

- Относительный упадок сельскохозяйственного производства, в частности, наличие значительных площадей выведенных из сельхозпроизводства пахотных земель.

- Крайне низкий уровень технологического развития агропромышленного комплекса, не соответствующий современным требованиям.

- Предшествующая многолетняя деградация сельскохозяйственного производства и связанные с ней процессы депопуляции сельских населенных мест.

- Низкий уровень жизни сельского населения как следствие государственной политики по отношению к деревне во все периоды советской власти и в постсоветский период вплоть до текущего момента.

- Неблагоприятная поло-возрастная структура населения и социальная атмосфера: общий недостаток и общий сдвиг возрастов в сторону пожилого и престарелого населения.

Только часть этих факторов (а именно - первые четыре) относятся к компетенции градостроительства. Именно на них направлены проектные решения схемы градостроительного планирования.

1.7. Население

Численность населения, проживающего в районе, ежегодно уменьшается. На 01.01.2010 г. общая численность населения составила 13730 человек.

Структура численности населения  Дмитровского

муниципального района

| Показатели | 2007г | 2008 г | 2009 г | 2010 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года | 14405 | 14081 | 13872 | 13730 |
| Население в возрасте моложе трудоспособного | 2226 | 2167 | 2134 | 2313 |
| Население в трудоспособном возрасте | 7913 | 7803 | 7710 | 6822 |
| Население старше трудоспособного возраста | 4266 | 4111 | 4028 | 4595 |
| Число родившихся | 132 | 147 | 158 | 150 |
| Число умерших | 382 | 363 | 308 | 324 |
| Численность прибывших, чел. | 175 | 181 | 65 | 68 |
| Численность выбывших, чел. | 249 | 174 | 163 | 176 |

Из таблицы и графика видно, что наиболее существенным проявлением социально-демографического неблагополучия является значительная смертность населения.

Наблюдается устойчивая депопулизация населения, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертность превышает уровень рождаемости в 2 раза.

Снижение рождаемости и сокращение численности и доли детей в населении ведут к демографическому старению. В течение десяти лет численность население старше трудоспособного возраста, превышает численность население в возрасте моложе трудоспособного.

Возрастная структура населения на начало 01.01.2011г.

| №№ п/п | Наименование поселений | Численность населения на начало 01.01. 2011 г | Население в возрасте моложе трудоспособного возраста | Население в трудоспособном возрасте | Наседение старше трудоспособного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Городское поселение Дмитровск | 6010 | 1285 | 3090 | 1635 |
| 2. | Алешинское сельское поселение | 417 | 12 | 194 | 211 |
| 3. | Березовское сельское поселение | 361 | 17 | 217 | 127 |
| 4. | Бородинское сельское поселение | 450 | 16 | 277 | 157 |
| 5. | Горбуновское сельское поселение | 1311 | 219 | 510 | 582 |
| 6. | Друженское сельское поселение | 836 | 125 | 295 | 416 |
| 7. | Домаховское сельское поселение | 969 | 131 | 592 | 246 |
| 8. | Долбенкинское сельское поселение | 256 | 31 | 133 | 92 |
| 9. | Лубянское сельское поселение | 976 | 148 | 418 | 410 |
| 10. | Малобобровское сельское поселение | 440 | 41 | 176 | 223 |
| 11. | Плосковское сельское поселение | 581 | 103 | 336 | 142 |
| 12. | Соломинское сельское поселение | 656 | 100 | 325 | 231 |
| 13. | Столбищенское сельское поселение | 467 | 85 | 259 | 123 |

Население  Дмитровского района в разрезе населенных пунктов

| №№ п/п | Населенные пункты | Кол-во населения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | г.Дмитровск | 6010 |
| Алешинское сельское поселение |
| 1. | с.Промклево | 35 |
| 2. | д.Алешинка | 224 |
| 3. | д.Виженка | 26 |
| 4. | д.Кочетовка | 17 |
| 5. | д.Талдыкино | 115 |
|  | Итого | 417 |
|  | Бородинское сельское поселение |  |
| 6. | с.Бородино | 297 |
| 7. | с.Лысое | 19 |
| 8. | с.Островск | 0 |
| 9. | с.Работьково | 126 |
| 10. | д.Березовка | 0 |
| 11. | д.Лукино | 8 |
| 12. | д.Тереховка | 0 |
| 13. | п.Гусев | 0 |
|  | Итого | 450 |
| Березовское сельское поселение |
| 14. | с.Девятино | 291 |
| 15. | с.Осмонь | 9 |
| 16. | д.Березовка | 24 |
| 17. | д.Власовка | 15 |
| 18. | д.Холчевка | 6 |
| 19. | п.Алексеевский | 0 |
| 20. | п.Высокий | 1 |
| 21. | п.Новогеоргиевский | 0 |
| 22. | д.Новоселки | 0 |
| 23. | п.Октябрьский | 1 |
| 24. | п.Петровский | 9 |
| 25. | п.Ровенский | 2 |
| 26. | п.Спасский | 3 |
|  | Итого | 361 |
| Горбуновское сельское поселение |
| 27. | с.Балдыж | 127 |
| 28. | с.Морево | 167 |
| 29. | д.Горбуновка | 418 |
| 30. | д.Вертякино | 68 |
| 31. | д.Мошки | 56 |
| 32. | д.Трубичино | 370 |
| 33. | п.Седлечко | 13 |
| 34. | п.Сторожище | 91 |
| 35. | п.Топоричный | 1 |
|  | Итого | 1311 |
| Друженское сельское поселение |
| 36. | с.Волконск | 67 |
| 37. | д.Дружно | 329 |
| 38. | д.Аношинка | 57 |
| 39. | д.Белочь | 44 |
| 40. | д.Дудинка | 2 |
| 41. | д.Поповка | 7 |
| 42. | д.Пальцево | 0 |
| 43. | д.Рублино | 100 |
| 44. | п.Александровский | 4 |
| 45. | п.Андрияновский | 4 |
| 46. | п.Вечерняя Заря | 7 |
| 47 | п.Владимирский | 2 |
| 48 | п.Занеруссовский | 175 |
| 49. | п.Краснокалиновский | 11 |
| 50. | п.Крыловский | 2 |
| 51. | п.Ленченский | 7 |
| 52. | п.Михайловский | 1 |
| 53. | п.Мирная Долина | 2 |
| 54. | п.Николаевский | 2 |
| 55. | п.Первомайский | 7 |
| 56. | п.Успеенский | 0 |
| 57. | п.Ясная Поляна | 6 |
|  | Итого | 836 |
| Домаховское сельское поселение |
| 58. | с.Домаха | 483 |
| 59. | с.Большое Кричино | 169 |
| 60. | с.Малое Кричино | 87 |
| 61. | с.Упорой | 178 |
| 62. | д.Воронино | 38 |
| 63. | д.Кавелино | 5 |
| 64. | д.Любощь | 1 |
| 65. | п.Воскресенский | 1 |
| 66. | п.Журавка | 5 |
| 67. | п.Кенский | 2 |
| 68. | п.Никольский | 0 |
|  | Итого | 969 |
| Долбенкинское сельское поселение |
| 69. | с.Долбенкино | 36 |
| 70. | с.Харланово | 27 |
| 71. | д.Трофимово | 4 |
| 72. | д.Ферезево | 2 |
| 73. | п.Высокий | 3 |
| 74. | п.Васильевский | 2 |
| 75. | п.Кирпичный | 6 |
| 76. | п.Новоалексеевский | 2 |
| 77. | п.Новый Колодец | 6 |
| 78. | п.Новомихайловский | 3 |
| 79. | п.Озерки | 7 |
| 80. | п.Опека | 20 |
| 81. | п.Паньшино | 11 |
| 82. | п.Речица | 3 |
| 83. | п.Артель-Труд | 124 |
|  | Итого | 256 |
| Лубянское сельское поселение |
| 84. | с.Лубянки | 513 |
| 85. | с.Кошелево | 19 |
| 86. | с.Крупышино | 220 |
| 87. | с.Чувардино | 34 |
| 88. | д.Брусовец | 92 |
| 89. | д.Волобуево | 32 |
| 90. | д.Гранкина | 1 |
| 91 | д.Голенищева | 5 |
| 92. | д.Клесово | 4 |
| 93. | д.Яблоновец | 2 |
| 94. | п.Каменный Лес | 5 |
| 95. | п.Фойкино | 6 |
|  | Итого | 976 |
| Малобобровское сельское поселение |
| 96. | с.Малое Боброво | 200 |
| 97. | с.Брянцево | 66 |
| 98. | с.Привич | 23 |
| 99. | д.Круглое | 147 |
| 100. | п.Алексеевский | 1 |
| 101. | п.Бук | 1 |
| 102. | п.Ивановский | 0 |
| 103 | п.Моголь | 2 |
|  | Итого | 440 |
| Плосковское сельское поселение |
| 104. | с.Плоское | 171 |
| 105. | д.Авилово | 6 |
| 106. | д.Апойково | 16 |
| 107. | д.Ждановка | 68 |
| 108. | д.Кучеряевка | 48 |
| 109. | д.Хальзево | 269 |
| 110. | п.Золотое Дно | 0 |
| 111. | п.Комарник | 1 |
| 112. | п.Красная Стрелица | 2 |
| 113. | п.Малиновский | 0 |
|  | Итого | 581 |
| Соломинское сельское поселение |
| 114. | с.Соломино | 195 |
| 115. | д.Бычки | 365 |
| 116. | д.Кузьминка | 40 |
| 117. | п. Александровский | 4 |
| 118. | п.Васильевка | 34 |
| 119 | п.Костобобровка | 14 |
| 120. | п.Успенский | 4 |
|  | Итого | 656 |
| Столбищенское сельское поселение |
| 121. | с.Обратеево | 22 |
| 122. | с.Столбище | 225 |
| 123. | п.Красное Знамя | 203 |
| 124. | п.Василек | 8 |
| 125. | п.Новый Рай | 0 |
| 126. | п.Петропавловский | 0 |
| 127. | п.Семеновский | 9 |
|  | Итого | 467 |

Численность и плотность населения сельских поселений

Дмитровского  муниципального района

| Сельские поселения Дмитровского района | Численность населения на 01.01.2011 г., чел. | Площадь, населенных пунктов, га | Плотность населения, чел./га |
| --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение Дмитровск | 6010 | 704 | 8,5 |
| Алешинское сельское поселение | 417 | 354 | 1,2 |
| Березовское сельское поселение | 361 | 388 | 0,9 |
| Бородинское сельское поселение | 450 | 509 | 1,1 |
| Горбуновское сельское поселение | 1311 | 725 | 1,8 |
| Друженское сельское поселение | 836 | 606 | 1,4 |
| Домаховское сельское поселение | 969 | 877 | 1,1 |
| Долбенкинское сельское поселение | 256 | 687 | 0,4 |
| Лубянское сельское поселение | 976 | 1019 | 1,0 |
| Малобобровское сельское поселение | 440 | 444 | 1,0 |
| Плосковское сельское поселение | 581 | 822 | 0,7 |
| Соломинское сельское поселение | 656 | 608 | 1,1 |
| Столбищенское сельское поселение | 467 | 289 | 1,6 |

Наиболее плотно населено Горбуновское и Столбищенское сельские поселения. Также высокой плотностью отличается Городское поселение Дмитровск, это обусловлено тем, что оно является  районным центром.  Здесь хорошо развита инженерно-транспортная  инфраструктура. В состав Дмитровского района входят 127 населенных пунктов,  самый крупный из них районный центр г.Дмитровск с численностью  6010  человек.

В ниже приведенной таблице содержатся данные по изменению численности населения Дмитровского муниципального района.

Изменение численности населения  Дмитровского муниципального района

| Годы | Численность постоянного населения, тыс. чел. | Прирост (убыль), тыс. чел. |
| --- | --- | --- |
| 2007 г. | 14405 |  |
| 2008г. | 14081 | -324 |
| 2009 г. | 13872 | -209 |
| 2010 г. | 13730 | -142 |

Из приведенной выше таблицы видно, что за период с 2007 года по 2010 год численность населения сельских поселений уменьшалась ежегодно в среднем на 0,225 тыс.чел.

В состав Дмитровского района входят 127 населенных пунктов. Средняя плотность населенных пунктов района 1,7 чел./га. Средняя людность селений 108 чел.

Таблица  показывает распределение населённых пунктов Дмитровского района по людности.

Распределение населённых пунктов Дмитровского района по людности

| Людность, чел. | <10 | 11-50 | 51-100 | 101–200 | 201–500 | 501–1000 | >1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число населённых пунктов | 68 | 25 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1 |

Из приведенной выше таблицы видно, что наибольшее количество населенных пунктов Дмитровского района имеет людность менее 11 человек.

Населенные пункты с численностью населения от 501 до 1000 чел:

- с.Лубянки – 513 чел.(Лубянское сельское поселение);

В 15  населенных пунктах отсутствует проживающее население.

Численность населения Дмитровского района сокращается. Подобное сокращение населения характерно для большинства районов области.

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение или естественный прирост-убыль населения (складывающееся из показателей рождаемости и смертности) и механическое движение населения (миграция).

Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем  при устойчивом росте старения. Низкая рождаемость не сможет обеспечить высокий естественный прирост населения к 2020 году, кроме того, родившиеся в 1945г – 1950г (пик рождаемости) достигнут 75 – 80 летнего возраста, возраста естественного старения. Так же причины падения рождаемости и повышения смертности связаны с падением уровня жизни населения, неуверенностью в завтрашнем дне и со снижениями в половозрастной структуре. Таким образом, существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

В пределах проектного срока в Дмитровском районе  будет наблюдаться убыль населения, демографическая ситуация останется сложной, что в значительной степени является отражением общего для области неблагополучия в этой сфере. Прогноз общей численности населения к концу 2013 г. составит  12500 человек. Этот вариант прогноза нельзя считать максимально пессимистичным. Ближайшей задачей является сдвиг основных  демографических процессов в сторону улучшения, а затем в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству.  По прогнозам ожидаемый рост числа рождений (максимум по прогнозу наступит в 2013 г.), а, начиная  с 2017г. отток населения должен смениться на положительное сальдо миграции.

На основании этого, прогнозируя изменение численности населения в ближайшие годы можно предположить незначительный рост. При этом на численность населения основное влияние окажут не процессы рождаемости и смертности, а миграционные процессы, а также успех реализации инвестиционных проектов, предполагающих создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве и промышленности и обслуживающем секторе.

Характеристика уровня безработицы в разрезе сельских поселений

Дмитровского  муниципального района на 01.01.2011 года

| Наименование поселения | Экономически активное население | Незанятое население трудоспособного возраста | Численность зарегистрированных безработных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на 01.01.2011 | на 01.01.2011 | на 01.01.2011 |
| Городское поселение Дмитровск | 1403 | 82 | 66 |
| Алешинское сельское поселение | 112 | 80 | 3 |
| Березовское сельское поселение | 153 | 64 | 5 |
| Бородинское сельское поселение | 116 | 181 | 2 |
| Горбуновское сельское поселение | 582 | 61 | 15 |
| Друженское сельское поселение | 503 | 64 | 15 |
| Домаховское сельское поселение | 364 | 226 | 39 |
| Долбенкинское сельское поселение | 107 | 15 | 2 |
| Лубянское сельское поселение | 285 | 131 | 4 |
| Малобобровское сельское поселение | 55 | 46 | 3 |
| Плосковское сельское поселение | 243 | 14 | 3 |
| Соломинское сельское поселение | 191 | 20 | 4 |
| Столбищенское сельское поселение | 235 | 31 | 2 |
| По району | 3992 | 971 | 162 |

Уровень  регистрируемой безработицы  на 01.01.2011 целом по району составил  4,1% от численности экономически  активного  населения. Самым высоким уровень регистрируемой безработицы остаётся  на территории Домаховского сельского поселения.

Значительный рост количества обращений граждан в службу занятости населения, а также числа граждан, признанных безработными в установленном порядке является следствием кризисных явлений в экономике, улучшением качества услуги по подбору подходящей работы, а также ростом привлекательности условий предоставления ГОСуслуги по осуществлению социальных выплат безработным

1.8.Трудовые ресурсы.

Трудовой потенциал района является решающим ресурсом развития территории. Отсутствие потенциальной рабочей силы является существенным ограничением хозяйственной организации территории.

В отчетном году (2010г.) экономически активное население Дмитровского района составило  3992 чел., из них:

- количество лиц, занятых в работе сельскохозяйственных предприятий – 354 чел.;

- количество лиц, занятых в работе КХФ – 25 чел.;

- количество лиц, занятых в ЛПХ -601 чел.;

- количество лиц, занятых в иных организациях и предприятиях  района– 933 чел.;

- количество лиц, занятых в других предприятиях населенного пункта– 809 чел.;

- количество лиц, занятых за пределами района –1270 чел.

Выводы

Динамика численности населения последних 5 лет показывает, что экономически активное население Дмитровского района уменьшается. В среднем уменьшение составляет 200 чел ежегодно. Незначительный прирост населения трудоспособного возраста возможно обеспечить за счет привлечения внешних мигрантов. Для этого необходимо обеспечить рабочие места и выделение участков под индивидуальное строительство (поскольку возможность обеспечения социальным жильем мигрантов в районе отсутствует).

Рекомендации

Необходимы мероприятия, которые позволили бы сохранить стабильность на районном рынке труда района, уменьшить социальную напряженность, поддержать доходы безработных граждан в период активного поиска работы, снизить уровень общей и регистрируемой безработицы, повысить информированность населения об услугах службы занятости.

Работа службы занятости должна направлена на сбалансированность рынка труда, расширение спектра и качества услуг, оказываемых незанятому населению и работодателям, оптимизацию системы подготовки кадров для предприятий и организаций района, активизацию социального партнерства, повышение престижа рабочих профессий.

1.9. Анализ состояния социальной инфраструктуры

и возможности ее развития

Образование

В муниципальную систему образования входит 21  образовательное учреждение, в т.ч. 14 общеобразовательных школ, 2 детских сада , 2 учреждения  дополнительного образования,  ППМС-Центр, ПОУ ОО НПО «Училище №21»

Учреждения  образования

| № п/п | Наименование учреждения | кол-во учащихся |
| --- | --- | --- |
| 1. | г.Дмитровск средняя школа №1 | 360 |
| 2. | г.Дмитровск средняя школа №2 | 470 |
| 3. | Домаховская средняя школа | 62 |
| 4. | Бородинская средняя школа | 36 |
| 5. | Столбищенская средняя школа | 51 |
| 6. | Лубянская средняя школа | 68 |
| 7. | Бычанская основная школа | 22 |
| 8. | Волконская основная школа | 13 |
| 9. | Девятинская основная школа | 19 |
| 10. | Долбенкинская основная школа | 17 |
| 11. | Малобобровская основная школа | 24 |
| 12. | Работьковская основная школа | 12 |
| 13. | Хальзевская основная школа | 34 |
|  | Всего по району | 1188 |

Детские сады

- г. Дмитровск «Колокольчик» списочный состав 232 чел.;

- с.Домаха  Домаховское сельское поселение «Колобок» 12 детей состав, 25 детей расчет.

- с.Лубянки (Лубянское сельское поселение) дошкольная группа 15 расчет.

В текущем году в школах района обучается 1198 учащихся. Средняя  наполняемость классов в городе  19 чел., на селе - 3,6 чел. Детские сады посещают 246 воспитанников. Очереди в детские сады в районе нет.

В районе действует муниципальная программа «Модернизация системы образования на 2009-2010 годы». В соответствии с этой программой оптимизируется  сеть образовательных учреждений. В 2009 году   проведена оптимизация  образовательной сети района:  ликвидированы 2 сельские школы - Балдыжская основная,  Друженская начальная  (менее 10 учащихся) и Рублинская основная школа.  Из 12 сельских общеобразовательных школ 7 являются малокомплектными, из них с наполняемостью менее 20 человек – 3 школы.

В учреждениях образования занято 266 педагога. Расходы на образование составляют больше половины в общем объеме расходов бюджета.

Выводы

Сегодня в общеобразовательных школах района имеются условия для проведения уроков всех учебных дисциплин. Это позволяет успешно развивать процесс обучения в школе, использовать электронные учебники, расширять объем школьной информации с помощью Интернет, принимать участие во всероссийских онлайн-конкурсах среди школьников, педагогических семинарах, фестивалях педагогических идей.

Рекомендовано

- поддержание зданий и материальной части учреждений в должном состоянии, за счет их ремонта и реконструкции;

- оснащение их инженерным оборудованием;

- обеспеченность потребность образовательных учреждений в совершенствовании материально-технической базы, в том числе оснащение школ мебелью.

Здравоохранение

Здравоохранение Дмитровского района представлено центральной районной больницей в г.Дмитровск на 65 коек, поликлиникой на 500 посещений в смену.

В сельских поселениях размещено 19 фельдшерско-акушерских пунктов. Аптек 3 шт.

В системе здравоохранения района работает 21 врач, 93 человек среднего медперсонала. Обеспеченность врачами составляет  1,7 на 1000 человек населения.

Общий объем финансовых средств, поступивших за 2009 г. на здравоохранение составил 38,4 млн. рублей., в т.ч. из местного бюджета 13,6 млн.руб. На оснащение медицинским оборудованием из местного бюджета израсходовано 100 тысяч рублей. На проведение текущего ремонта подразделений ЦРБ из местного бюджета израсходовано 1,2 млн. рублей установлена противопожарная сигнализация, отремонтированы кабинеты хирургический и приёмного покоя, помещения пищеблока, отремонтированы гаражи для 6 единиц автотранспорта «Скорой помощи». С 2009 г. начат текущий ремонт детского отделения ЦРБ с привлечением благотворительных средств настоятельницы Свято-Елизаветинской обители.

С 2006 г. в Дмитровском районе ведется строительство типового здания поликлиники на 250 посещений в смену (сметная стоимость строительства 140 млн. рублей). На конец 2009 г. освоено 14,5 млн. рублей.

Выводы

Основными проблемами в сфере здравоохранения района  являются:

- Высокий уровень населения с онкологическими заболеваниями, в том числе из-за последствий аварии на ЧАЭС; высокая смертность населения

- Кадровый дефицит врачей;

- Изношенность материально-технической базы;

- Недостаточное оснащение  центральной районной больницы  высокотехнологичным оборудованием.

Рекомендовано

- проведение мероприятий по привлечению и закреплению врачебных кадров в районе;

- проведение диспанзеризации населения;

- улучшение материально-технической базы центральной районной больницы и фельдшерско-акушерских пунктов;

- предоставление медицинской помощи высокого качества и доступности.

Культура

Сеть  учреждений  культуры  Дмитровского  района  объединяет:  «Муниципальное  учреждение  районный  Дом  культуры»,  «Муниципальное  учреждение  Дмитровская  межпоселенческая  центральная  библиотека»,  «Муниципальное  учреждение  Дмитровский  историко-этнографический  музей»,  «Муниципальное  учреждение  дополнительного  образования  детей  Дмитровская  школа  искусств»,  18  сельских  клубов  и  домов  культуры  и  18  сельских  библиотек.

Выводы

Дома культуры по своему техническому состоянию и материальному  обеспечению не отвечают современным требованиям.

Рекомендовано

- сохранение культурного наследия и устойчивое развитие сферы культуры района;

- повышение роли культуры в воспитании молодежи и организации свободного времени населения;

- развитие материально-технической базы.

Физическая культура и спорт

Физкультурная организация Дмитровского района объединяет 46 коллективов физкультуры. Для осуществления занятий физической культурой и спортом функционируют 20 спортивных площадок, 15 спортивных залов, 4-и футбольных поля и 1-стадион на 1500 мест, 1 стрелковый тир; 1 зал атлетической гимнастики. В районе с 2006 по 2009 годы построено и используются  2 новых футбольных поля; 1 спортивный зал;  10 спортивных площадок. В 2009 году  открыт боксёрско-борцовский зал, работает школа  «здоровья», в которой обучаются 380 учащихся.

В районе получили развитие 11 видов спорта с охватом 2300 человек.

Всего в спортивных секциях школ занимается 430 учащихся или 33,2 %. В спортивных секциях ЦДОД «Мечта» занимаются – 594 учащихся. По итогам областного соревнования на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы среди населения, 4 года подряд, наш район занимает призовое 3-е место в области. Физкультурный коллектив ПУ-21 в 2009 году стал победителем областной спартакиады среди профтехучилищ.

В 2010 году на развитие физической культуры и спорта выделено из районного бюджета  180 тысяч руб, на 2011 год запланировано 200 тыс. руб.

Выводы

В физкультурной организации района отмечается:

- недостаток физкультурных кадров;

- недостаток игровых дворовых физкультурных площадок;

- недостаточное финансирование на приобретение спортивного оборудования и инвентаря.

Рекомендовано

- Постоянно проводить пропаганду здорового образа жизни;

- Привлекать средства из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников для укрепления материально-технической базы спорта.

- требуется строительство игровых дворовых физкультурных площадок,

- капитальный ремонт всех имеющихся спортивных залов;

Потребительский рынок

Потребительский рынок  - крупный сектор экономики, выполняющий роль экономического регулятора между производителем и потребителем, обеспечивающий население товарами и услугами, а производителя – рынками сбыта.

За последние годы изменился потребительский спрос,  повысились требования к культуре обслуживания, качеству товаров и соответственно, увеличился приток покупателей в организованную торговую сеть, обеспечивающую необходимые гарантии населению.

В сфере торговли работает: 85 стационарных объектов, 20 объектов  мелкорозничной сети, универсальный розничный рынок  и ярмарочная площадка «выходного дня».  Общедоступная сеть общественного питания включает  7 объектов. Торговля на селе представлена 33 магазинами и 6 павильонами.  Субъекты малого предпринимательства успешно выполняют социальную функцию по обеспечению товарами жителей труднодоступных и малочисленных населенных пунктов. В тех населенных пунктах района, где нет стационарных объектов торговли, работает 8 передвижных средств развозной торговли (автолавки).

В 2009 году было открыто 13 новых магазинов, реконструировано 2 магазина, закрыто - 4. Оборот розничной торговли и общественного питания в 2009 году составил 344,8 млн. руб. Темп роста товарооборота к уровню 2008 г. -106,4 %.  В системе торговли и общественного питания было создано 22 новых рабочих места.

Выводы

На потребительском рынке района отмечены следующие основные недостатки современной сети обслуживания:

- некоторое замедление роста покупательского спроса и обострение конкуренции;

- повышение уровня потребительских запросов и требований к обслуживанию и качеству товаров;

- снижение прибыльности отрасли;

- усиление дефицита торговых площадей.

Наличие объектов социального и культурно-бытового назначения

в населенных пунктах района

| Наименование муниципальных образований и населенных пунктов | Детский сад | Общ. средняя школа | Осн.шк/нач.школа | ДК, БДЦ,сел.клуб | Библиотека | Больн, поликлиника | Аптека, аптечный киоск | Амбулатория | ФАП | Спорт. сооружение | Магазин | Столовая, кафе | Парикмахерская | Почта | Сбербанк | Здание АТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение Дмитровск |
| г.Дмитровск -центр | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Алешинское сельское поселение |
| д.Алешинка (центр) | - | - | - | + | + | - | + | _ | + | - | + | - | - | + | + | + |
| с.Промклево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Виженка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Кочетовка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Талдыкино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бородинское сельское поселение |
| с.Бородино (центр) | - | + | - | + | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + | - | + |
| с.Лысое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с.Островск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с.Работьково | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - |
| д.Березовка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Лукино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Тереховка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Гусев | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Березовское сельское поселение |
| с.Девятино (центр) | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + | - | + |
| с.Осмонь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Березовка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Власовка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Холчевка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Алексе- евский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Высокий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| п.Новогеоргиевский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Новоселки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Октябрьский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Петровский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Ровенский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Спасский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Горбуновское сельское поселение |
| д.Горбуновка (центр) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - |
| с.Морево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с.Балдыж | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| д.Вертякино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Мошки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Трубичино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| п.Седлечко | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Сторожище | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| п.Топоричный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Друженское сельское поселение |
| с.Волконск | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| д.Дружно | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | + |
| д.Аношинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| д.Белочь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Дудинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Поповка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Пальцево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Рублино | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - |
| п.Александров ский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Андрияновский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Вечерняя Заря | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Владимирский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Занеруссовский | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | + |

| п.Краснокалиновский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Крыловский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Ленченский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Михайловский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Мирная Долина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Николаевский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Первомайский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Успенский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Ясная Поляна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Домаховское сельское поселение |
| с.Домаха | + | + | - | + | + | - | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + |
| с.Большое Кричино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| с.Малое Кричино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| с.Упорой | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - |
| д.Воронино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Кавелино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Любощь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Воскресенский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Журавка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Кенский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Никольский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Козловка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Долбенкинское сельское поселение |
| п.Артель-Труд | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | - | + | - | + |
| с.Долбенкино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с.Харланово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Трофимово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Ферезево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Высокий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Васильевский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Кирпичный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Новоалексеевский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Новый Колодец | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Новомихайловский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Озерки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Опека | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Паньшиино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Речица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лубянское сельское поселение |
| с.Лубянки | + | + | - | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | + | + | + |
| с.Кошелево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с.Крупышино | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - |
| с.Чувардино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Брусовец | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| д.Волобуево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Гранкина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Голенищева | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Клесово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Яблоновец | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Каменный Лес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Фойкино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Малобобровское сельское поселение |
| с.Малое Боброво | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | + |  |  | + | - | + |
| с.Брянцево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с.Привич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Круглое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Алексеевский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Бук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Ивановский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Моголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плосковское сельское поселение |
| с.Плоское | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - |
| д.Авилово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Апойково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Ждановка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Кучеряевка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Хальзево | - | - | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + |
| п.Золотое Дно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Комарник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Красная Стрелица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Малиновский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Соломинское сельское поселение |
| с.Соломино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + |
| д.Бычки | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + | - | + |
| д.Кузьминка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | _ | - | - | - | - | - |
| п. Александровский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Васильевка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Костобобровка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Успенский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Столбищенское сельское поселение |
| с.Обратеево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с.Столбище | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | + | - |
| п.Красное Знамя | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + |
| п.Василек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Новый Рай | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Петропавлов ский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Семеновский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.10.  Жилищный фонд

Общая площадь существующего жилищного фонда Дмитровского муниципального района по состоянию на 01.01.2011 г. составляет 368,2 тыс.кв.м.

В жилищном фонде района преобладает частный жилфонд 80,6%.

В среднем по району обеспеченность жильем на одного жителя составляет 26,8 кв.м общей площади жилья.

| Наименование поселений | Жилой фонд, м² |
| --- | --- |
|  | Многоэтажные дома, кол-во домов/ площадь м² | Индивидуальные жилые дома кол-во/ площадь м² | Всего- жилой фонд, м² |
| 1. Городское поселение Дмитровск | 51/52,1 | 1371/102,0 | 154,1 |
| 2. Алешинское сельское поселение | - | 204/12,1 | 12,1 |
| 3. Березовское сельское поселение | 2/1,8 | 115/10,2 | 12,0 |
| 4. Бородинское сельское поселение | 2/1,9 | 162/11,2 | 13,1 |
| 5. Горбуновское сельское поселение | - | 325/26,0 | 26,0 |
| 6. Друженское сельское поселение | 6/3,4 | 384/16,9 | 20,3 |
| 7.Домаховское сельское поселение | 2/0,8 | 340/27,2 | 28,0 |
| 8. Долбенкинское сельское поселение | 1/0,4 | 132/15,9 | 16,3 |
| 9. Лубянское сельское поселение | 17/10,6 | 290/17,6 | 28,2 |
| 10. Малобобровское сельское поселение | - | 193/15,1 | 15,1 |
| 11. Плосковское сельское поселение | 2/0,6 | 250/15,0 | 15,6 |
| 12. Соломинское сельское поселение | - | 339/15,0 | 15,0 |
| 13. Столбищенское сельское поселение | - | 196/12,4 | 12,4 |
| Итого по району | 83/71,6 | 4301/296,6 | 368,2 |

Распределение жилищного фонда по проценту износа

| Наименование поселений | процент износа | Всего площадь жилого фонда |
| --- | --- | --- |
|  | до 30 | от 31% до 65% | от 66% до 70% | ветхое жилье |  |
| 1. Городское поселение Дмитровск | 69,3 | 79,6 | 5,2 | - | 154,1 |
| 2. Алешинское сельское поселение | 0,6 | 9,7 | 1,8 | - | 12,1 |
| 3. Березовское сельское поселение | 0,3 | 8,5 | 3,2 | - | 12,0 |
| 4. Бородинское сельское поселение | 4,2 | 6,2 | 2,6 | 0,1 | 13,1 |
| 5. Горбуновское сельское поселение | 0,5 | 22,1 | 3,4 | - | 26,0 |
| 6. Друженское сельское поселение | - | 20,3 | - | - | 20,3 |
| 7. Домаховское сельское поселение | 1,0 | 26,7 | 0,3 | - | 28,0 |
| 8. Долбенкинское сельское поселение | 0,6 | 11,2 | 3,6 | 0,9 | 16,3 |
| 9. Лубянское сельское поселение | - | 13,1 | 15,1 | - | 28,2 |
| 10. Малобобровское сельское поселение | - | 15,1 | - | - | 15,1 |
| 11. Плосковское сельское поселение | 3,3 | 10,5 | 1,2 | 0,6 | 15,6 |
| 12. Соломинское сельское поселение | - | 7,2 | 7,1 | 0,7 | 15,0 |
| 13. Столбищенское сельское поселение | 0,2 | 5,0 | 6,9 | 0,3 | 12,4 |
| Итого по району | 80,0 | 235,2 | 50,4 | 2,6 | 368,2 |

Распределение жилищного фонда по качеству стен

| Наименование поселений |  | Всего площадь жилого фонда |
| --- | --- | --- |
|  | кирпичные, каменные | панельные | деревянные | смешанные |  |
| 1. Городское поселение Дмитровск | 53,4 | 8,7 | 46,9 | 45,1 | 154,1 |
| 2. Алешинское сельское поселение | 3,0 | - | 9,1 | - | 12,1 |
| 3. Березовское сельское поселение | 0,8 | 3,1 | 8,1 | - | 12,0 |
| 4. Бородинское сельское поселение | - | 1,9 | 5,4 | 5,8 | 13,1 |
| 5. Горбуновское сельское поселение | 3,8 | - | 22,2 | - | 26,0 |
| 6. Друженское сельское поселение | 11,0 | 1,9 | 7,4 | - | 20,3 |
| 7. Домаховское сельское поселение | 1,4 | 20,8 | - | 5,8 | 28,0 |
| 8. Долбенкинское сельское поселение | 8,3 | - | 8,0 | - | 16,3 |
| 9. Лубянское сельское поселение | 5,1 | 10,6 | 12,5 | - | 28,2 |
| 10. Малобобровское сельское поселение | 3,0 | 12,1 | - | - | 15,1 |
| 11. Плосковское сельское поселение | 1,2 | 1,0 | 13,4 | - | 15,6 |
| 12. Соломинское сельское поселение | 4,4 | 1,3 | 9,3 | - | 15,1 |
| 13. Столбищенское сельское поселение | 0,8 | - | 7,4 | 4,2 | 12,4 |
| Итого по району | 96,2 | 61,4 | 149,7 | 60,9 | 368,2 |

Таким образом, общая площадь жилых помещений в жилых зданиях с процентом износа до 30%, которые находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии и подлежат сохранению на расчетный срок составляет 80,0 тыс. м² или 21,7% от площади всего  жилищного фонда района.

Общая площадь жилых помещений в жилых зданиях с процентом износа от 31 до 70% составляет 235,2 тыс. м² или 63,9% от всего районного фонда. Эти жилые здания в настоящее время находятся не вполне в удовлетворительном состоянии и в перспективе должны подежать модернизации и частичной убыли.

Площадь ветхого жилищного фонда Дмитровского района в 2010 году составляла 60,9 тыс. м² ( 16,5% от общей площади жилфонда).

Ветхий жилищный фонд в проектируемые периоды подлежит убыли в первую очередь.

Выводы

В настоящее время жилищное строительство является приоритетным направлением строительной деятельности в районе и имеет тенденцию увеличения.

Основными приоритетными направлениями в жилищной политике Орловской области являются:

- Развитие жилищного строительства;

- Совершенствование жилищо-коммунального комплекса;

- Развитие ипотечного кредитования населения и рынка жилья;

- Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем перед отдельными категориями гражданам.

Рекомендовано

- формирование в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации системы территориального планирования, создание условий для разработки правил землепользования и застройки, иной градостроительной документации, необходимой для жилищного строительства;

- обеспечение роста инвестиций, использование и развитие механизмов ипотечного кредитования;

- внедрение новых более экономиныхтехнологий строительства, производства строительных материалов;

- обеспечение земельных участков, выделенных под жилищное строительство, коммунальной инфраструктурой, создание условий для привлечения кредитных средств и частных инвестиций для этих целей;

- эффективная реализация областной целевой программы «Жилище»;

- привлечение средств федерального бюджета, выделяемых для строительства жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ.

Основным результатом реализации вышеуказанных мероприятий должно стать комплексное решение жилищных проблем в районе и повышение уровня доступности жилья для жителей.

Прогнозная оценка объемов нового жилищного строительства

на проектные сроки

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, выполняется в соответствии с федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 03.12.2002 года №858.

На период 2010-2020 гг. (1-я очередь строительства) объем нового строительства ориентировочно определен в размере 80 тыс.м² или в среднем за год около 8 тыс.м². При этом жилищная обеспеченность к 2020 году может составить – 32,7 м²/чел.

В последующий период 2020-2030 гг (до расчетного срока) новое жилищное строительство ориентировочно определено в объеме порядка 200 тыс.м² или в среднем за год около 20 тыс.м². При этом жилищная обеспеченность к 2030 году может составить – 35,4 м²/чел.

При размещении такого объема жилого строительства выявлена необходимость изменения границы населенных пунктов: п.Речица, п.Паньшино, п.Озерки, п.Высокий, п.Новоалексеевский.

Потребность в новых территориях для застройки, прежде всего, обусловлена выполнением комплексного решения жилищных проблем в районе и повышения уровня доступности жилья.

1.11.Объекты федеральной собственности, расположенные

на территории Дмитровского района

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | УПФР в Дмитровском районе Орловской области | г.Дмитровск, ул.Советская, 61а |
| 2. | Федеральное Казначейство по Орловской области | г.Дмитровск, ул.Советская 132 |
| 3. | Дмитровский районный суд | г.Дмитровск, ул.Советская, д.61 |
| 4. | Управление Федеральной налоговой службы по Дмитровскому району | г.Дмитровск |
| 5. | УФМС по Орловской области | г.Дмитровск |
| 6. | Управление федеральной почтовой связи Орловской области | г.Дмитровск, ул.Советская 91 |
| 7. | Полиция Дмитровского района | г.Дмитровск, ул.Советская, д.139 |
| 8. | Следственный комитет Дмитровского района | г.Дмитровск |
| 9. | Прокуратура Дмитровского района | г.Дмитровск, ул.Рабоче-Крестьянская 6 |
| 10. | Метеостанция | д.Горбуновка Дмитровского района |
| 11. | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Дмитровскому району Орловской области | г.Дмитровск, ул.Советская,103 |
| 12. | МЧС Орловской области Пожарная часть № 18 | г.Дмитровск, ул.Советская |
| 13. | Усадьба Дмитрия Кантемира | г.Дмитровск, ул.Свободная |
| 14. | Церковь Дмитрия Солунского | г.Дмитровск, ул.Социалистическая |
| 15. | «Профессиональный лицей №21» | г.Дмитровск, ул.Советская |

Объекты областной собственности,  расположенные на территории Дмитровского района

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОГУ «Орелгосзаказчик» автодорога «Москва-Киев»-Комаричи-Дмитровск Орловский-Кромы» | Дмитровский район Орловской области |
| 2. | ОГУ «Орелгосзаказчик» автодорога «Кромы-Дмитровск» - Красное Знамя | Дмитровский район Орловской области |
| 3. | ОГУ «Орелгосзаказчик» автодорога «Дмитровск-Работьково» | Дмитровский район Орловской области |
| 4. | ОГУ «Орелгосзаказчик» автодорога «Дмитровск-Работьково»-Рублино | Дмитровский район Орловской области |
| 5. | ОГУ «Орелгосзаказчик» автодорога «Алешинка-Девятино» | Дмитровский район Орловской области |
| 6. | ОГУ «Орелгосзаказчик» автодорога «Дмитровск-Малое Боброво» | Дмитровский район Орловской области |
| 7. | ОГУ «Орелгосзаказчик» автодорога «Дмитровск-Работьково»-Дружно | Дмитровский район Орловской области |
| 8. | ОГУ «Орелгосзаказчик» автодорога «Дмитровск-Работьково»-Бородино | Дмитровский район Орловской области |
| 9. | ОГУ «Орелгосзаказчик» автодорога «Кромы-Дмитровск»-Бычки | Дмитровский район Орловской области |
| 10. | ОГУ «Орелгосзаказчик» автодорога «Дмитровск-Долбенкино-граница Курской области | Дмитровский район Орловской области |
| 11. | ОГУ «Орелгосзаказчик» автодорога «Соломино-Плоское» | Дмитровский район Орловской области |
| 12. | ОГУ «Орелгосзаказчик» автодорога «Алешинка-Девятино-Упорой | Дмитровский район Орловской области |
| 13. | ОГУ «Орелгосзаказчик» автодорога «Дмитровск-Долбенкино»-Хальзево | Дмитровский район Орловской области |
| 14. | ОГУ «Орелгосзаказчик» автодорога «Красное знамя -Обратеево» | Дмитровский район Орловской области |
| 15. | ОГУ «Орелгосзаказчик» автодорога «Дмитровск-Вертякино» | Дмитровский район Орловской области |
| 16. | ОГУ «Орелгосзаказчик» автодорога «Красное Знамя-Волчьи Ямы» | Дмитровский район Орловской области |
| 18. | ОГУ «Орелгосзаказчик» автодорога «Москва-Киев»-Комаричи-Дмитровск Орловский-Кромы»-Брусовец | Дмитровский район Орловской области |
| 19. | ОГУ «Орелгосзаказчик» автодорога «Дмитровск-Долбенкино»-Брянцево-Малое Боброво | Дмитровский район Орловской области |
| 20. | ОГУ «Орелгосзаказчик» автодорога «Девятино-Березовка» | Дмитровский район Орловской области |
| 21. | Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» «Орловское ЛПУМГ» газопровод-отвод к ГРС «Дмитровск» | Дмитровский район Орловской области |
| 22. | Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» «Орловское ЛПУМГ» газопровод-отвод к ГРС «Александровка» | Дмитровский район Орловской области |

Объекты муниципальной собственности Дмитровского района

Орловской области

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
|  | Котельная БПК №1 | г.Дмитровск, ул.Советская, д.120 |
|  | Котельная ср.шк. №1 | г.Дмитровск, ул.Советская, д.120 |
|  | Котельная №5 | г.Дмитровск, ул.Толкачева, д.29 |
|  | Котельная администрации №4 | г.Дмитровск, ул.Советская, д.84а |
|  | Котельная вспом.школы №10 | г.Дмитровск, ул.Коммунистическая, д.8 |
|  | Котельная №2 | г.Дмитровск, ул.Советская, д.120а |
|  | Котельная №8 – больница | г.Дмитровск, ул.Интернациональная, д.44 |
|  | Котельная №3 д/с Колокольчик | г.Дмитровск, ул.Коммунистическая, д.50 |
|  | Дымовая труба | г.Дмитровск, ул.Советская, д.120а |
|  | Теплотрасса | Котельная №4 |
|  | Воздушная теплотрасса | Котельная №3 |
|  | Теплотрасса РУФПС | Котельная №3 |
|  | Теплотрасса вспом.школы | Котельная №10 |
|  | Теплотрасса ср. шк №2 | Котельная №4 |
|  | Теплотрасса к кот.№4 | Котельная №4 |
|  | Теплотрасса Котельная №7 ср.школа №1 | Котельная №7 |
|  | Теплотрасса я/с «Росинка» | Котельная №3 |
|  | Теплотрасса адм. | Котельная №4 |
|  | Теплотрасса к кот.№5 | Котельная №5 |
|  | Теплотрасса к Котельная №5 | Котельная №5 |
|  | Теплотрасса к больнице | Котельная №4 |
|  | Теплотрасса к больнице | Котельная №4 |
|  | Теплотрасса к больнице | Котельная №4 |
|  | Теплотрасса к поликлинике | Котельная №4 |
|  | Теплотрасса школы-интерната | Котельная №10 |
|  | Теплотрасса администрации | Котельная №4 |
|  | Теплотрасса БПК №2 | Котельная №2 |
|  | Водопроводная сеть | Котельная №3 |
|  | Теплотрасса сбербанка | Котельная №2 |
|  | Котел КВС-18 | Котельная №7 |
|  | Факел 850-4 шт. | Котельная №10 |
|  | Котел Ква-2 шт. | Котельная №8 |
|  | Водогрейный котел КВС-2 | Котельная №2 |
|  | Водогрейный котел КВС-2 | Котельная №3 |
|  | Административное здание | г.Дмитровск, ул.Советская, 109 РВК |
|  | БПК | г.Дмитровск, ул.Советская, 120 |
|  | Гостиница | г.Дмитровск, ул.Р-Крестьянская,5 |
|  | Административное здание (2-ой этаж) | г.Дмитровск, ул.Советская, 120а |
|  | Административное здание | г.Дмитровск, ул.Советская, 99 |
|  | Здание гараж | г.Дмитровск, ул.Советская, 99 |
|  | Склад | г.Дмитровск, ул.Советская, 99 |
|  | Гараж | г.Дмитровск, ул.Советская, |
|  | Подъездная дорога | г.Дмитровск, ул.Советская, |
|  | Здание д/с «Колокольчик» | г.Дмитровск, ул.Рабоче-крестьянская, 10 |
|  | Здание (школы) | Дмитровский р-н, с.Долбенкино |
|  | Котельная | Дмитровский р-н, с.Долбенкино |
|  | Дом учителя | Дмитровский р-н, с.Долбенкино |
|  | Здание школы | Дмитровский район, с.Дружно |
|  | Здание ФАП | Дмитровский р-н, д.Дружно |
|  | Здание школы | Дмитровский р-н, д.Бычки |
|  | Здание школы | Дмитровский р-н, с.Столбище |
|  | Здание школы | Дмитровский р-н, с.Столбище |
|  | Котельная | Дмитровский р-н, с.Столбище |
|  | Столовая | Дмитровский р-н, с.Столбище |
|  | Дом учителя | Дмитровский р-н, с.Столбище |
|  | Здание мастерской | Дмитровский р-н, с.Мало-Боброво |
|  | Здание школы | Дмитровский р-н, с.Работьково |
|  | Дом учителя | г.Дмитровск, ул.Социалистическая, 61 |
|  | Пристройка 3-х эт. | г.Дмитровск, ул.Социалистическая, 61 |
|  | Здание 2-х эт. | г.Дмитровск, ул.Социалистическая, 61 |
|  | Гараж | г.Дмитровск, ул.Социалистическая, 61 |
|  | Спортзал | г.Дмитровск, ул.Социалистическая, 61 |
|  | Пристройка спального корпуса | г.Дмитровск, ул.Социалистическая, 61 |
|  | Здание школы №1 | г.Дмитровск, ул.Советская, 152а |
|  | Школа №1, №2 | Дмитровский р-н, с.Упорой |
|  | Школа | Дмитровский р-н, с.Волконск |
|  | Дом учителя | Дмитровский р-н, с.Упорой |
|  | Здание школы | Дмитровский р-н, с.Домаха |
|  | Здание интерната | Дмитровский р-н, с.Домаха |
|  | Теплотрасса | Дмитровский р-н, с.Домаха |
|  | Здание 2-х этаж. | Дмитровский р-н, с.Девятино |
|  | Дом учителя | Дмитровский р-н, с.Девятино |
|  | Здание школы | Дмитровский р-н, с.Бородино |
|  | Котельная | Дмитровский р-н, с.Бородино |
|  | Здание интерната | Дмитровский р-н, с.Лубянки |
|  | Здание бывш.интерн. | Дмитровский р-н, с.Лубянки |
|  | Здание школы, котельная | Дмитровский р-н, с.Лубянки |
|  | Административное здание | г.Дмитровск, ул.Советская, 84а |
|  | Гараж | г.Дмитровск, ул.Советская, 84а |
|  | Незавершенное строительство производственной базы (3 объекта) | г.Дмитровск, ул.Советская, 175 |
|  | Служебное здание | г.Дмитровск, ул.Советская, 61 |
|  | Гараж | г.Дмитровск, ул.Советская, 61 |
|  | Здание МП «Бытовик» | г.Дмитровск, ул.Социалистическая, 63 |
|  | Медпункт | Дмитровский район, с.Упорой |
|  | Медпункт | Дмитровский район, д.Воронино |
|  | Котельная школы | Дмитровский район, с.Мало-Боброво |
|  | Здание м/пункта | Дмитровский район, д.Алешинка |
|  | Здание м/пункта | Дмитровский район, с.Чувардино |
|  | Здание ФАП | Дмитровский район, с.Бородино |
|  | Здание ФАП | Дмитровский район, с.Бородино |
|  | Административное здание (принято решение о передаче | г.Дмитровск, ул.Советская, 139 |

|  | Здание котельной в федеральную собственность | г.Дмитровск, ул.Советская, 139 |
| --- | --- | --- |
|  | Здание гаражей для ОВД | г.Дмитровск, ул.Советская, 139 |
|  | Административное здание | г.Дмитровск, ул.Советская, 84 |
|  | Гараж | г.Дмитровск, ул.Советская, 84 |
|  | Здание аптеки | г.Дмитровск, ул.Социалистическая, 46 |
|  | Сарай | г.Дмитровск, ул.Социалистическая, 46 |
|  | Гараж | г.Дмитровск, ул.Социалистическая, 46 |
|  | Торговые ряды, магазины: хозмагазин | г.Дмитровск, ул.Советская, 69, п.2 |
|  | Магазин «Одежда» | г.Дмитровск, ул.Советская, 59 |
|  | Кафе «Сказка» | г.Дмитровск, ул.Советская, 101 |
|  | Складские помещения (3 шт.) | г.Дмитровск, ул.Социалистическая, 57 |
|  | Складское помещение | г.Дмитровск, ул.Социалистическая, 69а |
|  | Торговые ряды: магазин №5, 1, ресторан | г.Дмитровск, ул.Социалистическая, 65 |
|  | Плотина пруда «Дмитровский» | Дмитровский район, г.Дмитровск |
|  | Плотина «Селькин пруд» | Дмитровский район |
|  | Плотина пруда | Дмитровский район, д.Круглое |
|  | Плотина пруда | Дмитровский район, п.Костобобровка |
|  | Плотина пруда | Дмитровский район, с.М-Боброво |
|  | Плотина пруда | Дмитровский район, с.Брянцево |
|  | Плотина пруда | Дмитровский район, д.Мошки |
|  | Плотина пруда | Дмитровский район, с.Лубянки |
|  | Земельный участок - сибиреязвенный скотомогильник | Дмитровский район, д.Круглое |
|  | Котельная | Дмитровский район, д.Бычки |
|  | Столовая | Дмитровский район, п.Занеруссовский |
|  | Дом №2 | Дмитровский район, д.Рублино |
|  | Дом №3 | Дмитровский район, д.Рублино |
|  | Дом №4 | Дмитровский район, д.Рублино |
|  | Дом №5 | Дмитровский район, д.Рублино |
|  | Дом №6 | Дмитровский район, д.Рублино |
|  | Дом №7 | Дмитровский район, д.Рублино |
|  | Дом №8 | Дмитровский район, д.Рублино |
|  | Дом №9 | Дмитровский район, д.Рублино |
|  | Дом №I (кв.№№3, 4, 11, 14, 15, 17, 18) | Дмитровский район, д.Хальзево |
|  | Дом №2 (кв. №№ 1, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17) | Дмитровский район, д.Хальзево |
|  | Дом №9 | Дмитровский район, д.Хальзево |
|  | Дом №10 | Дмитровский район, д.Хальзево |
|  | Дом №12 | Дмитровский район, д.Хальзево |
|  | Дом №13 | Дмитровский район, д.Хальзево |
|  | Дом №15 | Дмитровский район, д.Хальзево |
|  | Дом №16 | Дмитровский район, д.Хальзево |
|  | Дом №17 | Дмитровский район, д.Хальзево |
|  | Дом №21 | Дмитровский район, д.Хальзево |
|  | Дом №28 | Дмитровский район, д.Хальзево |
|  | Дом №29 | Дмитровский район, д.Хальзево |
|  | Дом №32 | Дмитровский район, д.Хальзево |
|  | Дом №33 | Дмитровский район, д.Хальзево |
|  | Здание детского сада | Дмитровский район, д.Хальзево |
|  | Доля ОАО «Дмитровский молочный завод» 25%-1 акция | г.Дмитровск, ул.Советская,153а |
|  | Административное здание | г.Дмитровск, ул.Советская, 90 |
|  | Насосная станция | г.Дмитровск |
|  | Насосная станция | г.Дмитровск |
|  | Склад кирпичный | г.Дмитровск |
|  | Основное здание | г.Дмитровск |
|  | Насосная станция | г.Дмитровск |
|  | Водонапорная башня | г.Дмитровск |
|  | Артскважина | г.Дмитровск |
|  | Артскважина | г.Дмитровск |
|  | Артскважина | г.Дмитровск |
|  | Артскважина | г.Дмитровск |
|  | Артскважина | г.Дмитровск |
|  | Водопровод чугунный | г.Дмитровск |
|  | Водопровод чугунный | г.Дмитровск |
|  | Водопровод чугунный | г.Дмитровск |
|  | Водопровод чугунный | г.Дмитровск |
|  | Водопровод чугунный | г.Дмитровск |
|  | Водопровод чугунный | г.Дмитровск |
|  | Сети водопровода | г.Дмитровск |
|  | Сети водопровода | г.Дмитровск |
|  | Остановочн. пав. | г.Дмитровск, ул.Советская |
|  | Зеленое хозяйство | г.Дмитровск, 1-ый Красный пер. |
|  | Административное здание центральной библиотеки | г.Дмитровск, ул.Советская, 91 |
|  | Административное здание РДК | г.Дмитровск, ул.Социалистическая, 63 |
|  | Административное здание ДШИ | г.Дмитровск, ул.Бр.Овинниковых, 11 |
|  | Административное здание детской библиотеки | г.Дмитровск, ул.Советская, 132 |
|  | Районная котельная (ОНС) | г.Дмитровск, ул.Интернациональная, 50 |
|  | Здание котельной | Дмитровский район, с.Лубянки |
|  | Гараж | г.Дмитровск, ул.Бр.Овинниковых |
|  | Автогараж | г.Дмитровск, ул.Красная, 154 |
|  | Дом творчества | г.Дмитровск, ул.Советская, 107 |
|  | Главный корпус | г.Дмитровск, ул.Социалистическая, 26 |
|  | Морг | г.Дмитровск, ул.Социалистическая, 26 |
|  | Здание бывшей теропии | г.Дмитровск, ул.Социалистическая, 26 |
|  | Родильное отделение | г.Дмитровск, ул.Социалистическая, 26 |
|  | Поликлиника 2-х эт. | г.Дмитровск, ул.Социалистическая, 26 |
|  | Гараж шлакоблочный | г.Дмитровск, ул.Социалистическая, 26 |
|  | Хозкорпус | г.Дмитровск, ул.Социалистическая, 26 |
|  | Подземный водопровод | г.Дмитровск, ул.Социалистическая, 26 |
|  | Водопровод | г.Дмитровск, ул.Социалистическая, 26 |
|  | Бывшее гинекологическое отделение | г.Дмитровск, ул.Социалистическая, 26 |
|  | Клиническая лаборатория | г.Дмитровск, ул.Социалистическая, 26 |
|  | Здание 3-х этажное | г.Дмитровск, ул.Социалистическая, 26 |
|  | Детская поликлиника | г.Дмитровск, ул.Социалистическая, 26 |
|  | Уборная дер. | г.Дмитровск, ул.Социалистическая, 26 |
|  | Квартира медработника | г.Дмитровск, ул.Социалистическая, 26 |
|  | Сооружения (сараи, туалеты) – 49 шт. | Дмитровский район |
|  | Административное помещение | Г.Дмитровск, ул.Бр.Овинниковых, д.55а, п.2 |
|  | Баня с движимым имуществом (139 объектов) | г.Дмитровск, ул.Советская, 97 |
|  | Котельная | Дмитровский район, с.Мало-Боброво |
|  | Здание школы с наружными сетями отопления, сетями канализации, сетями водоснабжения | Дмитровский район, с.Мало-Боброво |
|  | Пожарные резервуары | Дмитровский район, с.Мало-Боброво |
|  | Сарай | Дмитровский район, с.Мало-Боброво |
|  | Газопровод | Дмитровский район, с.Мало-Боброво |
|  | Электрические сети с трансформаторной подстанцией | Дмитровский район, с.Мало-Боброво |

1.12. Рекреационная зона

Дмитровский район характеризуются относительно благоприятными природно-климатическими условиями в летний сезон, и с учетом других физико-географических характеристик, отнесена к территориям, благоприятным для организации рекреационной деятельности. Однако, места сезонного отдыха населения (пляжи) носят стихийный характер.

| № п/п | Местоположение зоны сезонного отдыха населения | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Городское поселение Дмитровск |
| 1. | правый берег пруда на р. Общерица на территории Горбуновского поселения, в юго-западной части д.Горбуновка | 2,5 га |
| Алешинское сельское поселение |
| 2. | западнее с.Алешинка, правый берег пруда | 0,5 га |
| Долбенкинское сельское поселение |
| 3. | северо-западнее п.Артель Труд, левый берег пруда | 0,5 га |
| Бородинское сельское поселение |
| 4. | северо-западнее с.Бородино, левый берег пруда | 0,5 га |
| Березовское сельское поселение |
| 5. | ценральная часть с.Девятино, левый берег пруда | 0,5 га |
| Домаховское сельское поселение |
| 6. | юго-западнее с.Большое Кричино, правый берег пруда | 0,5 га |
| Столбищенское сельское поселение |
| 7. | северо-западнее Красное Знамя, правый берег пруда | 0,5 га |
| 8. | в юго-западной части с.Столбище, правый берег пруда | 0,5 га |
| 9. | в юго-восточной части с.Столбище, левый берег пруда | 0,5 га |
| Соломинское сельское поселение |
| 10. | п.Костобобровка, левый берег пруда | 0,5 га |
| Малобобровское сельское поселение |
| 11. | центральная часть с.Малое Боброво, левый берег пруда | 0,5 га |
| 12. | севернее д.Круглое, правый берег пруда | 0,5 га |

Выводы

В сфере организации культуры и отдыха следует акцентировать внимание на пропаганде здорового образа жизни, ограничений негативного влияния досуговых учреждений на общество, на популяризацию спортивного образа жизни.

Рекомендовано

Благоустроить места сезонного отдыха населения. При этом для поддержания экологического равновесия природно-экологического каркаса сельских поселений и низкой устойчивостью к рекреационным нагрузкам, проектом определена необходимость строгого регулирования рекреационного освоения этих территорий.

1.13. Экологическая ситуация

Критерием оценки экологического равновесия является способность территории выдержать совокупную нагрузку существующих и вновь привнесенных отраслей, а также, урбанизации без ущерба для развития социально-экономических и социально-экологических процессов.

Экологический риск в районе на протяжении всех последних лет оценивается как относительно высокий. Причина – значительные по объему выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Воздействия производственной и хозяйственной деятельности на окружающую среду, а главное, на здоровье ее населения, складываются в основном из загрязнений воздушной  и  водной среды, а также почв.

Атмосферный воздух

Один из важнейших факторов среды, характеризующих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, это атмосферный воздух.

Рост производства и транспорта приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды.

В то же время экологическая ситуация в Дмитровском муниципальном районе, в целом, более благоприятная в сравнении с промышленными центрами и другими территориями Орловской области.  Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. Суммарная антропогенная нагрузка  на территорию Дмитровского района классифицируется как низкая. Уровень гамма-фона местности остается в пределах естественного.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха зависит от природно-климатических особенностей территории, выбросов от промышленных предприятий и автотранспорта и сжигания растительных остатков.

Доля выбросов от автотранспортных средств в общем валовом выбросе загрязняющих веществ в атмосферу постоянно растет за счет увеличения количества транспортных средств, принадлежающих индивидуальным владельцам и коммерческим структурам. Автомобильный транспорт вносит 83% выбросов загрязняющих вещетв от общего их количества. Валовой выброс загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу в районе составляет 5 т/год, что является одним из самых низких показателей в области.

| Показатели | ед.изм. | 2010 год |
| --- | --- | --- |
| Количество предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу ( филиал ОГУ «Орелзаказчик» Дмитровский дорожный отдел) | 1 | 1 |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | тонн | 15,4 |
| в том числе: |  |  |
| твердые вещества | тонн | 8,7 |
| газообразные и жидкие | тонн | 6,7 |
| Текущие затраты на охрану окружающей среды | тыс.руб. | 315 |

Сжигание растительных остатков

Массовое сжигание растительных остатков  на сельскохозяйственных полях в границах района в период уборки урожая  также является одним из источников загрязнения атмосферы.

В результате сжигания растительных остатков на территории района в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества, в том числе диоксидов азота и серы, оксидов углерода, бензапрена, сажи, которые оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.

Радиационная обстановка

Населенные пункты района являются зоной с льготным социально-экономическим статусом в результате аварии на ЧАЭС. Радиационная обстановка в последние годы остается стабильной, уровень радиационного фона – 14-15 микроренген в час.

Климатические особенности района благоприятны для проживания населения и ведения хозяйственной деятельности.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают в себя:

- использование современного экологически безопасного оборудования, модернизацию действующего оборудования, обеспечение максимальной герметизации пылящего оборудования;

- уменьшение загрязнения атмосферы при использовании транспортных средств в природном парке;

- осуществление мероприятий планировочного характера.

1. Для уменьшения загрязнений, важное значение имеют не только использование современного оборудования, но и организация контроля за состоянием воздушного бассейна.

Главным в контроле является исключение случаев загрязнения атмосферного воздуха, превышающих установленные нормы. Предприятия, для которых установлены нормативы ПДВ, обязаны осуществлять контроль за их соблюдением на источниках выбросов.

Контроль производится непосредственно на источниках загрязнения атмосферного воздуха на специально обозначенных точках на границе СЗЗ и селитебной зоны, а также путем контроля за точным соблюдением сроков выполнения плана мероприятий по достижению нормативов ПДВ.

Основным в системе контроля за ПДВ должны быть прямые инструментальные замеры. В случае невозможности их проведения допускается использование расчетных балансовых методов определения.

Согласно «Рекомендациям по основным вопросам воздухоохранной деятельности», Госкомэкологии РФ, Москва, 1995г., с целью рациональной организации работ по контролю за соблюдением нормативов выбросов, определяется категория выброса вещества из источника.

2. Для оценки загрязнения окружающей среды транспортными средствами необходима организация стационарных постов, работающих в автоматическом режиме. Наличие поста наблюдений позволит изучить влияние транспортного потока на уровень загрязнения воздуха и поверхностного стока, отработать методику осуществления экомониторинга автомобильных дорог и транспортных потоков, управление потоками в режиме реального времени, что особенно важно для сохранения природного парка.

Основными мероприятиями по снижению негативного влияния транспорта на окружающую среду в парке являются:

- использование перспективных материалов, в том числе геосинтетики, цементобетонных покрытий вместо асфальтобетонных (увеличение безремонтного срока до 30 лет);

- сооружение шумозащитных экранов, специальных сооружений для предотвращения гибели животных (экодуки, ограждения, скотопрогоны);

- использование систем эколандшафтного проектирования и защитного лесоразведения в придорожной полосе.

С начала 1998 г. в России действуют современные экологические требования Госстандарта РФ на вновь выпускаемые автомобили. Министерством транспорта России в 1998г. разработаны предложения по этапному введению на федеральном и региональном уровнях требований Правил ЕЭК ООН в части экологического воздействия автотранспорта.

Принятие нормативных правовых актов позволит осуществить снижение выбросов веществ на автодорогах:

1) от эксплуатируемого парка автотранспортных средств, благодаря созданию системы экологического контроля, обеспечивающей поддержание технического состояния парка автотранспортных средств на нормативном уровне;

2) за счет обновления автопарка путем выведения из эксплуатации старых автотранспортных средств, сильно загрязняющих окружающую среду, поставку экологически «чистых» автомобилей и поддержания их экологических характеристик в процессе эксплуатации на заданном уровне;

3)  за счет модернизации парка уже эксплуатируемых автотранспортных средств путем установки на них дополнительного оборудования, снижающего токсичность выбросов.

В условиях функционирования природного парка важным вопросом является и обеспечение экологической безопасности автомобильного транспорте и, в первую очередь, полное оснащение автомобильного и автобусного парка района нейтрализаторами отработанных газов, увеличение использования бензина с кислородосодержащими добавками, моющими присадками, бензина из газоконденсатного сырья.

Для транспорта, въезжающего на территорию парка, рекомендуется производить контроль за составом выхлопных газов.

Охрана атмосферного воздуха на территории населенных пунктов должна осуществляться за счет мероприятий планировочного характера, основными из которых являются:

- организация в населенных пунктах озелененных общественных центров;

-упорядочение функционального зонирования территории поселений с выносом сельхозпредприятий в производственную зону;

-устройство санитарно-защитных зон при строительстве сельскохозяйственных объектов;

-озеленение санитарно-защитных зон промышленных сельскохозяйственных объектов.

Водные ресурсы

Современное экологическое состояние водных источников в районе является не вполне удовлетворительным, а продолжающееся загрязнение в виде сброса неочищенных сточных вод наносит вред окружающей среде и здоровью населения. Основными источниками загрязнения водного бассейна в районе являются: сточные воды сельскохозяйственных и промышленных предприятий, жилищно-коммунальные хозяйства и населенные пункты.

По данным Центра экологической безопасности населения Орловской области низкое качество питьевых вод обусловлено: неудовлетворительным качеством источников питьевого водоснабжения; неудовлетворительным качеством водозаборных сооружений и инженерных  коммуникаций.

Существующее положение в районе по водоотведению неудовлетворительное. В населенных пунктов района канализация отсутствует. Все объекты производственной и жилой зоны пользуются  автономными выгребными емкостями.

В районе имеются очистные сооружения, эффективность работы которых неудовлетворительна

Тип очистных сооружений – механическая и биологическая очистка.  Вид сточных вод – смешанные. Очистные сооружения требуют разработки дополнительной проектно-сметной документации, чтобы они отвечали санитарно-техническим требованиям.

В результате состояние источников питьевого водоснабжения является неудовлетворительным, происходит загрязнение почв. Загрязнение водных объектов вызывает их деградацию, снижается потенциал водоема. Возникают благоприятные условия для возбудителей инфекционных заболеваний. В свою очередь, это ведет к повышению уровня заболеваемости кишечными инфекциями.

Главной целью предложений является определение основных направлений в развитии систем водоотведения на территории района для улучшения среды обитания населения, удовлетворяющей экологическим требованиям и создания комфортных условий местному населению.

Мероприятия по охране поверхностных вод:

Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранение среды обитания объектов животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны (ст. 65 ВК РФ). Водоохраной зоной является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим пользования и охраны природных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы.

Использование водных объектов регламентируется статьями 42-53 Водного кодекса РФ.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон, прибрежных защитных полос и водоохранных знаков возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать режим использования этих зон и полос. Установление водоохранных зон не влечет за собой изъятие земельных участков у собственников земель, землевладельцев, землепользователей или запрета на совершение сделок с земельными участками, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Охрана водных объектов регулируется статьями 55-62 Водного кодекса РФ.

Охрана водных объектов, используемых в качестве источников водоснабжения

В результате использования поверхностных и подземных вод в качестве источников водоснабжения не должен наноситься вред окружающей природной среде.

Для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны использоваться защищенные от загрязнения и засорения поверхностные и подземные водные объекты. Пригодность поверхностных и подземных водных объектов для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения определяется государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора.

Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 10 апреля 1995г. №7 утверждены Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.027-95 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопровода хозяйственно-питьевого назначения». Зоны санитарной охраны устанавливаются на всех водопроводах независимо от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью установления и соблюдения режима в этих зонах является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

На территории зоны санитарной охраны выделяются три пояса: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Режим охраны в первом поясе должен обеспечить защиту места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водопроводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Определение границ зон санитарной охраны и разработка комплекса необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий зависят от вида источников водоснабжения (подземных или поверхностных), проектируемых или используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, от степени их естественной защищенности и возможного микробного или химического загрязнения.

Обязанность выполнения санитарных мероприятий возлагается в пределах первого пояса зоны санитарной охраны на органы коммунального хозяйства или владельцев водопроводов за счет средств, предусмотренных на их строительство и эксплуатацию. В пределах второго и третьего поясов зоны санитарной охраны такие мероприятия выполняют владельцы объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Интенсивными источниками загрязнения почв, являются сельскохозяйственные предприятия, животноводческие комплексы, склады горюче-смазочных материалов, площадки твердых бытовых отходов, скотомогильники.

Почвенный покров

Почвы в районе нуждаются  во внесении органических и минеральных удобрений, а пахотные земли требуют известкования.  В Дмитровском районе основными причинами нарушения почвенного покрова являются: загрязнение почв токсическими выбросами, поступающими в атмосферу при работе транспорта; снижение плодородия от недостаточного количества вносимых удобрений; смещение по склону верхнего слоя почвы при вспашке холмистых возвышенностей плугами  с односторонним отвалом пласта вниз по склону; разрушение почвенной структуры и  уплотнение почв, разрушение почвы пастбищных склонов при интенсивной нерегулируемой пастьбе скота, разработке месторождений полезных ископаемых; заболачивание почв, в связи с подъемом грунтовых вод и другими причинами.

Отходы производства и потребления

В районе большой проблемой связанной с охраной почв, является загрязнение почв бытовыми отходами. В Дмитровском районе нет ни одной площадки для компостирования твердых бытовых отходов. В каждом поселении имеются площадки для временного хранения твердых бытовых отходов. На территории Горбуновского сельского поселения размещается участок площадью 2,5 га для хранения бытовых и промышленных отходов. По договору аренды №9 от 18 июня 2009 года указанный участок передан в пользование МУП «Благоустройство».

| № п/п | Наименование поселения, местоположение | Санитарно-техническое состояние |
| --- | --- | --- |
| Городское поселение Дмитровск |
| 1 | в 0,7 км восточнее г.Дмитровск | Санкционированный, отвечает санитарно-техническим требованиям |
| Домаховское сельское поселение |
| 2. | в 0,5 км южнее с.Домаха | Санкционированный, отвечает санитарно-техническим требованиям |
| Алешинское сельское поселение |
| 3. | в 0,5 км севернее с.Алешинка | Санкционированный, отвечает санитарно-техническим требованиям |
| Березовское сельское поселение |
| 4. | в 0,5 км северо-западнее с.Девятино | Санкционированный, отвечает санитарно-техническим требованиям |
| Малобобровское сельское поселение |
| 5. | в 0,5 км юго-западнее д.Круглое | Санкционированный, отвечает санитарно-техническим требованиям |
| Добенкинское сельское поселение |
| 6. | в юго-западной части п.Артель Труд | Санкционированный, отвечает санитарно-техническим требованиям |
| Плосковское сельское поселение |
| 7. | в северо-восточной части с.Хальзево | Санкционированный, отвечает санитарно-техническим требованиям |
| 8. | в 0,5 км юго-восточнее с.Колешево | Санкционированный, отвечает санитарно-техническим требованиям |
| Соломинское сельское поселение |
| 9. | в 0,5 км юго-восточнее с.Соломино | Санкционированный, отвечает санитарно-техническим требованиям |
| 10. | в 0,5 км южнее д.Кузьминка | Санкционированный, отвечает санитарно-техническим требованиям |
| 11. | в 0,5 км севернее д.Бычки | Санкционированный, отвечает санитарно-техническим требованиям |
| Столбищенское сельское поселение |
| 12. | в 0,5 км южнее с.Столбище | Санкционированный, отвечает санитарно-техническим требованиям |

Участки для размещения твердых бытовых отходов

На территории Дмитровского района по признакам происхождения и по классу опасности образуются отходы – 4-5 класса опасности.

На территории Горбуновского сельского поселения на выработанном глиняном карьере бывшего кирпичного завода в 1,4 км восточнее г.Дмитровск сформирован земельный участок (площадь 25001 кв.м.) для хранения бытовых и промышленных отходов. По договору аренды №9 от 18 июня 2009 года указанный участок передан в пользование МУП «Благоустройство». Развитие жилой зоны г.Дмитровск имеет возможность только в восточном направлении, однако участок ТБО в этом случае будет оказывать негативное влияние на зону перспективной индивидуальной жилой застройки. Необходимо ликвидировать данный участок ТБО и провести рекультивацию земель до начала жилого строительства.

В настоящее время назрела необходимость на территории Дмитровского района строительства полигона складирования и утилизации твердых бытовых отходов.

Скотомогильники

На территории Дмитровского района имеются 11 скотомогильников, один из которых сибиро-язвенный. Скотомогильники недействующие, находятся в стадии консервациии, все обозначены на местности.

| № п/п | Местоположение скотомогильника | Площадь, м² | Санитарно-техническое состояние скотомогильников, мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скотомогильник (сибиро-язвенный) с.Круглое (Малобобровское сельское поселение) 1991года захоронения (на балансе районной администрации) | 400 | Ограждение деревянное, уровень грунтовых вод 2,5 м |
| 2 | Биотермическая яма г.Дмитровск |  | Ограждение деревянное, уровень грунтовых вод 2,5 м |
| 3 | с.Малое Кричино (Домаховское сельское поселение) 1991 год | 600 | Ограждение деревянное, уровень грунтовых вод 2,5 м |
| 4 | с.Чувардино (Лубянское сельское поселение) | 400 | Ограждение деревянное, уровень грунтовых вод 2,5 м |
| 5 | д.Большое Кричино (Домаховское сельское поселение) | 400 | Ограждение деревянное, уровень грунтовых вод 2,5 м |
| 6 | с.Лубянки (Лубянское сельское поселение) | 400 | Ограждение деревянное, уровень грунтовых вод 2,5 м |
| 7 | с.Соломино (Соломинское сельское поселение) | 400 | Ограждение деревянное, уровень грунтовых вод 2,5 м |
| 9 | д.Работьково (Бородинское сельское поселение) в 2 км юго-западнее Фермы | 400 | Ограждение деревянное, уровень грунтовых вод 2,5 м |
| 10 | с.Столбище СПК «Неруссы» | 400 | Ограждение деревянное, уровень грунтовых вод 2,5 м |
| 11 | д.Бородино (Бородинское сельское поселение) | 400 | Ограждение деревянное, уровень грунтовых вод 2,5 м |

Администрацией сельскохозяйственных предприятий заключен договор с ОАО «Орловский  ВетСанутильзавод по производству мясо-костной муки» на вывоз трупов животных.

Кладбища

| № п/п | Наименование поселений | Площадь, га | в т.ч. в гран. нас.пунктов | Негативное влияние на окружающую среду |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Городское поселение Дмитровск 1 кладбище | 11,0 | 5,7 га г.Дмитровск | отвечает санитарно-техническим требованиям |
| 2. | Алешинское сельское поселение 4 кладбища | 1,2 | - | кладбище, расположенное юго-восточнее с.Промклево оказывает негативное влияние на селитебную зону с западной стороны, другие кладбища отвечают санитарно-техническим требованиям |
| 3. | Бородинское сельское поселение 8 кладбищ | 5,6 | 0,2 га с.Бородино | в с.Бородино кладбище оказывает негативное влияние на селитебную зону, другие отвечают санитарно-техническим требованиям |
| 4. | Домаховское сельское поселение 10 кладбищ | 3,1 | 0,3 с.Домаха | отвечают санитарно-техническим требованиям |
| 5. | Березовское сельское поселение 10 кладбищ | 2,8 | 0,3 д.Березовка | отвечают санитарно-техническим требованиям |
| 6. | Долбенкинское сельское поселение 4 кладбища | 3,1 | 1,0 га п.Кирпичный | Кладбище в п.Кирпичный оказывает негативное влияние с западной и северо-восточной стороны на селитебную зону, другие отвечают санитарно-техническим требованиям |
| 7. | Лубянское сельское поселение 6 кладбищ | 3,9 | 1,0 с.Лубянки | отвечают санитарно-техническим требованиям |
| 8. | Столбищенское сельское поселение 5 кладбищ | 2,2 | 0,2га п.Красное Знамя | отвечают санитарно-техническим требованиям |
| 9. | Плосковское сельское поселение 2 кладбища | 3,9 | - | отвечают санитарно-техническим требованиям |
| 10. | Малобобровское сельское поселение 4 кладбища | 0,7 | 0,6 га с.Малое Боброво 0,4 га с.Брянцево | Кладбище в с. Малое Боброво оказывает негативное влияние с южной стороны на селитебную зону, другие отвечают санитарно-техническим требованиям |
| 11 | Друженское сельское поселение 14кладбищ | 2,9 | 0,2 га с.Волконск | отвечают санитарно-техническим требованиям |
| 12 | Горбуновское сельское поселение 6 кладбищ | 0,6 | 0,6 га с.Балдыж | отвечают санитарно-техническим требованиям |
| 13 | Соломинское сельское поселение 7 кладбищ | 2,0 | 0,2 га с.Бычки 0,7 га с.Соломино | отвечают санитарно-техническим требованиям |

На территории  района располагается 81 кладбище, общей площадью 43 га, в том числе на территории населенных пунктов 20 га.

4 кладбища  оказывают негативное влияние на селитебную зону населенных пунктов. Расположение других кладбищ соответствует  требованиям СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03.

Проектом необходимо предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды.

Территория кладбищ в городском поселении Дмитровск, Березовском поселении (с.Девятино),Домаховском поселении (с.Домаха), Долбенкинском поселении (с.Долбенкино), Малобобровском поселении с.Малое Боброво требует расширения территории. Санитарно-защитная зона кладбищ традиционного захоронения согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 100 м.

Шумовое воздействие и рекомендации

Для защиты населения от неблагоприятного воздействия шума необходимо регламентировать его интенсивность, спектральный состав и время воздействия.

В настоящее время основными документами, по которым ведется нормирование для условий  жилых территорий, является ГОСТ 12.1.036-81 «Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях» и СН 2.2.4/2:1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий на территории жилой застройки», а также СНиП 11-12-77 «Защита от шума».

Шумовой режим на территории поселений, прежде всего, связан с проблемой развития и организации наземного транспорта. Уровень шума, создаваемый транспортными средствами, определяется интенсивностью движения, скоростью движения.

Шумовое воздействие в основном распространяется вдоль основных транспортных магистралей, особенно величина воздействия в летний период времени увеличивается вдоль основных трасс расположения турбаз и, особенно в выходные дни в районах садовых участков.

Рекомендации по улучшению акустического режима

Ввиду отсутствия данных по конкретным источникам шума рекомендации по улучшению акустического режима носят общий характер. Это, прежде всего:

- снижение шума в источнике (техническое направление);

- снижение шума на конкретном объекте путем изолирующих качеств ограничивающих конструкций (строительно-акустическое направление);

- по пути распространения шума (градостроительное направление).

На территории парка строительство промышленных объектов предприятий исключается, теплоснабжение рекомендуется от современных автономных котельных, дороги обязательно должны быть запроектированы с устройством СанЗоны – все это позволит свести до минимума шумовое воздействие.

Поверхностный сток

Одним из источников загрязнения окружающей среды служит поверхностный сток, формирующийся на территории населенных мест, производственных площадках и животноводческих фермах в период выпадения осадков, таяния снегов.

Основными источниками загрязнения стока являются продукты эрозии почвы, пыль, строительные материалы, нефтепродукты, отходы животноводческих ферм, бытовые отходы от населенных пунктов. Попадая в водоисточники, поверхностный сток наносит непоправимый ущерб экологическому состоянию водоисточников, ухудшается качество воды. При загрязнении этих вод наблюдается загрязнение и грунтовых, используемых населением для хозяйственно-питьевых нужд.

Рекомендации по организации поверхностного стока:

Для исключения указанных факторов на загрязнение окружающей среды, в сельских населенных пунктах необходимо уделять должное внимание к благоустройству территорий, строго соблюдать правила их санитарного состояния, уделять должное внимание к благоустройству территорий:

- проведение работ по инженерной подготовке территории;

- организация рельефа, сбора поверхностных вод в дождевые канализации;

- организация мониторинга за загрязнением водоемов;

- организация водоохранных зон рек, ручьев;

- улучшение качества дорожного покрытия;

-посадка вдоль дорог деревьев и кустарников шумозащитных и пылеулавливающих пород;

- проведение радиационных изысканий с определением концентрации газа радона и гамма-фона при строительстве конкретных зданий и сооружений;

- организация санитарной очистки территории согласно СНиП 2.07.01-89 и СН 42-128-4690-88.

Существующую антропогенную нагрузку на территорию района следует оценивать как среднюю, состояние окружающей среды можно оценить как удовлетворительное, в силу ряда ключевых проблем:

Уровень загрязнения воздушной среды относительно высокий

Отсутствие очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков на территории района негативно сказывается на состояние поверхностных и подземных вод.

Существующая санитарная очистка в районе не эффективна. На территории имеются несанкционированные свалки. Не оптимизирована структура санитарной очистки в привязке к территориальной целесообразности.

Так как для экономической базы района характерна специализация преимущественно на сельском хозяйстве, в районе значительное количество скотомогильников, что является повышенным источником опасности.

1.14. Культурное  наследие

Объекты культурного наследия на территории района представлены памятниками истории, архитектуры и археологии. В основном, объекты культурного наследия расположены в населенных пунктах. Для сел, где расположены эти объекты, и в целом для района они, безусловно, представляют большую ценность.

Памятники археологии

| № | Наименование памятника | Местонахождение | №, дата приказа, решения, постановления | Регистрационный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алешинское сельское поселение |
| 1. | Селище Алешанка (Алешинка) | 0.8 км к С от д. Алешанка , мыс первой надпойменной террасы лев.б.р. Нерусса , близ устья р. Алешанка , 0.2 км от русла реки | Решение Облисполкома № 447 от 11 октября 1990 г. | 5710597000 |
| Домаховское сельское поселение |
| 2. | Селище Большое Кричино | 1.5 км к СВ от д. Большое Кричино , лев.б.р. Нерусса , при впадении ручья , у излучины . | Решение Облисполкома № 447 от 11 октября 1990 г. | 5710598000 |
| 3. | Селище Воронино -1 | напротив д. Воронино , к ССВ от нее , дюнообразные холмы в пойме пр.б.р. Нерусса | Решение Облисполкома № 447 от 11 октября 1990 г. | 5710602000 |
| 4. | Селище Воронино-2 | напротив д. Воронино , 0.7 км к ССЗ от нее, дюнообразные холмы в пойме пр.б.р. Нерусса , рядом с устьем ручья | Решение Облисполкома № 447 от 11 октября 1990 г. | 5710603000 |
| Друженское сельское поселение |
| 5. | Селище Дмитровск-Орловский | Напротив северной окраины г. Дмитровск-Орловский , дюнообразные холмы в пойме пр.б.р. Нерусса , при устье р. Локна , ее пр. берег | Решение Облисполкома № 447 от 11 октября 1990 г. | 5710595000 |
| 6. | Селище Александровский | к ЮВ от пос. Александровский , склон мыса пр.б.р. Нерусса , при впадени ручья | Решение Облисполкома № 447 от 11 октября 1990 г. | 5710596000 |
| 7. | Городище Волконск | 0.3 км к ЮВ от с. Волконск , мыс лев.б.р. Малая Локна (левый приток р.Локна притока р. Нерусса) | Решение Облисполкома № 447 от 11 октября 1990 г. | 5710600000 |
| 8. | Селище Волконск | 0.4 км к ЮВ от с. Волконск , лев.б.р. Малая Локна (левого притока р. Нерусса) к востоку от городища , сразу за его укреплениями | Решение Облисполкома № 447 от 11 октября 1990 г. | 5710601000 |
| Малобобровское сельское поселение |
| 9. | Городище Брянцево | к СВ от с. Брянцево , мыс пр.б.р. Алешанка левого притока р.Нерусса , занято кладбищем | Решение Облисполкома № 447 от 11 октября 1990 г. | 5710599000 |

| Столбищенское сельское поселение |
| --- |
| 10. | Курганный могильник Столбище -1 | 2 км ЮЗ от с. Столбище , лев.б.р. Нерусса , урочище ''Пропашки'' , в лесу. 22 насыпи | Решение Облисполкома № 447 от 11 октября 1990 г. | 5710604000 |
| 11. | Курганный могильник Столбище -2 | 3.5 км к ЮВ от с. Столбище , лев.б.р. Нерусса, у пруда Чернечик , в лесу. 2 насыпи | Решение Облисполкома № 447 от 11 октября 1990 г. | 5710605000 |

Памятники архитектуры и градостроительства

| № | Наименование памятника | Местонахождение | №, дата приказа, решения, постановления | Регистрационный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Усадьба Дмитрия Кантемира: | г. Дмитровск, ул.Свободная | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960г. № 1327 | 5710023000 |
| 1.1. | а) Ограда с двумя угловыми башнями и воротами |  | Указ Президента РФ №176 от 20.02.1995г. | 5710023001 |
| 1.2. | б) Парк |  |  | 5710023002 |
| 1.3. | в)Фруктовый сад |  |  | 5710023003 |
| 2. | Дом жилой | г. Дмитровск, ул.Советская, 97 | Решение малого Совета областного Совета народных депутатов от 6.07.93г. № 81-7 | 5710606000 |
| 3. | Дом жилой | г. Дмитровск, ул.Советская, 99 | Постановление Облсовета от 21.02.2003 г. № 13/241 -ОС | 5710607000 |
| 4. | Церковь Димитрия Солунского: | г. Дмитровск, ул.Социалистическая, 25 | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960г. № 1327 | 5710024000 |
| 5. | Здание церковно-приходской школы Троицкого собора | г. Дмитровск, ул.Братьев Овинниковых, 11 | Решение малого Совета областного Совета народных депутатов от 6.07.93г. № 81-7 | 5710608000 |
| 6. | Дом купца Срабова | г. Дмитровск, ул. Советская-Социалистическая, 65 | 1910 год |  |
| 7. | Жилой дом | г. Дмитровск, ул.Советская, 101 | XIX век |  |
| 8. | Дом редакции газеты | г. Дмитровск, ул.Советская, 144 | XIX век |  |
| 9. | Дом И.Д.Косогова | г. Дмитровск, ул.Интернациональная, 31 | XIX век |  |
| 10. | Дом В.Д.Калинникова | г. Дмитровск, ул.Коллективная 31 | XIX век |  |
| 11. | Дом купца Кудрявцева | г. Дмитровск, ул.Социалистическая, 61 | XIX век |  |

| Горбуновское сельское поселение |
| --- |
| 12. | Церковь Дмитрия Солунского | с.Морево | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960г. № 1327 | 5710025000 |
| Долбенкинское сельское поселение |
| 13. | Церковь Обновления храма Воскресенья Господня | с.Долбенкино | Решение малого Совета областного Совета народных депутатов от 6.07.93г. № 81-7 | 5710610000 |
| 14. | Комплекс бывшей усадьбы Лобанвых-Ростовских: | с.Долбенкино | Решение малого Совета областного Совета народных депутатов от 6.07.93г. № 81-7 | 5710611000 |
| 15. | Церковь Обновления храма Воскресенья Господня | с.Харланово | Решение малого Совета областного Совета народных депутатов от 6.07.93г. № 81-7 Пост. Гл.адм. №61 от 13.02.1992г. | 5710616000 |
| Домаховское сельское поселение |
| 16. | Усадебный дом Милорадовичей | с.Упорой | Решение малого Совета областного Совета народных депутатов от 6.07.93г. № 81-7 | 5710615000 |
| Лубянское сельское поселение |
| 17. | Покровская церковь | с.Лубянки | Решение малого Совета областного Совета народных депутатов от 6.07.93г. № 81-7 Пост. Гл.адм. №61 от 13.02.1992г. | 5710612000 |
| Малобобровское сельское поселение |
| 18. | Трапезная и пределы бывшей Богоявленской церкви | с.Брянцево | Постановление Облсовета от 21.02.2003 г. № 13/241 -ОС | 5710609000 |
| 19. | Вознесенкая церковь | с.Осмонь | Решение малого Совета областного Совета народных депутатов от 6.07.93г. № 81-7 | 5710613000 |
| Столбищенское сельское поселение |
| 20. | Никольская церковь | с.Обратеево | Решение малого Совета областного Совета народных депутатов от 6.07.93г. № 81-7 Пост. Гл.адм. №61 от 13.02.1992г. | 5710614000 |

Памятники истории Дмитровского  района

| №п/п | Наименование памятника | Местонахождение, площадь | №, дата Постановления |
| --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение Дмитровск |
| 1. | Братская могила советских воинов Здесь похоронен Герой Сов.Союза Овинников С.М. | г.Дмитровск, кладбище, 65 м² | Решение Облисполкома №33 от 27.01 1987 года |
| Алешинское сельское поселение |
| 1. | Братская могила советских воинов | д.Балдыж, восточная окраина около школы 100 м² |  |
| 2. | Братская могила советских воинов | с.Промклево, восточная окраина, 25 м² | Решение Облисполкома №447 от 11 октября 1990 года |
| 3. | Братская могила советских воинов | д.Кочетовка, южная окраина 16 м² |  |
| Березовское сельское поселение |
| 5. | Братская могила советских воинов | д.Березовка северо-западнее 50 м² | Решение Облисполкома №33 от 27.01.87г. |
| 6. | Братская могила советских воинов | д.Березовка рядом с усадьбой Кулешовой А.П. 9 м² | Постановление Облдумы №15/112-ОД от 26.07.96г. |
| 7. | Братская могила советских воинов | д.Березовка гражданское клодбище 6 м² | Постановление Облдумы №15/112-ОД от 26.07.96г. |
| 8. | Братская могила советских воинов | д.Березовка усадьба Гавровой 6 м² | Постановление Облдумы №15/112-ОД от 26.07.96г. |
| 9. | Братская могила советских воинов | пос. Ровенский в лесу 70 м² | ПостановлениеОблдумы № 15/112 - ОД от 26.07.96г. |
| 10. | Братская могила советских воинов | с.Осмонь70 м² | Постановление Облдумы №15/112-ОД от 26.07.96г. |
| Бородинское сельское поселение |
| 11. | Братская могила советских воинов | с.Бородино в центре | Решение Облисполкома №33 от 27.01 1987 года |
| 12. | Братская могила советских воинов | с.Работьково | Решение Облисполкома №33 от 27.01 1987 года |

| Долбенкинское сельское поселение |
| --- |
| 13. | Братская могила советских воинов | с.Харланово северо-восточная окраина, 24 м² | Пост. Облдумы №15/112-ОД от 26..07.96 г. |
| 14. | Братская могила советских воинов | с.Озерки, окраина южная окраина, 24 м² |  |
| 15. | Братская могила советских воинов | с.Трофимово, западная окраина, 12 м² | Пост. Облдумы №15/112-ОД от 26..07.96 г. |
| 16. | Братская могила советских воинов | п.Артель-Труд центр поселка 25 м² |  |
| 17. | Братская могила советских воинов | с.Долбенкино западная окраина 49 м², возле ДК | Решение Облисполкома №33 от 27.01 1987 года |
| 18. | Братская могила | с.Долбенкино западная окраина 9 м² |  |
| Домаховское сельское поселение |
| 19. | Братская могила советских воинов | с.Большое Кричинино, сев.-западнее магазина150 м² | Решение Облисполкома №33 от 27.01 1987 года |
| 20. | Братская могила советских воинов | д.Любощь, на территории старой школы,120 м² | Решение Облисполкома №33 от 27.01 1987 года |
| 21. | Братская могила советских воинов | с.Упорой, северная окраина,25 м² | Решение Облисполкома №33 от 27.01 1987 года |
| Горбуновское сельское поселение |
| 22. | Братская могила советских воинов | д.Балдыж, юго-западная окраина 100 м² | Постановление Облдумы №15/112-ОД №33 от 26.07. 1996 года |
| 23. | Братская могила советских воинов | д.Горбуновка, на кладбище | Постановление гл.админ.области №61 от 13.02.92 г. |
| 24. | Памятный знак воинам - освободителям. Братская могила 2011 г. | юго-восточнее д.Мошки, 16 м² |  |
| 25. | Братская могила | с.Морево западная окраина 16 м² |  |
| 26. | Памятный знак Героям Советского Союза братьям Овчинниковым | с.Вертякино, восточная окраина в саду, 24 м² |  |
| Друженское сельское поселение |
| 27. | Братская могила советских воинов | с.Волконск, центр села 50 м² | Решение Облисполкома №33 от 27.01 1987 года |
| 28. | Братская могила советских воинов | д.Рублино, 1 км сев-зап. | Постановление Облдумы №15/112-ОД от 26.07.96г. и пост. главы адм. №61 от 13.02.92г. |
| 29. | Братское кладбище советских воинов | д.Рублино, западная окраина у школы, 30 м², в центре | Постановление Облдумы №15/112-ОД №33 от 26.07. 1996 года и пост.главы алм.№61 13.02.92 г. |
| 30. | Братская могила советских воинов | п. Краснокалиновский восточная окраина у пруда, 8 м² |  |
| 31. | Братская могила советских воинов | д.Аношинка, южная окраина в поле у дороги 15 м² |  |
| 32. | Братская могила 4-х медсестер | п.Занеруссовский , центр поселка, 18 м² |  |
| 33. | Памятный Знак | дорога Дмитровск-Рублино, поворот с дороги на Рублино 8 м² |  |
| Лубянское сельское поселение |
| 34. | Братская могила советских воинов | с.Лубянки, в центре | Решение Облисполкома №33 от 27.01 1987 года |
| 35. | Братская могила советских воинов | с.Лубянки, кладбище (северная окраина) |  |
| 36. | Памятник | с.Лубянки центральная усадьба |  |
| 37. | Братская могила советских воинов | с.Лубянки, (северная окраина) |  |
| 38. | Памятный обелиск морякам- тихоокеанцам | с.Крупышино, правая обочина автодороги Дмитровск-Кромы |  |
| 39. | Братская могила советских воинов | с.Чувардино, окраина села | Решение Облисполкома №33 от 27.01 1987 года |
| 40. | Памятный Знак | с.Крупышино, левая обочина автодороги Дмитровск-Кромы |  |
| Мало-Бобровское сельское поселение |
| 41. | Братская могила советских воинов | с.Малое Боброво северо-зап.окраина, 70 м² | Решение Облисполкома №33 от 27.01 1987 года |
| 42. | Братская могила советских воинов | с.Брянцево, в центре 20 м² | Постановление ОблДумы №15/112-Од от 26.07.96 г. |
| 43. | Памятный Знак | с.Малое Боброво |  |
| 44. | Братская могила советских воинов | п.Алексеевский на кладбище | Постановление Облдумы №15/112-ОД от 26.07.96г. |
| Соломинское сельское поселение |
| 40. | Братская могила советских воинов | д.Кузьминка юго-восточная окраина 100 м² | Решение Облисполкома №33 от 27.01.87г. |
| 41. | Братская могила советских воинов | с. Соломино, центр села 48 м² | Решение Облисполкома №33 от 27.01 1987 года |
| 42. | Братская могила советских воинов | п.Успенский, северо-восточная окраина, 36 м² | Решение Облисполкома №33 от 27.01 1987 года |
| 43. | Братская могила советских воинов | д.Бычки, на гражданском кладбище 20 м² | Постановление ОблДумы №15/112-Од от 26.07.96 г. |
| 44. | Могила советского воина | п.Костобобровка, восточная окраина гражданского кладбища | Постановление ОблДумы №15/112-Од от 26.07.96 г. |
| 45. | Обелиск павшим землякам | д.Бычки, центр в парке 12 м² |  |
| 46. | Могила сержанта Семкина | с.Соломино, северная окраина гражданского кладбища, 9 м² | Постановление Облсовета № 13/241-ОС от 21.02.03г. |
| Столбищенское сельское поселение |
| 47. | Братская могила советских воинов | с.Столбище | Решение Облисполкома №33 от 27.01 1987 года |
| Плосковское сельское поселение |
| 48. | Братская могила советских воинов | с.Плоское, в центре | Решение Облисполкома №33 от 27.01.87г. |

В соответствии с Законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

зоны охраны объекта культурного наследия;

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

зона охраняемого природного ландшафта.

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия, Схемой территориального планирования муниципального района, Генеральными планами поселений.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Все земляные, строительные  работы на таких участках ведутся при условии проведения предварительных полномасштабных археологических исследований, работы и иные действия по использования памятника и земли в пределах зоны его охраны осуществляются в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими и иными условиями.

Выводы

До настоящего времени не установлены охранные зоны объектов культурного наследия.

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением  применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Рекомендовано

Ввиду того, что ранее охранные зоны объектов культурного наследия не были предусмотрены, Схемой территориального планирования, в соответствии с  Федеральным Законом от 25 июня 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории) народов Российской Федерации», рекомендовано разработать проект охранных зон объектов культурного наследия размером 10 м.

# 1.15. Охрана окружающей среды

Одним из приоритетных направлений развития Дмитровского муниципального района  является восстановление и сохранение экологического равновесия хозяйственной деятельности. Критерием оценки экологического равновесия является способность территории выдержать совокупную нагрузку существующих и вновь образованных отраслей, а также, урбанизации без ущерба для развития социально-экономических и социально-экологических процессов.

Важнейшая причина кризисных экологических явлений – недооценка экономической ценности природы, стоимости природных услуг и ресурсов. Это приводит к негативным последствиям, как для природы, так и всего социально-экономического развития.

На территории Дмитровского района  размещается лесной фонд и леса, не входящие в лесной фонд.

Лес  является  одним  из  важнейших  компонентов  растительного  покрова  земли  и  имеет  огромное  народнохозяйственное,  экономическое  и  социальное  значение. Его  климатообразующее,  гидрологическое,  противоэрозионное,  почвозащитное,  санитарно-гигиеническое  и  оздоровительное  действие играет  важную  роль  в  стабилизации  природной  среды  в  целом  и  в  социально-экономическом  плане.

Леса испытывают неблагоприятное воздействие антропогенных факторов:  атмосферных и почвенных загрязнений, нерегулируемой рекреационной нагрузки.  Недостаточное количество лесов ведет к нарушению природного равновесия: обмелению рек, деградации земель, исчезновению многих видов животных, повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха от выбросов промышленных предприятий и автотранспорта.

Усиливающееся  антропогенное  воздействие  на  леса,  загрязнение  окружающей  среды,  глобальные  изменения  климата  и  химического  состава  атмосферы  ведут  к  значительному  сокращению  и  ухудшению  состояния  лесного  покрова.

Для  устойчивого  управления  лесами  необходимо:  повышение  экологического  и  ресурсного  потенциала  лесов,  охрана,  защита  и  воспроизводство  лесов,  сохранение  биологического  разнообразия,  удовлетворение  потребностей  общества  в  лесных  ресурсах  на  основе  научно-обоснованного,  рационального  и  многоцелевого  лесопользования.

Необходимо увеличение объемов лесных насаждений за счет лесопосадочных работ, создания различных типов защитных лесных полос, колков, урочищ, а также плантаций из быстрорастущих пород, которые будут представлять собой новые самовозобновляющиеся экосистемы.

Необходимо осуществлять лесоразведение путем создания особо охраняемых природных территорий регионального значения, имеющих большое природоохранное и научное значение, на землях, не входящих в лесной фонд и непригодных для сельскохозяйственного производства.

Наиболее значимыми источниками негативного воздействия на экологическое состояние района являются сеть транзитных трубопроводов (нефтепровод, газопровод).

Основными требованиями по использованию и охране недр являются: предупреждение самовольной застройки площадей залегания подземных ископаемых, соблюдение установленного  порядка   использования   этих  площадей  в иных целях. На территории  залегания полезных ископаемых запрещается проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов  и  других  народнохозяйственных  объектов, отвод земель  под садово-огородные участки.

Воздействия производственной и хозяйственной деятельности на окружающую среду, а главное, на здоровье ее населения, складываются в основном из загрязнений воздушной  и  водной среды, а также почв.

Один из важнейших факторов среды, характеризующий санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, это атмосферный воздух.

Рост производства и транспорта приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды

Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.

Установлены придорожные полосы автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы ее развития. Ширина для автомобильной дороги III и IV категории – 50 м, V категории – 25м.

В придорожных полосах запрещается производить строительные, монтажные работы без письменного согласия предприятий транспорта, вести рубки леса и нарушать растительный покров.

Необходимо выполнить прогнозный комплексный анализ воздействия автотранспорта для создания программ по проведению необходимых природоохранных мероприятий с учетом постоянного роста количества личного автотранспорта и развитием транспортной сети. Наиболее крупными мероприятиями, позволяющими избежать неблагоприятной ситуации по загрязнению воздушного бассейна в перспективе, видится снижение валовых выбросов автотранспорта путем расширения использования природного газа в качестве моторного топлива.

Источниками централизованного водоснабжения населенных пунктов района являются ресурсы подземных вод.  В части населенных пунктов для водоснабжения используются шахтные колодцы.

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния территории Дмитровского района устанавливаются  водоохранные зоны, санитарно – защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих особое внимание, зоны санитарной охраны.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006г. №74-ФЗ, ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере  50 метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере 100 метров:

3) от пятидесяти километров и более – в размере 200 метров.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74 -ФЗ установлены  водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы: реки Нерусса – 200 м и 50 м соответственно, реки Общерица– 100 м и 30 м, реки Несса – 100 м и 30, реки Неживка – 100 и 30 м, реки Локна 100 и 30 м, реки Расторог 100 и 30 м, реки Малая Локна 100 и 30 м, реки Чернь 100 и 30 м, других рек и  ручьев, протекающих по территории района – 50 м,

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км², устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градусов.

В  границах водоохранных  зон  запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями  и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, и истощения вод.

В границах прибрежных защитных полос запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в новой редакции от 10 апреля 2008г. согласно постановлению Главного государственного санитарного врача от 25 сентября 2007г. №74, СНиП 2.07.01-89* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- Санитарно - защитная зона – 100 м для кладбищ;

- Санитарно – защитная зона – 300 м  для гаражей  и парка по ремонту, технологическому обслуживанию  и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники;

- Санитарно – защитная зона  -  100 м для складов горюче – смазочных материалов

и сельскохозяйственной техники;

- Санитарно – защитная зона  -  300 м фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов;

- Санитарно – защитная зона – 300 м свиноферм до 4 тыс.голов;

- Санитарно – защитная зона  - 300 м компостирование отходов без навоза и фекалий;

- Санитарно – защитная зона – 500 м участки компостирования твердых бытовых отходов;

- Санитарно – защитная зона – 100 м для складов и открытых мест разгрузки зерна;

- Санитарно – защитная зона – 500 м для производств по первичной обработке растительного волокна: конопли;

- Санитарно – защитная зона – 50 м для хранилищ фруктов, овощей, картофеля, зерна;

- Санитарно – защитная зона – 1000 м скотомогильников с захоронением  ямах;

- Санитарно – защитная зона – 100 м для автозаправочных станций;

- Санитарно – защитная зона – 100 м для молочных и маслобойных производств;

- Санитарно – защитная зона – 100 м для хлебозаводов и хлебопекарных производстсв производительностью более 2,5 т/сутки;

- Санитарно – защитная зона – 100 м  предприятий  лесопильного производства;

- Санитарно – защитная зона – 100 м предприятия по производству стекловолокна;

- Санитарно – защитная зона – 250 м газопровода-отвода 2-го класса (диаметр труб от 150 до до 150 мм) до города и населенных пунктов;

- Санитарно – защитная зона – 50 м для предприятий по переработке и хранению фруктов и овощей;

- Санитарно – защитная зона – 150 м сооружений для биологической очистки производительностью более 0,2 до 5,0 м³/сут.

В соответствие с Федеральным законом от08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» вдоль автомобильных дорг устанавиваются придорожные полосы. Границы придорожных полос установлены для дорог 3-4 технической категории – на расстоянии 50 м, для автодорог 5-ой технической категории – 25 м от границы полосы отвода автодороги.

Согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995г.  №578, охранная зона вдоль трассы кабеля связи по 2 метра с каждой стороны.

По территории района проходят газопроводы-отводы и межпоселковые газопроводы.

Прохождение газопроводов сопровождается загрязнением территории в результате утечки газа через негерметичные соединения трубопроводов. При строительстве и эксплуатации подводных трубопроводов, устройстве береговых и подводных траншей имеет место механическое разрушение берегов и русел в месте прохождения трубопровода.

Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным Постановлением  Правительства РФ от 20.11.2000 года №878, установлены охранные зоны вдоль газораспределительных сетей  по 10 м от оси газопровода с каждой стороны.

Согласно Правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденным Постановлением  Госгортехнадзора РФ №9 от 22.04. 1992 г. с изменениями, внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ №61 от 23.11.1994 года, установлены охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ,  в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением Настоящих Правил.

В охранных зонах трубопроводов запрещается:

-перемещать, ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

-открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, станции катодной защиты, открывать и закрывать краны и задвижки;

-устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

По территории района проходят линии электропередачи:

- ВЛ 220 кВ протяженностью 46 км;

- 110 кВ протяженностью 45,4 км,

- 35 кВ протяженностью 55,9 км.

Согласно «Правилам установления охранных зон объектов электрического хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г.  № 160, охранная зона с учетом усредненных расстояний между крайними проводами равна:

- ВЛ 220 кВ - 23 м;

- ВЛ 110 кВ - 20 м;

- ВЛ 35 кВ -15 м;

- ВЛ 10 кВ -10 м.

Охранные зоны устанавливаются в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи.

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002года №10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно - питьевого назначения  СанПиН 2.1.4.1110-02». (Регистрационный номер №3399)  зона санитарной охраны подземных водозаборов – 30метров.

В зоне  санитарной охраны подземных водозаборов запрещается:

- применение удобрений и ядохимикатов;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтраций, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

ЗСО организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно их назначению. На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно эпидемиологической надежности.

Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере от 30 до 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химического загрязнения, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и водопроводов питьевого назначения»

Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии:

-в целях практической реализации перехода к устойчивому развитию необходимо проведение крупномасштабного экологического обследования территории с целью определения параметров хозяйственной емкости экосистем;

-отдать приоритет развитию и ужесточению экологического контроля за деятельностью производств, с целью недопущения дальнейшего роста техногенных нагрузок на окружающую среду;

-совершенствование правовой нормативной базы рационального использования природных ресурсов и охраны природы, включая определение фиксированного процента отчислений от прибыли и капиталовложений предприятий на выполнение природоохранных и природовосстановительных мероприятий, а также определение порядка ускоренной амортизации основных производственных фондов природоохранного назначения;

-реализация мероприятий по устранению ущербов нанесенных окружающей природной среде в результате допущенных ранее ошибок при размещении, строительстве и эксплуатации промышленных предприятий и объектов, а также снижение техногенных нагрузок на окружающую природную среду до уровней соответствующих хозяйственной емкости региональных экосистем.

# Отходы производства и потребления.Санитарная очистка территории.

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. Также не полностью решена проблема хранения и утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов, и др.

Остается актуальной проблема сбора и утилизации медицинских отходов.

Свалки по захоронению твердых отходов оказывают локальное воздействие на окружающую среду. Это может привести к загрязнению не только почв, но и почвообразующих пород, поверхностных и подземных вод.

Организация санитарной очистки населенных пунктов от ТБО, применяемые технические средства и формы обслуживания во многом определяются конкретными условиями, из которых основными являются:

- численность и плотность населения;

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- состояние и перспектива развития жилой застройки;

- экономические возможности.

Проблема полного уничтожения или частичной утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) — бытового мусора — актуальна, прежде всего, с точки зрения отрицательного воздействия на окружающую среду.

Основными направлениями в решении проблем управления отходами являются:

-внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных пунктов; повышение технического уровня, надежности, снижение металлоемкости по всем группам машин и оборудования;

- двухэтапная система транспортировки отходов;

-максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- проведение рекультивации существующих мест складирования и утилизации твердых бытовых и биологических отходов;

- строительство полигонов ТБО и скотомогильников оборудованных биологическими камерами, в соответствии с санитарно эпидемиологическими нормами и требованиями;

Таким образом, политика в сфере управления отходами главным образом ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование, а

также на модернизацию системы захоронения и утилизации отходов. В настоящее время существует ряд способов хранения и переработки твердых бытовых отходов, а именно: предварительная сортировка, сжигание, биотермическое компостирование и др.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Развитие системы селективного сбора ТБО может дать не только прибыль от реализации вторсырья, а главное уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить их существование.

Можно констатировать, что главным направлением в сокращении выделения вредных веществ в окружающую среду является сортировка или раздельный сбор бытовых отходов. Предварительная сортировка предусматривает разделение твердых бытовых отходов на фракции вручную или с помощью автоматизированных конвейеров. Отбор наиболее ценного вторичного сырья, предшествует дальнейшей утилизации ТБО.

Мероприятия по санитарной очистке должны обеспечивать организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных мест.

# Производственные отходы.

В составе промышленных отходов содержатся нетоксичные отходы, которые можно обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны змещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами.

Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2 ТП – отходы» токсичные.

Экологически значимыми остаются задачи снижения объемов  образования промышленных отходов, увеличения количества отходов, вовлекаемых в повторное производство, совершенствования технологий по переработке отходов, обеспечения условий безопасного размещения отходов.

# Раздел 2.   Перечень  основных факторов риска возникновения чрезвычайных

# ситуаций природного, биолого-социального и техногенного характера

# 2.1.Факторы риска возникновения природных  чрезвычайных ситуаций

# 2.1.1.Метереологические и опасные агрометереологические явления

На территории Дмитровского района ураганные ветры со скоростями 30 м/сек и более наблюдаются 1-2 раза за столетие. Сильные ветры, включая шквалы, со скоростью 24 м/сек и более наблюдаются почти ежегодно.

# Обрушение линий электропередачи

Вследствии метереологических экстремумов (налипание снега, обледенение, метель, ураганный ветер) происходит обрушение линий электропередачи, в результате которого без энергообеспечения оказываются населенные пункты, промышленные и сельскохозяйственные объекты.

# 2.1.3.Природные пожары

Пожары - это неконтролируемый процесс горения, влекущий за собой гибель людей и уничтожение материальных ценностей. Основными видами пожаров как стихийных бедствий, охватывающих, как правило, обширные территории в несколько сотен, тысяч и даже миллионов гектаров, являются ландшафтные пожары - лесные (низовые, верховые, подземные) и степные (полевые).

# Лесные пожары

Зона пожаров затронет площадь 35 га. В зоне природных пожаров могут оказаться 7 населенных пунктов с населением 5952 человек.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаление от лесного массива,км | Количество домов, шт | Количество населения, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г.Дмитровск | 0,05 | 4528 | 5875 |
| 2. | с.Долбенкино | 0,02 | 25 | 37 |
| 3. | п.Опека | 0,02 | 7 | 22 |
| 4. | п.Кирпичный | 0,01 | 3 | 6 |
| 5. | п.Новый Колодец | 0,015 | 5 | 6 |
| 6. | п.Новомихайловский | 0,02 | 5 | 3 |
| 7. | п.Новоалексеевский | 0,03 | 6 | 3 |
|  | Итого |  | 4579 | 5952 |

Лесные пожары - это стихийное (т.е. неуправляемое) горение, распространяющееся по лесной площади. В зависимости от сгорающих материалов различают низовые и верховые пожары.

Низовые пожары в среднем составляют 97-98 % всех зарегистрированных случаев лесных пожаров, а охваченная ими площадь – около 87-89 % от общей площади территорий, пострадавших от пожаров. Лесные низовые пожары характеризуются горением лесной подстилки, надпочвенного покрова и подлеска без захвата крон деревьев. Скорость движения фронта низового пожара составляет от 0,3-1 м/мин (при слабом пожаре) до 16 м/мин (1 км/ч) (при сильном пожаре), высота пламени-1-2 м, максимальная температура на кромке пожара достигает 900° С.

Лесные верховые пожары развиваются, как правило, из низовых и характеризуются горением крон деревьев. При беглом верховом пожаре пламя распространяется главным образом с кроны на крону с большой скоростью, достигающей 8-25 км/ч, оставляя иногда целые участки нетронутого огнем леса. При устойчивом верховом пожаре огнем охвачены не только кроны, но и стволы деревьев. Пламя распространяется со скоростью 5-8 км/ч, охватывая весь лес от почвенного покрова и до вершин деревьев.

Основными способами борьбы с лесными низовыми пожарами являются: захлестывание кромки огня, засыпка его землей, заливка водой (химикатами), создание заградительных и минерализованных полос, пуск встречного огня (отжиг). Отжиг чаще применяется при крупных пожарах и недостатке сил и средств для пожаротушения. Он начинается с опорной полосы (реки, ручья, дороги, просеки), на краю которой, обращенном к пожару, создают вал из горючих материалов (сучьев валежника, сухой травы). Когда начнет ощущаться тяга воздуха в сторону пожара, вал поджигают вначале напротив центра фронта пожара на участке 20-30 м, а затем после продвижения огня на 2-3 м и соседние участки. Ширина выжигаемой полосы должна быть не менее 10-20 м, а при сильном низовом пожаре - 100 м. Тушение лесного верхового пожара осуществлять сложнее. Его тушат путем создания заградительных полос, применяя отжиг и используя воду. При этом ширина заградительной полосы должна быть не менее высоты деревьев, а выжигаемой перед фронтом верхового пожара - не менее 150-200 м, перед флангами - не менее 50 м.

Дмитровский район не относится к пожаро-опасному, так как леса, расположенные на его территории относятся к 3 и 4 классу природной пожарной опасности лесов. Однако, при аномальных температурных условиях возможно возникновение природных пожаров.

Основными причинами возникновения пожаров являются сельскохозяйственные палы и антропогенный фактор. Значительный процент возгораний наблюдается из-за грозовой активности — в частности, «сухих гроз» (удары молний без последующего ливня). Пожары от молний могут быть труднодоступными из-за их удалённости от объектов инфраструктуры.

Противопожарная защита лесов – одна из составляющих обеспечения безопасности национальных природных богатств.

Леса на территории Дмитровского района Орловской области  в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Правилами пожарной безопасности в лесах РФ и другими нормативными актами подлежат охране от пожаров. Охрана лесов от пожаров включает комплекс организационных, правовых и других мер.

# Торфяные пожары

На территории залежей торфа в западной части района может возникнуть чрезвычайная ситуация возникновения торфяных пожаров. Торфяные пожары для жилого сектора опасность не представляют ввиду их удаленности.

# Пожары в хлебных массивах и сухой травы

Хлебные массивы в районе занимают  значительные площади. Горючим материалом в них являются: хлебные злаки, технические культуры, кустарники и камыш, сухая трава.

Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, особенно при сухой погоде.

Пожары на хлебных массивах и массивах с сухой травой развиваются очень быстро, на скорость распространения пожара особенно влияет сила ветра. В засушливую погоду скорость распространения пламени по высоким хлебам и травам достигает 500-600 м/мин. При отсутствии ветра пожары распространяются со скоростью 10-15 м/мин.

Пожары созревших хлебных массивов создают угрозу и скошенным хлебам, уложенным в валки и копны, сельскохозяйственной технике, они могут распространяться на различные постройки: тока, сушилки, кошары и т.п.

Полевые (травяные) пожары тушат теми же способами, что и лесные.

2.2.Факторы риска возникновения биолого-социальных

чрезвычайных ситуаций

Основными источниками биолого-социальных чрезвычайных ситуаций могут быть биологически-опасные объекты (скотомогильники, полигоны ТБО), а также природные очаги инфекционных болезней.

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках. Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка по инфекционным заболеваниям на территории района оценивается как стабильной и благополучной, о чем свидетельствует отсутствие здесь в течении нескольких лет вспышки массовых инфекционных заболеваний, постоянно растет показатель уровня охвата населения профилактическими прививками.

Проблемные ситуации, возникающие на территории района, связаны с нарушением по использованию участка ТБО. К числу их относятся случайный разброс по территории  полигона ТБО бытовых и производственных отходов, нарушающий нормируемые параметры санитарно-защитной зоны и это может стать источником биологического заражения.

2.3.Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

техногенного характера

2.3.1.Угрозы химической опасности

На территории Дмитровского района отсутствуют предприятия, использующие в своем производственном цикле опасные химические вещества.

2.3.2. Радиационная опасность

На территории Дмитровского района Орловской области радиационно-опасных объектов нет. Прямое радиактивное загрязнение территории района возможно при авариях на Курской или Нововоронехской атомных электроподстанциях.

2.3.3. Потенциальные опасности в промышленности

На территории Дмитровского района отсутствуют потенциально опасные объекты.

2.4. Мероприятия по защите территории от опасных природных и  техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. № 68-ФЗ» и Положением «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» в целях оперативного решения задач по спасению людей, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных при возникновении крупных аварий, катастроф, стихийных бедствий при чрезвычайных ситуациях в мирное время и военное время» создана комиссия ВМР, штаб ГО и ЧС.

Деятельность районного звена ГО и ЧС включает планирование, подготовку и осуществление мероприятий по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Основными мероприятиями районного звена ГО и ЧС являются:

- обеспечить координацию деятельности администраций сельских поселений, организаций, задействованных в спасательных операциях;

- провести корректировку планов действий сил и средств при чрезвычайных ситуациях, обеспечить усиленный вариант несения службы личного состава органов внутренних дел, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

- осуществление наблюдения и контроля за состоянием природной среды, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их масштабы;

Средствам массовой информации, совместно с отделом ВМР, ГО и ЧС администрации района, организовать опубликование материалов по освещению паводковой обстановки в районе и давать информацию для населения о правилах поведения  в лесных массивах в пожароопасный период.

Для обеспечения общественного порядка привлекается ОВД по Дмитровскому муниципальному району.

Последовательное осуществление плана гражданской обороны позволяет надеяться на благоприятный исход при возникновении чрезвычайных ситуаций.

На территории Дмитровского района  в г.Дмитровск размещается пожарная часть ПЧ-18.

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях  пожарной  безопасности» от 22.07.2008 года  ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вывоза в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Для выполнения Технического регламента в Лубянском сельском поселении  (с.Хальзево) рамещается пожарное ДЭПО с размещением 1 пожарной машины.

В удаленных населенных пунктах оказывающихся за двадцатиминутным временным радиусом выезда, проектом предлагается организация добровольных пожарных  дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.

На  объектах должна предусматриваться система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

2.4.2. Лесные пожары

Охрана лесов от пожаров включает комплекс организационных, правовых и других мер.

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и областных газетах, распространяются листовки противопожарного направления.

Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а также лесные массивы из лиственных пород. В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов используются трассы  автомобильных дорог, линии электропередач, широкие просеки.

С целью защиты от пожаров хвойных лесов вблизи населенных пунктов предусматривается создание вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек

Самым слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность лесничеств противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которых незначительно увеличивается, а износ значительно растет.

В районе необходимо проводить мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных в пожароопасных зонах вблизи лесных массивов:

создание на предприятиях, в лесах и лесничестве пунктов сосредоточения     противопожарного оборудования и инвентаря;

содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов,   автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью  отдыха, охоты, рыбной ловли;

проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к  естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами  требований и правил пожарной безопасности в лесах.

Для поддержания лесных территорий Дмитровского района в надлежащем противопожарном состоянии рекомендуется проводить следующие противопожарные мероприятия:

-     установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесничеств;

-     установить указатели и шлагбаумы;

-     организовать контрольные посты и места для отдыха и курения

-     осуществлять периодическую опашку противопожарными минерализованными полосами хвойных молодняков, опушек леса, обочин дорог и других наиболее пожароопасных участков и объектов

Проведение указанных мероприятий может корректироваться в зависимости от степени пожарной опасности в лесах по условиям погоды.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться:

-	противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек и противопожарных разрывов;

-	создание и содержание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов.

-	мониторинг пожарной опасности в лесах;

-	разработка планов тушения лесных пожаров;

-	тушение лесных пожаров.

Охрана лесов от пожаров является одним из основных направлений ведения лесного хозяйства и обеспечивается наземными силами, средствами пожаротушения и проведением космического мониторинга.

Наземные силы и средства обнаружения и тушения пожаров представлены сетью пожарно-наблюдательных вышек, наблюдательных пунктов на господствующих высотах и пожарно-химических станций со специализированной лесопожарной техникой и оборудованием (пожарные автоцистерны, лесопожарные агрегаты, пожарные вездеходы и машины, тракторы, бульдозеры, высоконапорные мотопомпы, огнетушители, ручные инструменты и т.д.).

Поскольку главной причиной пожаров является антропогенный фактор, то большое место уделяется противопожарной профилактике, проведению массовой разъяснительной работы среди населения, направленной на воспитание сознательного и бережного отношения к лесу.

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и областных газетах, раздаются листовки противопожарного направления.

Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

Планировка хвойных лесов вблизи поселков производится путем создания вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек шириной 100-150 м, по границам опушек прокладываются минеральные полосы шириной не менее 2,5 м.

2.4.3. Пожары в хлебных  массивах и массивах с сухой травой

Основы организации и тушение пожаров хлебных массивов должны закладываться в районном плане обеспечения пожарной безопасности в период уборки урожая.

Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами хлебные массивы необходимо разделять на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12 м, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 м.

В период уборки необходимо усиливать дежурство на полях.

Для обеспечения безопасности населенных пунктов от пожаров сухой травы необходимо проводить пропашку по границе населенных пунктов.

Раздел 3. Перечень мероприятий по территориальному планированию

Проектные предложения по территориальному развитию планируемой территории района выполнены на основе комплексной оценки пригодности территории под размещение трех основных функций: жилой, сельскохозяйственного производства и рекреационной при соблюдении санитарных разрывов; развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

3.1. Жилое строительство

Площадки под жилищное строительство в границах населенных пунктов

Городское поселение Дмитровск

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

Новая застройка предусматривается на 2-х площадках:

- северо-восточнее г.Дмитровск площадью  48,2 га на землях, включенных в границы населенного пункта Морево Горбуновского сельского поселения Постановлением Коллегии Орловской области №259 от 31 июля 2008 года.

- северо-восточнее г.Дмитровск площадью  51,8 га на землях, включенных в границы населенного пункта Морево Горбуновского сельского поселения Постановлением Коллегии Орловской области №259 от 31 июля 2008 года.

Площадки под жилищное строительство в границах населенных пунктов

Бородинское сельское поселение

Мероприятия на I этап (2020г.)

Новая застройка предусматривается на 2-х площадках:

- в восточной части  с.Бородино (в границах  села) площадью 3,3 га;

- в восточной части  с.Бородино (в границах  села) площадью 2,2 га;

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

Новая застройка предусматривается на 1-ой площадке:

- в юго-восточной части  с.Бородино (в границах  села) площадью 4,9 га;

Столбищенское сельское поселение

Мероприятия на I этап (2020г.)

Новая застройка предусматривается на 1-ой площадке:

- в юго-западной части п.Красное Знамя  (в границах  села) на площади 5,5 га.

Друженское сельское поселение

Мероприятия на I этап (2020 г.)

Новая застройка предусматривается на 1-ой площадке:

- в северо-восточной части с.Дружно (в границах  села)  площади 5,1 га

Домаховское сельское поселение

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

Новая застройка предусматривается на 1-ой площадке:

- в юго-западной части с.Домаха (в границах  села) на  площади 24,6 га.

Алешинское сельское поселение

Мероприятия на I этап (2020г.)

Новая застройка предусматривается на 1-ой площадке:

- в юго-западной  части с.Алешинка (в границах  села) на площади 2,5 га.

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

Новая застройка предусматривается на 1-ой площадке:

- в юго-западной части д.Виженка (в границах  деревни) на площади 3,2 га.

Горбуновское сельское поселение

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

Новая застройка предусматривается на 1-ой площадке:

- в юго-восточной части д.Горбуновка (в границах  деревни) на площади 11,7 га.

Соломинское сельское поселение

Мероприятия на I этап (2020г.)

Новая застройка предусматривается на 1-ой площадке:

- в северо-западной части  д.Бычки (в границах  деревни) на  площади 17,0 га.

Лубянское сельское поселение

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

Новая застройка предусматривается на 1-ой площадке:

- в юго-восточной части с.Лубянки (в границах  села)  на  площади 16,1 га.

Березовское сельское поселение

Мероприятия на I этап (2020г.)

Новая застройка предусматривается на 1-ой площадке:

- в северной  части с.Девятино (в границах  села)  на  площади 7,4 га.

Малобобровское сельское поселение

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

Новая застройка предусматривается на 1-ой площадке:

- в юго-восточной  части  д.Круглое (в границах  деревни)  на  площади 6,3 га.

Плосковское сельское поселение

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

Новая застройка предусматривается на 1-ой площадке:

- в северо-западной части д.Хальзево (в границах  села) на  площади 11,7 га.

Долбенкинское сельское поселение

Мероприятия на I этап (2020г.)

Новая застройка предусматривается на 3-х площадках:

- в юго-западной части  с.Долбенкино (в границах  села)   на  площади 3,8 га;

- в северо-западной части  п.Артель Труд(в границах  села)   на  площади 10,4 га;

- в юго-восточной части п.Новоалексеевский (в границах  поселка) на  площади 6,9 га.

Площадки под жилищное строительство за пределами границы населенных пунктов

Мероприятия на I этап (2020г.)

Новая застройка предусматривается на 1-ой площадке:

- северо-западнее п.Речица на  площади 65,2 га.

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

Новая застройка предусматривается на 6-ти площадках:

- северо-восточнее  п.Паньшино на  площади 18,8 га;

- северо-западнее п.Озерки на  площади 24,1 га;

- западнее  и юго-западнее п.Высокий на  площади 12,3 га;

- юго-восточнее п.Новоалексеевский на  площади 7,8 га;

- юго-восточнее п.Новоалексеевский на  площади 3,0 га;

- северо-западнее п.Речица на  площади 66,0 га.

Всего предлагается сформировать 26 площадок. Общая площадь, необходимая для развития новых селитебных территорий – 439,8 га,  в том числе  в границах населенных пунктов на свободных территориях на площади 242,6 га. 1-й очереди предусматривается строительство на площади 129,3 га, 2-й очереди - на площади 310,5 га.

Потребность в новых территориях для застройки, прежде всего,обусловлена выполнением комплексного решения жилищных проблем в районе и повышения уровня доступности жилья, улучшением жилищного благосостояния населения.

Изменение границы населенных пунктов

Намеченное жилое строительство северо-восточнее г.Дмитровск (городское поселение Дмитровск) на землях, включенных в границы населенного пункта Морево Горбуновского сельского поселения Постановлением Коллегии Орловской области №259 от 31 июля 2008 года, требует изменения границы городского поселения Дмитровск.

Намеченное  жилое строительство на землях сельскохозяйственного назначения за границей населенных пунктов: п.Паньшино, п.Речица, п.Высокий, п.Новоалексеевский, п.Озерки (Долбенкинское сельское поселение), требует изменение границы населенных пунктов.

Планируемое жилое строительство (за границей населенных пунктов) в Долбенкинском сельском поселении размещается на землях собственников земельных долей. В настоящее время земля находится в аренде ООО «ОрелАгропром». По мере  востребования данной территории договор аренды может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным главами 26 и 29 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Собственникам земельных долей изыскать возможность выделения земельных участков из невостребованных земельных долей. Далее должна  проведена процедура перевода земель из категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения»  в категорию земель «Земли населенных пунктов».

В проектах генеральных планов поселений необходимо конкретизировать площади размещения жилого строительства  за границей населенных пунктов.

Изменение границы поселений

Намеченное  жилое строительство за границей г. Дмитровск на землях Горбуновского сельского поселения с.Морево (категория земель «Земли населенных пунктов») требует изменения границы городского поселения Дмитровск и границы Горбуновского сельского поселения.

3.2. Социальная инфраструктура и система культурно-бытового

обслуживания

Исходя из существующего положения обеспечения территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания на первом этапе реализации Схемы территориального планирования предполагается, в основном, сохранение, реконструкцию и модернизацию существующих объектов.

На перспективу, при реальном увеличении населения и выполнении объемов строительства нового жилищного фонда, потребность в объектах социального и культурно-бытового обслуживания будет обеспечиваться за счет строительства на территориях поселений новых объектов соцкультбыта.

3.3. Объекты сельскохозяйственного назначения

Схемой территориального планирования намечается сохранение большинства существующих площадок для размещения производственных предприятий и объектов малого и среднего предпринимательства.

Площадки, располагаются в непосредственной близости к населенным пунктам и в границе населенных пунктов, на участках, наиболее привлекательных для ведения сельско- хозяйственной деятельности.

Площадки дифференцированы по классу санитарной вредности, что важно для принятия решения по выбору вида хозяйственной деятельности на том или ином земельном участке. На территориях разрешается размещение предприятий с санитарно-защитными зонами 300, 100 и 50 метров, соответственно, не оказывающие влияние на жилую застройку. Большинство площадок удалено от жилой застройки, что делает их привлекательными для размещения различных производственных мощностей.

Лубянское сельское поселение

Мероприятия на I этап (2020г.)

- Строительство молочной фермы поголовьем 620 коров юго-восточнее с.Крупышино на площади 10 га;

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

- Строительство фермы крупного рогатого скота поголовьем 1000 голов юго-восточнее с.Малое Кричино на площади 10 га.

Производственная зона

Мероприятия на I этап (2020г.)

1.Планируется строительство стеклозавода в восточной части г.Дмитровск по у.Советская на площади 10,0 га  (кадастровый квартал 57:07:005:01 54);

2. Планируется строительство предприятия по переработке грибов, ягодной и плодоовощной продукции г.Дмитровск на площади 1,7 га ( кадастровый квартал 57:07:005:01 41);

3. Планируется строительство предприятия  деревообрабатывающей продукции в юго-западной части г.Дмитровск по ул.Советская на площади 0,38 га (кадастровый квартал 57:07:005:02 30).

3.4. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

На территории района сохраняется существующая сеть автодорог, которая дополняется созданием сети автомобильных дорог с твердым покрытием, обеспечивающей связи всех населенных пунктов с центрами сельских поселений, а также опорной сетью дорог, ремонт транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог и строительство новых.

###### Строительство автодорог

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

1. Намечается строительство автомобильной дороги «Обход г.Дмитровск» автодорогой «Москва-Киев»-Комаричи-Дмитровск-Кромы» 3-й технической категории и протяженностью 33,7 км со строительством трех мостов  через водотоки габарита Г-10.

2. Намечается строительство автомобильной дороги «Обход п.Артель Труд» автодорогой «Дмитровск-Долбенкино-граница с Курской областью» 3-й технической категории протяженностью 5,0 км со строительством моста через водоток габаритами Г-10.

Бородинское сельское поселение

Намечается строительство автодороги «Работьково-Шаблыкино» протяженностью 1,3 км на территории района со строительством двух мостов через водотоки.

Ремонт автодорог

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

Алешинское, Девятинское сельские поселения

- автодорога «Алешинка-Девятино» протяженностью 10 км;

- автодорога «Алешинка-Девятино» -Упорой протяженностью 7,5 км;.

- Автодороги «Отмыкание от а/д «Дмитровск-Комаричи до Алешинской СТФ» протяженностью 2,3 км.

Плосковское сельское поселение

- а/д Ждановка– ж/станция Курбакино протяженностью 3,2 км с мостом и мостовым переходом;

- автодорога Плоское-Ждановка 3,5 км.

Друженское сельское поселение

- автодорога «Дружно-Белочь» протяженностью 7,1 км;

- автодорога «Белочь-Дудинка» протяженностью 3,9 км;

- автодорога «Дмитровск-Кромы» - п.Красное Знамя протяженностью 6,7 км;

- автодорога «Дмитровск-Работьково» -Рублино протяженностью 3 км.

Ремонт мостов

1. Намечается ремонт моста на автодороге Дружно-Белочь через ручей;

2. Намечается ремонт моста на автодороге «Дмитровск-Работьково» - Бородино через реку Локна;

3. Намечается ремонт моста на автодороге Плоское-Ждановка через ручей Чечера.

4. Намечается ремонт моста д.Кочетовка через ручей Ветошка.

Строительство мостов

1. Намечается строительство 2-х мостов на планируемой автодороге Работьково-Шаблыкино через ручей Работьково и р.Ольшанка.

3.5. Развитие и размещение объектов инженерной  инфраструктуры

Газоснабжение:

Мероприятия на I этап (2020-2030г.)

Малобобровское сельское поселение

1. Строительство распределительного газопровода  к  с. Брянцево с головными

сооружениями (ШРП) протяженностью 2,4 км.

Алешинское сельское поселение

1. Строительство распределительного газопровода  к с.Талдыкино с головными

сооружениями (ШРП)  протяженностью 4,2 км.

Водоснабжение:

Городское поселение Дмитровск

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

1 Строительство  артскважины по ул.Интернациональная в г.Дмитровск.

Водоотведение:

При разработке основных проектных предложений по водоотведению предусмотрено:

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

Березовское сельское поселение

1.Строительство локальных очистных сооружений в западной части с.Девятино, которые будут обслуживать малоэтажную застройку и индивидуальные дома.

Связь

Мероприятия на I этап (2020г.)

Планируется  установка вышки сотовой связи севернее с.Столбище (Столбищенское поселение).

3.6. Зоны рекреационного назначения

В сфере организации культуры и отдыха следует акцентировать внимание на пропаганде здорового образа жизни, ограничений негативного влияния досуговых учреждений на общество, на популяризацию спортивных мероприятий и спортивного образа жизни.

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

Бородинское сельское поселение

Намечается зона отдыха  населения на левом берегу пруда северо-западнее с.Бородино площадью 0,6 га.

Благоустройство

Места сезонного отдыха населения (пляжи) необходимо благоустроить.

Однако, в связи с важнейшим значением этих территорий для поддержания экологического равновесия природно-экологического каркаса сельских поселений и низкой устойчивостью к рекреационным нагрузкам, проектом определена необходимость строгого регулирования рекреационного освоения этих территорий.

3.6. Мероприятия по развитию лесного хозяйства.

Мероприятия по развитию лесного хозяйства определяются согласно лесному плану Орловской области, утвержденному указом Губернатора Орловской области от 31 декабря 2008 года № 438 «Об утверждении лесного плана Орловской области» и лесохозяйственным регламентам, которые являются основополагающими документами для осуществления лесопользования на территории региона.

3.7. Охрана и использование объектов культурного наследия

Ввиду того, что ранее охранные зоны объектов культурного наследия не были предусмотрены, Схемой территориального планирования, в соответствии с  Федеральным Законом от 25 июня 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации», и Законом Орловской области от 6 апреля 2004 года № 391-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Орловской области», предусматривается разработать проект охранных зон объектов культурного наследия в размере 10 м.

По сохранению и развитию частей области и местностей с особым характером и условиями использования наследия предусматривается создание музея-усадьбы семьи Кантемиров (г. Дмитровск).

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением  применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3.8. Развитие особо охраняемых природных территорий Дмитровского района

| № на карте | Название ООПТ Место нахождения | Площадь | Профиль |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Высокопродуктивные насаждения дуба» Черневское участковое лесничество | 2,8 | региональный ландшафтный |
| 2 | Высокопродуктивные насаждения дуба» Черневское участковое лесничество | 4,0 | региональный ландшафтный |

Постановлением Коллегии Орловской области № 155 от 15 мая 2008 г. «Об инвентаризации  памятников природы на территории Орловской области» решено снять статус и исключить из кадастра особо охраняемых природных территорий Орловской области.

Выше перечисленные природные территории рекомендовано для создания лесных территорий с режимом особой охраны и ООПТ федерального значения.

Проведение мероприятий на территории памятников природы согласно ст.9 Закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03 95 г. №33-ФЗ.

Запретить на территории памятника природы:

- проведение всех видов работ, кроме работ по уходу  без нарушения целостности

растительного покрова;

- выпас скота, распашку, рубку и раскорчевку деревьев;

- прокладку дорог, проезда на всех видах транспорта;

- все виды изыскательских, строительных, земляных и других работ.

На основе паспортов памятников природы установить охранную зону памятников природы.

###### Зона специального назначения

###### Кладбища

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

Предусматривается:

Городское поселение Дмитровск

1.Расширение кладбища г.Дмитровск в восточном направлении площадью 4,4 га  на территории Горбуновского сельского поселения.

Березовское сельское поселение

1. Расширение кладбища, расположенного в северо-западной части с.Девятино, на площади 0,6 га  в восточном направлении;

Домаховское сельское поселение

1. Расширение кладбища, расположенного в юго-восточной части с.Домаха, площадью 0,7 га   в восточном направлении;

Долбенкинское сельское поселение

1. Расширение кладбища, расположенного в восточной части с.Долбенкино площадью 1,6 га  в восточном направлении;

Малобобровское сельское поселение

1. Расширение кладбища, расположенного в северо-восточной части с.Малое Боброво площадью 1,2 га  в восточном направлении.

Изменение границы населенных пунктов и поселений

Намеченное  расширение кладбища за границей населенных пунктов на землях сельскохозяйственного назначения требует по проекту:

Городское поселение Дмитровск

- изменение восточной границы г.Дмитровск;

Долбенкинское сельское поселение

- изменение восточной границы с.Долбенкино.

Планируемое расширение кладбища города Дмитровск намечается на землях сельскохозяйственного назначения. Землепользователь - ПОУ ОО НПУ «Училище №21». Земля находится в бессрочном пользовании. Расширение кладбища предусматривается в сроки 2025-2030 гг. До начала размещения  кладбища необходимо провести процедуру изъятия земельного участка ПОУ ОО НПУ «Училище №21» и предоставления по соглашению другой территории.

Планируемое расширение кладбища (за границей населенных пунктов) в Долбенкинском сельском поселении размещается на землях собственников земельных долей. В настоящее время земля находится в аренде ООО «ОрелАгропром». По мере  востребования данной территории, договор аренды может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным главами 26 и 29 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

В связи с этим имеются все возможности для проведения процедуры перевода земель из категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения»  в категорию земель «Земли населенных пунктов».

Намеченное  расширение кладбища за границей г. Дмитровск на землях Горбуновского сельского поселения  требует изменение восточной границы городского поселения Дмитровск и границы Горбуновского сельского поселения.

Участок для хранения бытовых  и промышленных отходов

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

Предусматривается:

Горбуновское сельское поселение

Участок ТБО, расположенный северо-восточнее г.Дмитровск, оказывает негативное влияние на зону проектирумой  индивидуальной жилой застройки. Проектом намечается ликвидировать данный участок ТБО и провести рекультивацию земель до начала жилого строительства.

Озеленение санитарно-защитной зоны

Схемой предусмотрена организация озеленённых санитарно-защитных зон объектов специального назначения, оказывающих негативное влияние на  жилую и общественную застройку:

Малобобровское сельское поселение

- озеленение санитарно-защитной зоны на площади 2 га кладбища, расположенного в северо-восточной части с.Малое Боброво.

Домаховское сельское поселение

- озеленение санитарно-защитной зоны на площади 1 га кладбища, расположенного в в юго-восточной части с.Домаха.

Алешинское сельское поселение

- озеленение санитарно-защитной зоны на площади 1 га кладбища, расположенного в восточной части с.Промклево.

Бородинское сельское поселение

- озеленение санитарно-защитной зоны на площади  0,5 га кладбища, расположенного в центральной части с.Бородино.

Долбенкинское сельское поселение

- озеленение санитарно-защитной зоны на площади  0,8 га кладбища, расположенного в центральной части п.Кирпичный.

Санитарно- защитные зоны предприятий должны быть озеленены разновысокими деревьями и кустарниками - породами с плотной кроной и обладающими абсорбционными качествами - для создания надёжных биологических барьеров (фильтров), значительно снижающих негативное влияние предприятий друг на друга и на жилую застройку.

Раздел 4. Обоснование предложений по территориальному

планированию, этапы их реализации

4.1. Варианты развития территории района

Рассматривая многофакторную ситуацию развития событий, влияния внешних и внутренних сил на градостроительное развитие территории Дмитровского района  проектом предлагается три варианта  развития района:

- Инерционный вариант  функционирования

- Стабилизационный вариант развития

- Оптимистический вариант развития.

Во временном отношении принят расчетный срок прогноза для градостроительной системы района:

- I  этап – 2020 г;

- II этап - 2030 г;

Инерционный вариант предполагает сохранение наметившихся тенденций, развитие современных социальных и экономических показателей с консервацией существующих проблем.

Вероятность развития инерционного сценария вполне реальна и представляет явную угрозу для динамического и устойчивого развития всех структурных элементов градостроительной системы района, особенно если не будут приняты решительные меры по изменению сложившейся ситуации.

В этом случае:

Демографическая составляющая социальной подсистемы обречена на регресс.

Сохранение существующих проблем социальной сферы района, что является нежелательным.

Вариант не предусматривает осуществления каких-либо крупных инвестиционных проектов в экономической системе. Сохранится низкий инвестиционный потенциал и высокий инвестиционный риск. Сохранится высокий процент износа основных фондов.

Некоторый рост объема и темпов производства по инерционному варианту развития в целом сохранится на расчетную перспективу.

Оптимистический вариант предполагает коренной перелом в социальных и экономических вопросах, усиленный способностью градостроительной системы к преодолению кризисных явлений, выход на новые  параметры развития, поиск новых источников инвестиций для района, небольшое увеличение численности населения.

Реализация данного сценария развития градостроительной системы области, возможна лишь при условии качественных изменений управленческих технологий, создание привлекательного инвестиционного климата.

Данный сценарий предусматривает также осуществление в регионе федеральных проектов.

Оптимистический вариант развития предполагает заметные улучшения ситуации и в этой важнейшей демографической области. Прежде всего, он предусматривает рост численности населения не только за счет прироста мигрантов, но и его воспроизводства. Последний может быть достигнут при коренном переломе в основных показателях естественного движения населения, в частности, росте рождаемости и сокращения смертности до уровня, способного обеспечить положительный естественный прирост не менее 1,5 человека на 1000 жителей. В совокупности с увеличением механического прироста населения это обеспечит рост числа жителей к 2025 г.

Оптимистический вариант предусматривает коренные сдвиги в экономической подсистеме Дмитровского района, прежде всего, осуществление в районе федеральных проектов и привлечение внешних инвестиций. Этот  вариант приведет к радикальным сдвигам и в развитии аграрного сектора экономического района. Одна из базовых отраслей аграрного комплекса района – растениеводство и животноводство – имеет все предпосылки для укрепления своих позиций в экономике.

Серьезным мероприятием планировочного характера при оптимистическом сценарии развития станет обеспечение надежной транспортной связи между всеми населенными пунктами района и активное транспортное строительство. Данный сценарий развития позволит довести инженерное обеспечение территории района до достойного уровня (80-90%) за рассматриваемый расчетный период.

Стабилизационный вариант предполагает сочетание в себе отдельных элементов инерционного и оптимистического вариантов и выступает как наиболее реалистичный, исходя из позиций оценки сложившейся в последние годы динамики развития социальных и экономических процессов в области. Ожидаемое улучшение общей социально-экономической ситуации должно привести в демографической области к уменьшению уровня смертности и, соответственно, увеличению продолжительности жизни населения.

4.2.  Основные прогнозные параметры социально-экономического развития

Дмитровского муниципального района

I вариант инерционный (минимальный) – рассматривает возможность уменьшения численности населения по сравнению с современной величиной на 1% ежегодно.

II вариант стабилизационный  – исходит из предположения, что хозяйственный комплекс Дмитровского района будет развиваться в той степени, которая необходима, чтобы сохранить имеющееся население на первую очередь и улучшить его демографическую структуру как залог позитивных сдвигов в будущем. Предполагается сохранение на 1-ю очередь и небольшое увеличение на расчетный срок (на 2%) существующей численности населения.

III вариант оптимистичный (максимальный) – предполагает стратегию, при которой в результате осуществления мер, способствующих развитию экономики, достигаются высокие темпы экономического роста. Социальная сфера устойчиво развивается, обеспечивая основные потребности населения. Численность населения увеличивается на 10 %

Сравнение вариантов  и их параметров показано в нижеприведенной таблице

За основу расчетов и прогнозов градостроительного развития территории Дмитровского района в настоящем проекте принят стабилизационный вариант.

Сравнение вариантов развития Дмитровского района

по численности населения

| Вариант | Исходный год (2010) | Iэтап - (2020 г.) | Расчетный срок (20 лет) |
| --- | --- | --- | --- |
| Инерционный | 13,730 | 12,500 | 11,000 |
| Стабилизационный | 13,730 | 13,730 | 14,000 |
| Оптимистический | 13,730 | 15,000 | 16,400 |

Сравнение вариантов развития Дмитровского района.

- современное положение; 2 – I этап - (2020г.); 3 – Расчетный срок (20 лет).

Комплекс мер по территориальному планированию развития Дмитровского района, предусмотренный в настоящем разделе, направлен на стабилизацию демографической ситуации в районе и создание условий для дальнейшего социального и экономического развития путем радикального улучшения условий жизни и работы в сельских поселениях района. Для этого предусматриваются мероприятия по развитию всех видов инфраструктуры района: транспортной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры,  системы торговли, жилищного строительства, производственного строительства, строительство инвестиционных площадок, экологии.

Такая оптимистическая общая установка имеет под собой реальные основания в виде последних важных государственных решений, касающихся развития промышленности сельского хозяйства и других отраслей.

К основным мероприятиям по территориальному планированию относятся:

- определение границ земель различных категорий в пределах территории района;

- формирование планировочной организации района с учетом повышения эффективности использования территории района, обоснования объемов и размещения потребных территориальных ресурсов на первую очередь и перспективу, резервирование территорий для федеральных и  муниципальных нужд

- оптимизация системы расселения с  четкой структуризацией центров и подцентров;

- реорганизация производственных зон и сельскохозяйственных производственных центров и освоение новых площадок;

- строительство  объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, в том числе:

- транспорт - строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов в границах муниципального  района ;

- инженерное обеспечение – электрификация, теплофикация, газификация, и телефонизация всех населенных пунктов,

- водоснабжение и канализация – обеспечение населенных пунктов и, в первую очередь, опорных центров, водоснабжением с последующей очисткой сточных вод.

- осуществление жилищного строительства на новых  территориях;

- сохранение и развитие рекреационно-исторического потенциала, реконструкция и строительство новых объектов отдыха;

- охрана и использованию недвижимых объектов историко-культурного наследия.

В последнее время (вторая половина 2007 года) политика государства по отношению к селу претерпела существенные изменения. Это выражается в том, что в число приоритетных национальных проектов вошел и Национальный проект по развитию АПК, предусматривающий в ближайшее время наряду с другими мерами существенное увеличение инвестиций в эту сферу.

Эти обстоятельства дают основания для принятия проектных решений на перспективу в виде комплекса мероприятий по развитию всех видов инфраструктуры, которые рассматриваются в настоящем разделе.

Схемой территориального планирования предлагается выделение площадок под различные виды строительства на территории района:

- жилищного

- промышленного

- сельскохозяйственных объектов

- рекреационного

Городским поселением и сельскими поселениями  района предложены площадки под строительство индивидуальных жилых домов на территории населенных пунктов и на землях сельскохозяйственного назначения, примыкающих к населенным пунктам

Для принятия окончательных решений по условиям строительства на каждой конкретной резервной площадке необходима инженерная оценка по результатам целевых инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических  и других  изысканий.

Заключение

Утвержденная Схема Территориального планирования – основной градостроительный документ района и является основанием для подготовки и утверждения плана реализации территориального планирования.

Реализация Схемы территориального планирования предусматривает использование установленных законодательством средств и методов административного воздействия: нормативно-правого регулирования, административных мер, прямых и коссвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой и информационной поддержки. Система механизмов, регламентирующих и обеспечивающих реализацию Схемы территориального планирования, включает механизмы как регионального, так и муниципального уровней.

Схема территориального планирования должна быть утверждена в трехмесячный срок в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В Схему территориального планирования могут вноситься изменения и дополнения, связанные с разработкой и утверждением специализированных схем, принятием и изменением стратегических документов социально-экономического развития. Порядок внесения изменений в Схему территориального планирования установлен Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

Администрацией района, используя предоставленные Правительством РФ и Орловской области возможности в рамках осуществления программ, необходимо вносить предложения по реализации их в границах района, городского поселения Дмитровск и сельских поселений.

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2010 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ | тыс. га | 124,979 | 124,979 |
| 1.1 | земли сельскохозяйственного назначения | тыс. га | 85,319 | 85,104 |
| 1.2 | земли населенных пунктов | тыс. га | 8,032 | 8,247 |
| 1.3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | тыс. га | 0,604 | 0,604 |
| 1.4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | тыс. га | - | 0,007 |
| 1.5 | земли лесного фонда | тыс. га | 31,024 | 31.017 |
| 1.6 | земли водного фонда | тыс. га | - | - |
| 1.7 | земли запаса | тыс. га | - | - |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | всего | тыс. чел. | 13,730 | 15,200 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 2,313 | 2,360 |
|  |  | % от общей численности населения |  |  |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | тыс. чел. | 6,822 | 6,960 |
|  |  | % от общей численности населения |  |  |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 4,595 | 4,680 |
|  |  | % от общей численности населения |  |  |
| 2.3 | Число поселений | единиц | 13 | 13 |
| III | Экономический потенциал |  |  |  |
| 3..2 | Объем сельскохозяйственного производства | млн. руб. | 660,4 | 700,2 |
| IV | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 4.1 | всего | тыс. кв.м. общей площади | 368,2 | 538 |
| 4.2 | Обеспеченность населения общей площадью | кв.м./чел | 26,8 | 35,4 |
| V | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |
| 5.1 | дошкольные объекты | кол-во | 3 | 3 |
| 5.2 | учебно-образовательные объекты | кол-во | 17 | 17 |
| 5.3 | объекты здравоохранения | кол-во | 24 | 24 |
| 5.4 | объекты культурно-досугового назначения | кол-во | 18 | 18 |
| 5.5 | спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения | кол-во | 42 | 18 |
| VI | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |
|  | - регионального значения | км | 191,237 | 192,537 |
|  | местного | км | 114,592 | 114,592 |
| 6.2 | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | км | 304,639 | 305,639 |

| VII | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 7.1 | Источники покрытия электронагрузок |  |  |  |
|  | - ПС | шт | 3 | 3 |
| 7.2 | Протяженность сетей |  |  |  |
|  | - линий электропередач высокого напряжения (220 кВ) | км | 46,0 | 46,0 |
|  | - линий электропередач высокого напряжения (110кВ) | км | 45,4 | 45,4 |
|  | - линий электропередач среднего напряжения (35 кВ) | км | 55,9 | 55,9 |
| 7.3. | Газоснабжение |  |  |  |
|  | - протяженность газопровода-отвода высокого давления | км | 36, 4 | 36, 4 |
|  | -протяженность газовых сетей | км | 331,32 | 337,92 |
| 7.4. | Водоснабжение |  |  |  |
|  | - артскважины | единиц | 86 | 88 |
|  | - водопровод | км | 177,6 | 177,6 |
| VIII | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество кладбищ | единиц | 81/43,0 | 81/51,5 |

С О Д Е Р Ж А Н И Е

| Наименование документов | номера страниц |
| --- | --- |
| Техническое задание на выполнение работ | 4 |
| Введение | 9 |
| ЧастьI ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА Раздел 1. Анализ состояния и перспектив развития территории Дмитровского района |  |
| 1.1. Краткая характеристика района | 13 |
| 1.2. Краткая историческая справка | 17 |
| 1.3. Анализ природных условий и ресурсов территории |  |
| 1.3.1. Климат | 22 |
| 1.3.2. Рельеф | 23 |
| 1.3.3. Природно-сырьевые ресурсы | 23 |
| 1.3.4. Почвенные ресурсы | 25 |
| 1.3.5. Гидрография | 25 |
| 1.3.6. Подземные воды | 26 |
| 1.3.7. Лесные ресурсы | 27 |
| 1.3.8. Растительный и животный мир | 29 |
| 1.3.9. Особо охраняемые природные территории | 30 |
| 1.3.10. Ландшафтно-рекреационные ресурсы | 30 |
| 1.3.11. Земельные ресурсы | 33 |
| 1.4. Экономический потенциал района |  |
| 1.4.1. Сельское хозяйство | 35 |
| 1.4.2. Промышленность | 43 |
| 1.4.3. Анализ транспортной инфраструктуре и перспективы ее развития | 48 |
| 1.4.4. Анализ инженерно-технической инфраструктуры и перспективы ее развития | 52 |
| 1.5. Планировочная структура | 65 |
| 1.6. Расселение | 66 |
| 1.7. Население, демография | 69 |
| 1.8. Трудовые ресурсы | 77 |
| 1.9. Анализ состояния социальной инфраструктуры и возможности ее развития | 78 |
| 1.10. Жилищный фонд | 88 |
| 1.11 Объекты федеральной, областной и муниципальной собственности района | 92 |
| 1.12. Рекреационная зона | 101 |
| 1.13. Экологическая ситуация | 102 |
| 1.14. Культурное наследие | 115 |
| 1.15. Охрана окружающей среды | 123 |
| Раздел.2. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 133 |
| Раздел 3. Перечень мероприятий по территориальному планированию | 143 |
| Раздел 4. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации | 152 |
| Заключение | 158 |
| Основные технико-экономические показатели | 159 |

# ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

| №п/п | Наименование документов |
| --- | --- |
| 1. | Карта комплексного анализа развития территории района. Масштаб 1:50000 |
| 2 | Карта развития объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Масштаб 1:50000 |
| 3 | Карта территорий объектов культурного наследия. Масштаб 1:50000 |
| 4 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории. Масштаб 1:50000 |
| 5 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биологического характера. Масштаб 1:50000 |

СОСТАВ ПРОЕКТА  СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. Текстовые материалы по обоснованию Схемы территориального планирования Дмитровского района. Том 2. |
| 2. Карты к обоснованиюСхемы территориального планирования Дмитровского района. |
| 1 | Карта комплексного анализа развития территории района. Масштаб 1:50000 |
| 2 | Карта развития объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Масштаб 1:50000 |
| 3 | Карта территорий объектов культурного наследия. Масштаб 1:50000 |
| 4 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории. Масштаб 1:50000 |
| 5 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биологического характера. Масштаб 1:50000 |

# Text boxes

Торфяные

Источники

природных

опасностей

Геологические

Метеорологические

(климатические)

экстремумы

Пожары

Эрозия

овражная

Сильные

ветры, ураганы

Лесные

Интенсивные

осадки

обрушение линии электропередачи

Массивы с сухой травой

Обильные

снегопады

Град

Хлебные    массивы

Юридический адрес: 440062, г. Пенза, проезд Первый Онежский, 12

E-mail: Alyans-penza@yandex.ru

Заказчик: Администрация  Дмитровского района

Орловской области

Муниципальный контракт №2 от 25.02.2011г

Схема

территориального планирования

Дмитровского района                   Орловской области

## Том 2

обоснование Схемы

территориального планирования

### Дмитровского района

### ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Генеральный директор ООО «Альянс»					В.И. Гаврюшин

г.Пенза, 2011г.